建设项目环境影响报告表

# （工业类）

项 目 名 称 ：  迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制

系统装置生产项目

建设单位（盖章）：   常州市迪尚机械科技有限公司

编制日期： 2020年11月09日

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录：

1、建设项目基本情况………………………………………………………..1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况……………………………….27

3、环境质量状况…………………………………………………………….32

4、评价适用标准…………………………………………………………….38

5、建设项目工程分析………………………………………………………..44

6、项目主要污染物产生及预计排放情况……………………………..........70

7、环境影响分析……………………………………………………………..72

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果…………………………..95

9、结论……………………………………………………………………….96

建设项目基本情况

| 项目名称 | 迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 常州市迪尚机械科技有限公司 |
| 法人代表 | 李士红 | 联系人 | 李士红 |
| 通讯地址 | 常州市新北区罗溪镇宝塔山路19号 |
| 联系电话 | 13775252430 | 传真 | / | 邮政编码 | 213000 |
| 建设地点 | 常州市新北区罗溪镇宝塔山路19号 |
| 立项审批部门 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 批准文号 | 常新行审经备[2020]905号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□搬迁□ | 行业类别及代码 | C3311 金属结构制造、C4011工业自动控制系统装置制造 |
| 建筑面积(平方米) | 5480 | 绿化面积(平方米) | 依托租赁方 |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中：环保投 资(万元) | 15 | 环保投资占总投资比例 | 1.875% |
| 评价经费(万元) |  | 投产日期 | 2021年1月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：见表1。 主要设施规格、数量：见表2。 原辅材料理化性质：见表3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 301 | 燃油(吨／年) | / |
| 电(千瓦·时/年) | 50万 | 燃气(标立方米／年) | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 蒸汽(吨/年) | / |
| 污水（工业污水□、生活污水√）排水量及排放去向 本项目无工业废水产生及排放，仅有职工生活污水240t/a，生活污水经管网接入市政污水管网，接入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 表1 主要原辅材料消耗状况 序号 名称 规格、成分 消耗量(单位) 包装方式 来源及运输方式 1 钢板 铁 1000t/a -- 国内、汽运 2 型材 铁 33t/a -- 国内、汽运 3 焊材 铁（不含铅） 40t/a -- 国内、汽运 4 氩气 氩气 12t/a 2000L 储罐 国内、汽运 5 二氧化碳 二氧化碳 12t/a 1000L 储罐 国内、汽运 6 润滑油 矿物油等 0.2t/a 150kg 桶装 国内、汽运 7 钢丸 铁 20t/a 袋装 国内、汽运 8 零部件 -- 50套/年 -- 国内、汽运 表2 主要设施规格、数量状况 序号 设备名称 规格、型号 数量(台） 备注 1 数控龙门铣 XK2420-600 2 机加工 2 数控下料机（等离子切割机） -- 3 切割下料 3 抛丸机 -- 1 抛丸 4 手工焊接机 -- 40 焊接 5 砂轮机 -- 10 打磨 6 空压机 3m3 3 提供动力 7 废气处理设施 -- 2 废气处理 8 储罐 2000L、1000L 1 气体储罐 表3 原辅材料理化性质表 序号 名称 危规号 理化性质 毒性毒理 致癌性 燃爆性 1 氩气 22011 分子式 Ar，无色无臭的惰性气体；蒸汽压 202.64kPa(-179℃)；熔点 -189.2℃；沸点-185.7℃ 溶解性：微溶于水;密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定。 -- -- 不燃 2 二氧化碳 -- CO2，是空气中常见的温室气体，是一种气态化合物，常温下是一种无色无味、不可燃的气体，密度比空气大，略溶于水，与水反应生成碳酸。密度：1.816kg/m3，临界温度：31.06℃，临界压力：7.383MPa，临界体积：10.6Kmol/m3。 -- -- -- 3 润滑油 -- 矿物油等构成，加入设备中起能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 -- -- -- 工程内容及规模 1、项目简介 常州市迪尚机械科技有限公司成立于2019年04月，经营范围为：非标设备技术开发；机械零部件、金属结构件、汽车零部件、工装夹具的设计、加工、制造；五金件加工；机床的安装、维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 常州市迪尚机械科技有限公司拟投资800万元，租赁常州市格信新材料科技有限公司厂房，租赁总建筑面积5480平方米，购置数控下料机、抛丸机等设备59台（套），项目建成后形成年产车架、纵梁等结构件200套、工业自动控制系统装置50套的生产能力。 该项目于2020年11月12日取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局网上在线申请的企业投资项目备案证（常新行审经备[2020]905号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）的有关规定，本项目为“67 金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，故本项目环境影响评价须编制环境影响报告表。常州市迪尚机械科技有限公司委托江苏润环环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。 2、选址合理及规划相符性分析 本项目位于常州市新北区罗溪镇宝塔山路19号，租赁赁常州市格信新材料科技有限公司进行生产，根据企业提供的不动产证（苏（2017）常州市不动产权第0066216号）（见附件），项目所在地为工业用地。 本项目位于空港产业园内，《常州市高新区空港产业园环境影响报告书》2007年10月17日取得常州市新北区环保局审批意见（常新环〔2007〕0155号），2014年增加拓展区，《常州高新区空港产业园规划环境影响报告书》于2014年3月12日获得了常州市新北区环境保护局的批复（常新环服【2014】6号）。目前新一轮规划正在开展，已于2020年6月4日完成技术评审，目前处于报批阶段。 （1）产业定位 产业定位主要发展一、二类工业，主要行业为机械、电子、电机、防治服装（不含印染）、电缆、新型建材等行业，优先发展精密机械、车辆制造、电子产业。同时积极考虑利用产业园发达的的交通及区位优势，发展现代物流业。禁止环境污染或风险严重的化工、造纸等三类工业进入本区。 (2)产业结构 发展高新技术产业，提高项目准入门槛，严格执行国家发相关文件要求，进区工业项目应为高技术含量、高附加值、低污染的项目，优先发展现代物流业。应优先引进无污染、轻污染的一类工业企业入驻，禁止环境污染或风险严重的化工、造纸等三类工业进入本区。机械制造禁止引进不符合园区产业定位的企业，禁止引进纯电镀、酸洗、电路板企业项目入区，电子类禁止清洁生产指标低于电镀行业清洁生产二级指标、镀镉、专业电镀、含氰电镀（除目前无成熟工艺替代的镀金镀银含氰电镀）等项目入区，纺织（限于后整理）类禁止印染、染整等项目入区。提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应。进区企业要实施循环经济和清洁生产，必须采用国内、国际先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术，各企业资源利用率、水重复利用率等应达到相应行业清洁生产国内先进水平。 （3）规划实施过程中环境管理要求 按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）及国家、地方相关产业政策要求，严格把关，优先引进鼓励类项目，严格控制限制类项目入区，禁止淘汰类项目入区。所有进区企业必须满足江苏省生态红线区域规划、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《重点流域水污染防治“十二五”规划》及国家、省有关政策要求，园区禁止引进含电镀以及其他排放含氮、磷工业废水及含一类污染物废水的企业；污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，如剧毒、放射性物质的生产、储运项目、有持久性污染和重金属等产生的项目，禁止引进简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台；非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线；手工切割加气混凝土生产线、非正压养护加气混凝土生产线。根据规划环评，相关行业中限制、禁止入区企业类别清单见下表。 表4 空港产业园限制、禁止进入区的行业名称 主导行业 鼓励类 限制类 禁止类 精密机械 附加值高的精密仪器、器械等；耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件；大型施工机械 － 禁止电镀、禁止排放含氮、磷工业废水和含一类污染物废水的企业入园；污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，如剧毒、放射性物质的生产、储运项目、有持久性污染和重金属等产生的项目 车辆制造 汽车关键零部件； － － 电子产业 新型电子元器件 激光视盘机生产线； 模拟CRT黑白及彩色电视机项目 － 新型建材 新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线；60万吨/年以下水泥粉磨站 简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台；非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线；手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线 纺织服装 品牌附加值高、企业规模较大 绞纱染色工艺；亚氯酸钠漂白设备 禁止服装企业内设置印染生产线； 对照分析：本项目位于常州空港产业园内，产品为结构件及自动控制系统装置，不在空港产业园限制、禁止范围内，符合园区规划要求。 根据正在报批的新一轮空港产业园规划，新一轮规划环评处于报批阶段，新一轮规划产业定位重点发展通用航空、智能装备、新能源车辆、现代物流、精密机械加工、电子产业、新型建材、港口机械等行业。禁止新建、改建、扩建不符合《江苏省太湖水污染防治条例》的化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，禁止不符合产业政策的项目。本项目符合新一轮轮规划环评的定位，不在限制及禁止范围内。 综上所述，本项目符合相关规划要求，选址合理。 3、与产业政策相符性 （1）本项目从事车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置的生产，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中限制类、淘汰和禁止类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家产业政策的要求。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 本项目从事车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置的生产，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮磷的生产废水；主要为职工生活污水，排入区域污水管网，接入常州市江边污水处理厂集中处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》的有关规定。 （4）根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发 [2018]122号）规定，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，本项目从事车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置的生产，不在其严禁行业内。 （5）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析 表5 与苏环办[2019]36号文对照分析 类别 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 《建设项目环境保护管理条例》 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 ①项目位于空港产业园内，选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标，区域已经制定限期达标规划，项目建设满足区域环境质量改善目标管理要求；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目为新建项目⑤本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，本项目不存在不予批准的情形 符合 《农用地土壤环境管理办法（试行）》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 本项目位于空港产业园内，用地性质为工业用地 符合 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标 符合 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 （1）本项目位于空港产业园内，规划为工业用地，符合园区产业定位，与区域环评相符 （2）本项目所在区域为不达标区，在实施区域消减方案后，本项目建成后大气环境质量不下降 符合 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 本项目在长江干流及主要支流岸线1公里范围外。不属于三类中间体项目 符合 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 | 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 符合 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目不在生态保护红线内 符合 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 （7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 项目不在《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中禁止建设项目 符合 综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办【2020】101号），本项目涉及的粉尘治理等应开展安全风险识别，安评报告中应增加该部分内容，并纳入安全监管范围，做好安全防范措施。 （6）与“三线一单”相符性分析 与生态红线相符性分析：根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态红线保护区为西侧4300米处的新孟河（新北区）清水通道维护区，本项目不在其管控区内。项目选址与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符。根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发【2018】74号），离本项目最近的生态红线区域为长江魏村引用水水源保护区，本项目与其直线距离约16900米，不在该管控范围内，因此本项目选址与根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发【2018】74号）相符。 综上所述，本项目不在生态红线保护范围内，选址与生态红线区域保护规划相符。 环境质量底线：根据《常州市环境质量报告书（2019）》可知项目所在区域环境质量不达标，目前区域已经制定环境质量改善计划，在实施大气环境质量整治后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域地表水和噪声能够满足相应功能区划要求，本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声，经采取有效措施治理后，均能达标排放，经预测建设项目对周边环境影响较小，不改变区域环境功能区，不降低周边环境质量，建成后不会突破当地环境质量底线。 资源利用上线：本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，本项目运营过程中用水主要为生活污水，项目所在区域水资源较为丰富，市政供水系统能满足本项目用水要求，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线不会突破资源利用上限。 负面清单：经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中限制、禁止类，为允许类； 本项目位于常州空港产业园内，产品为结构件及自动控制系统装置，不在空港产业园限制、禁止范围内，符合园区产业定位。 经查《市场准入负面清单（2019年版）》和《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （7）与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析。 表6 与苏政发[2020]49号文对照分析 管控类别 重点管控要求 本项目 是否相符 空间布局约束 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发(2020)1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发(2018)74号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保和维护生态功能为主线，统等山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全 本项目不在生态红线范围内，项目采取的各项环保措施合理可行，能确保污染物达标排放，本项目建成后不会降低当地的环境质量要求 符合 牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展 本项目位于空港产业园内，不在重点保护岸线内，本项目为医疗装备生产项目，污染物排放量较小，不属于耗能高、产能过剩的产业 符合 大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战转型和沿海地区战略性布局 本项目在长江干流及主要支流岸线1公里范围外，不属于化工企业 符合 污染物排放管控 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力 项目采取的各项环保措施合理可行，能确保污染物达标排放，本项目建成后不会降低当地的环境质量要求 符合 资源利用效率要求 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料:禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源 本项目使用电等清洁能源 符合 综上所述，本项目符合《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）要求。 4、项目工程概况 项目名称：迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 建设地点：常州市新北区罗溪镇宝塔山路19号 建设单位：常州市迪尚机械科技有限公司 建设性质：新建 项目投资：总投资800万元 建设规模：租赁常州市格信新材料科技有限公司厂房，租赁总建筑面积5480平方米，购置数控下料机、抛丸机等设备59台（套），项目建成后形成年产车架、纵梁等结构件200套、工业自动控制系统装置50套的生产能力。 5、生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案详见下表。 表7 项目生产规模及产品方案表 序号 工程名称（生产线或生产车间） 产品名称及规格 设计生产能力（单位/年） 年运行时数(h) 1 生产车间 车架、纵梁等结构件 200套 2400 2 生产车间 工业自动控制系统装置 50套 2400 6、公用工程及辅助工程 建设项目公用工程及辅助工程见下表。 表8 项目公用工程及辅助工程状况 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 储存区 500平方米 车间内设置，存放成品与原辅料 运输能力 3000t/a 汽车运输 公用工程 给水 301t/a | 来自当地市政自来水管网 排水 生活污水240t/a 依托租赁方污水排放口，生活污水接入市政管网 供电 50万度/年 由当地市政供电线路提供 绿化 / 依托租赁方 环保工程 废气处理 项目抛丸粉尘经自带密闭收集系统+旋风分离+滤筒过滤除尘处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放；项目打磨、焊接颗粒物经集气罩收集+布袋除尘处理后同抛丸废气一起通过15米高排气筒（FQ-1）排放，未捕集粉尘废气车间内无组织排放 达标排放（项目废气设置电力监控，生产设备与废气处理风机联动） 废水处理 生活污水240t/a 接入区域管网，排入常州市江边污水处理厂有限公司集中处理 噪声处理 减振、厂房隔声 厂界噪声达标 固废处理 设置一般固废堆场一座，面积约10m2 分类处理或处置 7、职工人数、工作制度及配套生活设施 本项目职工人数为10人，工作制度为300 d/a，采取单班制生产，8h/天。本项目不设置浴室、食堂。 8 、厂区周围环境概况 本项目位于常州市新北区罗溪镇宝塔山路19号，详见附图1“项目地理位置图”。厂区东侧为常州市华豪机械厂；南侧为常州光泽汽车部件有限公司；西侧为宝塔山路，隔路为星宇智能制造产业园；北侧为帝盛（常州）车辆科技有限公司。见附图2“项目周边情况示意图”。 9、厂区平面布置 项目租赁常州市格信新材料科技有限公司车间一的5100平方米厂房进行生产，另有租赁380平方米的办公室作为办公场所。租赁生产车间一西侧为仓库，东侧为生产区域。详见附图3 “项目平面布置图”。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用常州市格信新材料科技有限公司的生产车间，租赁车间基础设施完善，该车间之前一直出租作为仓储使用，主要储存闲置机械设备及机加工所需的钢板等固体物料（均为不含有毒、有害、有挥发性等原料），不涉及生产项目，未做环评，现该车间内储存的机械设备及固态物料均已清空，目前为闲置车间，无环境遗留问题，故无原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地形、地貌、地质、水文 常州是一座具有2500余年历史的江南文化名城，历史上有“龙城”别称。常州市地处江苏省南部、长江下洲平原，地跨北纬31°09′～32°04′，东经119°08′～120°12′，北靠长江、南临太湖，与上海、苏州、无锡相邻，西与南京、镇江接壤，南与安徽交界，沪宁铁路和京杭大运河自西北向东南斜贯全境。 常州是一座具有2500余年历史的江南文化名城，历史上有“龙城”别称。常州市地处江苏省南部、长江下洲平原，地跨北纬31°09′～32°04′，东经119°08′～120°12′，北靠长江、南临太湖，与上海、苏州、无锡相邻，西与南京、镇江接壤，南与安徽交界，沪宁铁路和京杭大运河自西北向东南斜贯全境。 （2）水系 常州地区的河流属长江水系太湖平原水网区，北有长江，南有太湖和滆湖，京杭大运河由西向东斜贯中央，形成一个北引江水，汇流运河，南注两湖的自然水系。 长江常州段上起丹阳市交界的新六圩，下起与江阴交界的老桃花港，沿江岸线全长为16.35 km。其中：孢子洲夹江（新六圩至德胜河）长8.25 km，禄安洲夹江（德胜河口至老桃花港）长4.18 km，水面宽约500 m。据长江潮区界以上大通水文站统计，最大洪峰流量92600 m3/s（1954年8月2日），最小枯季流量4620 m3/s（1979年1月31日）。多年平均流量约30000 m3/s，丰、平、枯期平均流量分别为68500 m3/s、28750m3/s和7675 m3/s。 （3）生态环境 本区有树木100多种，分属50余科。地带性植被类型为常绿落叶阔叶混交林；落叶阔叶树在乔木层中占优势，常绿阔叶树程亚乔木状态。落叶树种主要包括栎类、黄连木、刺楸、枫杨等，常绿树种保罗槠，青冈栎、冬青、女贞、石楠、乌饭树。 项目所在区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，本地区自然植被已被大部分转化为人工植被，仅有零星地段有次生植被分部。土地除工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜为主，并有少量果园。其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化。四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；农林网以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。各种水体野生鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌、蚬等种类和数量大量减少，有的已绝迹，有的从优势或常见变化偶见。根据《常州市生态红线保护区规划》，本项目不涉及生态保护区。 （4）地下水环境 区域浅部地下水类型为赋存于①土层之中的上层滞水，和赋存于③、 ④土层之中的孔隙微承压水，勘探期间机孔中上层滞水水位埋深0.4米（J1）相当于标高5.38米。地下水位随季节及降水变化明显，据长期观测资料，地下水年变幅小于1.2米。上层滞水含水层透水性赋水性差，地下水迳流缓慢。主要接受大气降水补给，以蒸发及向下越流为其主要排泄方式。对本工程而言，建筑物常年基础与地下水接触，常年处于湿润区，该场地环境为II类。据邻区水质分析资料，上层滞水为低矿化度水，场区上层滞水及土对混凝土具微腐蚀性，对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。 区域孔隙微承压水水位埋深6.50米（J2）相当于标高-0.52米，接受水平补给，侧向迳流为其主要排泄方式，水位年变幅1米左右。含水层透水性赋水性一般。据邻近场地水质分析资料，地下水为低矿化度水，孔隙微承压水及土对混凝土具微腐蚀性，对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。 综合2010年（封井前）、2009年2年资料分析，2010年度常州市地下水水位延续2009年上涨趋势。根据地下水动力学原理，本报告认为封井计划实施后，由于开采量的急剧减少，随着包括越流补给等各种形式的水源补充，城区地下水位将较长时期保持回升趋势。 监测数据显示，市区地下水水位是同比保持了较高的稳定性的同时，市区所有的观测井观测数据揭示没有观测井的地下水水位呈持续下降趋势，显示了市区封井实施以来地下水资源超量开采得到遏止，地下水水位持续回升的现状。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本项目为车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目，位于新北区罗溪镇。 常州新北区位于常州市城北，面积439.16平方公里，人口38.23万。南部是经国务院批准建立的国家高新技术产业开发区，成立于 1992年8月，规划面积30平方公里，由高新科技园、新区工业集中区、商贸生活区、行政中心区、旅游休闲区等园区组成，享受国务院对国家级开发区的各项优惠政策。经过近10年的开发，产业区已初具规模，高新区是常州新的政治、文化中心。北部规划利用长江黄金水道，建设新型港区和滨江工业区，规划面积 38 平方公里，重点发展化工、能源和原材料工业，已建成万吨级通用码头和集装箱码头，万吨级的石油及化工原材料码头正在筹建中。中部新龙区规划面积48 平方公里，是规划中的新型农业区和综合农业社区，近期重点发展乡镇工业和现代农业，也是未来新北区城市建设的预留用地。 江苏省常州市新北区罗溪镇，是一座有着八百余年历史的、典型的江南城镇。罗溪镇经1999年11月行政区划调整，由原罗溪镇和汤庄桥镇合并而成，2002年4月经行政区划调整划归常州市国家技术产业开发区、新北区。现设1个基层党委、67个党支部、1个党总支，全镇现有中共党员2139名，村（社区）干部113人。全镇党的建设不断加强和完善，2011年3月25日召开新北区罗溪镇第三次代表大会，选举产生了新一届党委，2012年3月8日召开罗溪镇第三届人民代表大会选举产生了新一届政府，围绕新北区委加强基层组织建设三年行动计划，增强党组织创造力、凝聚力、战斗力。文明创建不断深入，全镇现有省级文明先进工作单位2个，市级文明单位7个，区级文明单位13个，“道德讲堂”示范点5个。扎实推进党建工作“三个一”提升工程，现有党建工作品牌1个，党建工作示范点5个。党风廉政建设不断加强，严格落实党风廉政建设责任制，进一步完善了“三重一大”制度，20个行政村（社区）都建有村务（居务）监督委员会。大力开展“勤廉双优”和“三解三促”新时期江苏精神，增强工作效能，提升了党组织和政府形象。民主法制建设不断推进，“六五”普法教育和“平安罗溪”建设深入开展，社会治安综合治理、安全生产、产品质量、食品药品监管工作力度加大，社会管理不断创新，营造了安居乐业的和谐生活环境。罗溪镇已成为全国千强镇、全国环境优美乡镇、江苏省创建文明乡（镇）工作先进乡镇、江苏省卫生镇、江苏省“双拥”工作先进乡镇、江苏省群众文化先进乡镇。 区域优势：园镇区位优势明显，位于常州市新北区西南部，南依京杭大运河和沪宁铁路常州西货运站，境内有江苏第三大空港常州机场和省内最大内河港口奔牛港，距离京沪高铁常州北站仅8公里，距离国家一类开放口岸长江常州港仅16公里，沪蓉高速、常泰高速均在园区设有出入口，水陆空铁“四位一体”的立体交通运输体系完善，可实现多种方式“联程联运”的无缝衔接。 经济发展：全镇现有工业企业400余家，形成了以新型建材、机械、车辆及配件、电子、新能源等为主要行业结构的工业体系。全镇2011年实现地区生产总值34.64亿元，比上年增长27.25%；完成工业总产值100.19亿元、工业销售收入97.13亿元、工业利税7.07亿元，分别比上年增长25.24%、25.82%、17.83%；实现服务业增加值10.5亿元，比上年增长26.2%。形成亿元以上企业16家，亿元村12个，有国家级技术企业2家。省级技术企业14家，省著名商标4只，市知名商标10只，省名牌产品3只，市名牌产品5只，全镇预计可实现地区生产总值19.5亿元，完成年计划48.8%；全社会固定资产投资11亿元，其中工业投入8亿元；工业总产值58亿元，完成年计划的48%，比2010年同期增20.8%；可实现产品销售收入56亿元，完成年计划的48.7%，比2010同期增21.7%；规模企业完成工业总产值47.5亿元，完成销售收入45.5亿元，分别占全镇工业经济总量的81.9%和81.3%；全镇实现工业利税3.2亿元，完成年计划的40%；第三产业增加值5.9亿元，完成年计划的45%，比2010年同期增20.4%；实际利用外资1270万美元，内资注册资金1亿元，自营出口2600万美元，基本完成“双过半”目标。 社会事业：全镇城乡一体化建设加快推进。按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求和省委、省政府统一部署，加快了新农村建设和村庄环境整治，全镇208个自然村，其中争创“三星级”康居乡村7个（上级下达3个），“二星级”康居乡村93个，环境整洁型108个。党委、政府高度重视村庄环境整治工作，根据上级要求，结合实际情况，认真制订了整治实施方案，全镇208个自然村要求在2012年度全面完成整治，做到有实施方案，有创建目标，有工作计划，有操作规范，有考核验收。

环境功能区划 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（2003年6月），长江为《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水域。 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发[2017]160号），项目地为环境空气质量二类区。 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》，项目区域执行3类噪声功能区标准。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 本次项目引用《常州市环境质量报告书（2019）》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表9 区域空气质量现状评价表 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年均值 10 60 μg/m3 达标 日均值第98百分位数 16 150 | 达标 NO2 年均值 37 40 达标 日均值第98百分位数 71 80 达标 PM10 年均值 69 70 达标 日均值第95百分位数 130 150 达标 PM2.5 年均值 44 35 超标 日均值第95百分位数 95 75 超标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 175 160 超标 CO 日均值第95百分位数 1.2 4 mg/m3 达标 由上表可知：2019年常州地区细颗粒物和臭氧的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域判定为不达标区。 环境空气改善对策如下： ⑴扎实推进“263”专项行动 对照省“263”专项行动方案，牵头编制治理太湖水环境、治理挥发性有机物污染、治理环境隐患、提升生态保护水平和提升环境执法监管水平等 5 个专项方案，督促发改、经信、城管、城乡建设、农委和财政等部门分别制定减少煤炭消费总量、减少落后化工产能、治理生活垃圾、治理黑臭水体、治理畜禽养殖污染、提升环境经济政策调控水平等 6 个专项方案，汇总形成全市的“263”专项行动方案，明确目标任务，细化责任落实，严格按序时进度推进实施，确保“263”专项行动取得实效。 ⑵深入实施大气污染防治计划 一是减少燃煤污染。完成重点热电企业超低排放改造，实施热电企业整合，完成市政府的“35 吨/时以下锅炉淘汰工作；新扩大的“禁燃区”范围内，年内完成 60% 的高污染燃料燃烧设备淘汰任务；实施部分热电企业天然气替代工程。 二是开展挥发性有机物专项整治。完成印刷包装和集装箱、交通工具等行业的挥发性有机物源清单调查和水性涂料、胶黏剂替代工作；完成全市化工园（集中） 区挥发性有机物综合治理，开展挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）工作；长江、京杭大运河沿线的油码头和配套油库基本完成油气回收治理升级改造工作。 三是加强扬尘污染整治。推进中天钢铁原料码头机运线改造，督促相关部门加强工地、堆场、道路扬尘管控。 四是加强机动车船污染防治。督促相关部门加快淘汰黄标车、老旧车和港口岸电系统建设，配合公安、住建、交通等部门出台工程机械环境准入制度。 五是强化应急管控，针对不同季节的空气污染特点，分别制定颗粒物、臭氧污染管控方案，排出相应的管控名单，分别落实到三级网格和被管控单位的具体责任人。同时针对全市臭氧污染日益严重的情况，在强化挥发性有机物整治的情况下， 必要时采取加油站限时加油和机动车限行措施。 ⑶着力强化环境执法监管 一是全面落实网格化环境监管制度。 加强对网格责任人员进行岗位技能培训， 提高业务素质；统筹协调各相关部门，加强联合执法专项行动，齐抓共管推进环境监管各项工作；适时开展监督检查，对下级网格化环境监管工作落实情况进行考评。 二是加强司法联动。涉及刑事违法的环境违法行为移交司法处理，运用新环保法的四个配套办法，严查大案要案和新型案件，始终保持对环境违法行为的高压态势。 三是进一步完善“双随机”抽查制度。完善污染源、执法监察人员名录库，动态调整“两库一平台”，及时公开随机抽查情况和查处结果。 四是开展各类专项执法行动。根据“263”专项行动部署，扎实开展化工、印染、畜禽养殖等重点行业专项执法行动，查处环境违法行为，有效解决突出的环境问题。 通过以上措施，常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 2.地表水现状 引用《江苏德海医疗科技有限公司德海医疗医用妇检包系列、医用导管系列、医用检验耗材生产项目环境质量现状监测报告》中地表水的历史监测数据（检测时间为2020年02月24日-26日），主要污染物监测统计结果见下表。 表10 地表水环境质量现状 监测断面 评价指标 pH COD NH3-N TP 长江W1江边污水处理厂排污口上游500m 监测数据（mg/L） 7.11-7.40 12-14 0.377-0.423 0.06-0.09 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 长江W2江边污水处理厂排污口下游1500m 监测数据（mg/L） 7.06-7.37 10-13 0.241-0.275 0.06-0.08 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 监测统计结果表明，纳污河流长江常州段的水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准Ⅱ类水质要求。 3.噪声环境现状 为调查项目区域声环境质量现状，本次环评委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2020年11月21日至11月23日，对厂界四周进行现状监测，监测结果如下： 表11 噪声质量现状监测 日期 2020.11.21-11.22 2020.11.22-11.23 标准值dB(A) 监测点位 监测结果（昼间）dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) 监测结果 （昼间） dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) N1（东） 56.5 47.9 56.3 47.7 昼间≤65 夜间≤55 N2（南） 56.0 47.4 56.2 46.9 N3（西） 56.1 47.3 55.7 47.0 N4（北） 55.7 46.8 55.5 46.3 由监测结果可见，项目厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表12 项目环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 规模（户数/人数） 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度（E） 纬度（N） 大气环境 119.840013° 31.874705° 北外村 50户/150人 居民 二级功能区 西南侧 579 119.853827° 31.882418° 坝头村 80户/240人 居民 二级功能区 东北侧 695 119.851377° 31.888933° 同德苑 2640户/9240人 居民 二级功能区 东北侧 886 119.856333° 31.888396° 同心苑 640户/2240人 居民 二级功能区 东北侧 1200 119.852771° 31.892430° 同仁苑 1180户/4130人 居民 二级功能区 东北侧 1400 119.857535° 31.889727° 新北区汤庄实验小学 1140人 居民 二级功能区 东北侧 1500 119.863479° 31.885006° 新北区汤庄桥中学 1640人 居民 二级功能区 东北侧 1700 119.844188° 31.865737° 邵家塘 40户/140人 居民 二级功能区 南侧 1350 表13 项目环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 方位 距厂界距离（m） 规模 环境功能 水环境 长江 N 16100 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类 噪声环境 厂界 四周 200 / 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 生态环境 新孟河（新北区）清水通道维护区 W 4300 37.39km2 《江苏省生态空间管控区域规划》水土保持 长江魏村饮用水水源保护区 N 16900 4.41平方公里 《江苏省国家级生态保护红线规划》饮用水水源保护 备注：距离为项目整个厂区边界到敏感点计 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（暂行）》（常政发[1997]172号），项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，标准值见下表： 表14 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限（ug/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 2.地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（常政办发【2003】77号），长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅱ类标准，标准值见下表： 表15 水环境质量标准 污染物 pH COD NH3-N TP Ⅱ类标准 6～9 ≤15 ≤0.5 ≤0.1 3.声环境质量标准 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能区标准，标准值见下表。 表16 声环境质量标准 声环境功能区类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放标准 本项目生活污水依托租赁方管网，接管进入常州市江边污水处理厂处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准；处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值如下： 表17 污水接纳标准及排放标准 污染物 污染物排放限值mg/L 污水处理厂接纳标准 污水厂排放废水 （GB/T 31962-2015）表1中B级标准 污水厂排放废水 （2021年1月1日前） 污水厂排放废水 （2021年1月1日后） pH 6.5-9.5 6-9 6-9 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8）* 4（6） 总磷 8 0.5 0.5 总氮 70 15 12（15） 总植物油 100 1.0 1.0 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 项目抛丸、打磨及焊接过程产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体标准值如下表： 表18 大气污染物排放标准 污染物 名称 限值 标准来源 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度（m） 排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，标准值见下表： 表19 运营期厂界噪声标准 边界外环境功能区类别 昼间 dB(A) 夜间dB（A） 3类 65 55 4、固体废物 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）相关要求； |
| 总量控制指标 | 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合项目排放的特征污染因子，确定项目实施总量控制的因子。 总量平衡方案： 大气污染物：新增颗粒物0.1773t/a（有组织颗粒物0.0853t/a，无组织颗粒物0.092t/a），在新北区区域内平衡。废气总量应根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办【2014】104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办【2014】148号）相关要求，在新北区范围内进行区域平衡，实行现役源2倍消减量替代或关闭类项目1.5倍消减量替代。 水污染物：污水量240t/a，COD 0.096t/a、SS 0.072t/a、氨氮0.006t/a、TP 0.00096t/a、TN 0.012t/a、动植物油0.012t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 固体废物：固体废物全部得到妥善处理，无排放，不申请总量。 表20 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 最终外排环境量 2021年1月1日前 2021年1月1日后 废水 废水量 240 0 240 240 240 COD 0.096 0 0.096 0.012 0.012 SS 0.072 0 0.072 0.0024 0.0024 NH3-N 0.006 0 0.006 0.0012 0.00096 TP 0.00096 0 0.00096 0.00012 0.00012 TN 0.012 0 0.012 0.0036 0.00288 动植物油 0.012 0 240 0.00024 0.00024 有组织废气 颗粒物 1.328 1.2427 0.0853 0.0853 无组织废气 颗粒物 0.092 0 0.092 0.092 固废 一般固废 12.8996 12.8996 0 0 生活垃圾 3 | 3 0 0 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目为车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置的生产，这两种产品生产工艺不同，其中车架、纵梁等结构件生产工艺流程如下： 图1 项目车架、纵梁等结构件生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：利用数控下料机（等离子切割机）对外购的钢板、型材等原料按要求进行切割，设备由等离子电源和水切割枪组成的，以水为介质，先蒸发再经过等离子弧将高温水蒸汽电离成氢离子和氧离子，喷射到工件，再结合成水放出高温，对金属进行切割，此过程在水箱中进行，无粉尘产生，切割过程有边角料（S1）产生，水箱中水循环使用，定期添加损耗，水箱中水不更换，无废水产生，仅定期打捞水箱中废渣（S1）； 破口：利用数控龙门铣床对切割后钢板进行破口处理，即利用铣刀按照程序设定的进给速度实现刀具和工件之间的相对运动，以完成零件的加工，此过程有废的边角料（S2）及噪声（N）产生，铣床使用过程有需要定期添加润滑油，润滑油损耗后定期添加，不更换，无废润滑油产生； 抛丸：利用抛丸机对破口后工件进行表面处理，以去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，并为后面委外喷漆做好前处理，抛丸过程有抛丸粉尘（G1）及废钢丸（S3）产生； 打磨：利用打磨设备对部分需要打磨的工件进行打磨处理，此过程中打磨粉尘（G2）产生； 焊接：利用焊接机对加工过的钢板进行焊接组装，焊接机使用过程中需要二氧化碳/氩气等作为保护气体，在此过程中，会产生少量的焊接烟尘（G3）及噪声（N）； 喷漆：委外进行喷漆，喷漆后产品即为成品。 工业自动控制系统装置产品生产工艺流程简述： 本项目工业自动控制系统装置产品将外购零部件进行人工组装，然后组装为成品入库，人工组装过程无污染产生。 图2 项目工业自动控制系统装置生产工艺流程图

主要污染工序及污染防治措施： 1、废水 本项目无生产废水产生，仅有员工生活污水。 生活污水： 项目建成后有员工10人，根据《常州市工业和城市用水定额》（2011年修订），员工生活污水按100L/人·d计算，全年工作300天，则用水量为300t/a，污水产生量按照用水量的80%计算，则污水产生量为240t/a，污染物浓度为：COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L、TN 50mg/L、动植物油50mg/L，生活污水经化粪池处理后，经管网接管至常州市江边污水处理厂处理。 项目废水产生及排放情况见下表。 表21 本项目废水产生及排放情况 废水来源 废水量m3/a 污染物产生情况 处理方法 排放情况 污水厂接管 标准 排放 方式与去向 名称 浓度mg/L 产生量t/a 名称 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 240 COD 400 0.096 化粪池 COD 400 0.096 ≤500 经管网接管至常州市江边污水处理厂处理 SS 300 0.072 SS 300 0.072 ≤400 NH3-N 25 0.006 NH3-N 25 0.006 ≤45 TP 4 0.00096 TP 4 0.00096 ≤8 TN 50 0.012 TN 50 0.012 ≤70 动植物油 50 0.012 动植物油 50 0.012 ≤100 本项目水平衡图见下图。 图3 项目水平衡图（t/a） 2、废气 本项目抛丸粉尘经自带密闭收集系统+旋风分离+滤筒过滤除尘处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放；项目打磨、焊接粉尘经集气罩收集+布袋除尘处理后同抛丸废气一起通过15米高排气筒（FQ-1）排放，未捕集粉尘废气车间内无组织排放，本项目密闭收集系统收集效率为95%，旋风分离+滤筒过滤除尘除尘处理效率为95%；集气罩收集效率为90%，布袋除尘处理效率为90%。 （1）有组织废气 抛丸粉尘：项目抛丸过程有抛丸粉尘产生，经自带旋风分离+滤筒过滤除尘系统处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放，类比与本项目生产设备、生产工段、原料、产污相似的《常州复鑫焊接技术有限公司特种制冷设备水性涂料表面喷涂工艺技术改造项目环境影响报告表》，抛丸粉尘以钢材用量的1%计，则粉尘产生量为1t/a，抛丸工序在密闭环境中进行，粉尘收集效率以95%计，旋风分离+滤筒过滤除尘系统处理效率以95%计，则有组织抛丸粉尘排放量为0.0095t/a。 打磨粉尘：项目边角打磨过程会有打磨粉尘产生，类比与本项目生产工段（打磨）、生产设备（砂轮机）、产污等相似的《常州市莎田精密机械有限公司莎田精密机械钣金件项目》，本项目产生的粉尘量按原料用量的万分之一计，打磨粉尘产生的量为0.1t/a，打磨粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放，集气罩收集效率以90%计，布袋除尘器效率以90%计，有组织打磨粉尘排放量为0.0045t/a。 焊接粉尘：项目焊接过程会有焊接烟尘产生，焊接过程发尘量根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》资料中有关说明可知焊接材料的发尘量为5-8g/kg，本报告取8g/kg，本项目年用焊材40t，则产生的烟尘量为0.32t/a，焊接烟尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放，集气罩收集效率以90%计，布袋除尘器效率以90%计，有组织焊接烟尘排放量为0.0144t/a。 有组织废气产生及排放情况见下表。 表22 有组织废气产生及排放情况一览表 废气来源 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率% 排放情况 执行标准（15米高） 排放去向 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量 t/a 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 抛丸 8000 粉尘 49.479 0.396 0.95 旋风分离+滤筒过滤 95 4.443 0.036 0.0853 120 3.5 FQ-1(15m)运行时间2400h 打磨 8000 粉尘 4.6875 0.0375 0.09 布袋除尘器 90 / / / / / 焊接 8000 烟尘 15 0.12 0.288 90 / / / / / （2）无组织废气 本项目主要的无组织废气为未捕集的抛丸粉尘、打磨粉尘及焊接烟尘废气。 ①未捕集抛丸粉尘 项目未捕集抛丸粉尘产生量为0.05t/a，车间内无组织排放。 ②未捕集打磨粉尘 项目未捕集打磨粉尘产生量为0.01t/a，车间内无组织排放。 ③未捕集焊接烟尘 项目未捕集焊接烟尘产生量为0.032t/a，车间内无组织排放。 本项目无组织废气产排情况见下表。 表23 无组织废气产生情况一览表 污染源位置 产生源 污染物 产生量（t/a） 治理措施 去除效率（%） 排放量 （t/a） 面源面积(m2) 面源高度(m) 厂界外监控最大浓度标准（mg/m3） 生产车间 抛丸 粉尘 0.05 / / 0.05 5100 10 1.0 打磨 粉尘 0.01 / / 0.01 1.0 焊接 焊接 0.032 / / 0.032 1.0 （3）废气处理可行性分析： 本项目抛丸粉尘经自带密闭收集系统+旋风分离+滤筒过滤除尘处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放；项目打磨、焊接颗粒物经集气罩收集+布袋除尘处理后同抛丸废气一起通过15米高排气筒（FQ-1）排放，未捕集粉尘废气车间内无组织排放（项目废气设置电力监控，生产设备与废气处理风机联动）。 本项目废气处理措施情况具体如下： 图4 项目废气处理示意图 本项目废气处理装置为常规的废气处理装置，在常州市企业和国内行业普遍使用，具有占用空间小，运行稳定，维护方便，运行费用低等特点，因此，加强管理，可以做到稳定达标排放，在经济、技术上可行。 （4）非正常工况 非正常生产是指开车、停车、机械故障、设备检修时导致的物料流失等因素所排放的废水、废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施，在生产中须高度重视。 本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置正常运行，开停车情况下导致出现非正常排放。根据工程分析，非正常工况下大气污染物源强及排放情况见下表。 表24 非正常工况大气污染物源强及排放状况表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 排放去向 抛丸、打磨、焊接 开停车 颗粒物 69.164 0.5535 FQ-1排气筒 3、噪声 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-85dB(A)，项目主要噪声污染源强见下表： 表25 项目主要噪声污染源一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 单台设备等效声级dB（A） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 数控龙门铣 2 70 生产车间 E，5 合理布局+减振+厂房隔声 25 2 数控下料机 3 75 E，8 25 3 抛丸机 1 80 S，10 25 4 手工焊接机 40 75 N，5 25 5 砂轮机 10 75 N，10 25 6 空压机 3 85 N，5 25 7 风机 2 85 E，5 25 本项目对各噪声源拟采取减振、厂房隔声的措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 4、固体废物 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表26 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 边角料 切割、破口 固态 铁 10 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） 4.2.a 2 打捞废渣 切割 固态 铁 0.1 √ / 4.1.a 3 废钢丸 抛丸 固态 铁 1.5 √ / 4.1.a 4 烟粉尘 废气处理 固态 铁 1.2427 √ / 4.3.a 5 生活垃圾 员工生活 固态 -- 3 √ / -- ㈡ 固废产生源强核算 项目润滑油使用后有废包装桶产生，均由供应商回收用于相应产品包装，重复使用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质不属于固体废物，因此，项目润滑油废包装桶不作为固废考虑。 （1）一般固废 边角料：项目切割、破口过程中会产生边角料，产生量约10t/a，为一般固废，外售综合利用； 打捞废渣：项目切割在水箱中进行，定期打捞水箱中槽渣，产生量约0.1t/a，为一般固废，外售综合利用； 废钢丸：项目抛丸过程有废钢丸产生，产生量约为1.5t/a，为一般固废，企业收集后外售综合利用； 烟粉尘：项目滤筒除尘、布袋除尘器处理烟粉尘时收集到的烟粉尘量为1.2427t/a，为一般固废，企业收集后外售综合利用； （2）生活垃圾 项目员工日常生活会产生生活垃圾，日产生量按1kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门统一清运处理。 ㈢ 固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2016），判定该固体废物是否属于危险废物，本项目固体废物产生情况汇总见下表。 表27 项目固废产生汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a 1 边角料 一般固废 切割、破口 固态 铁 根据《国家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 -- -- -- 10 2 打捞废渣 切割 固态 铁 -- -- -- 0.1 3 废钢丸 抛丸 固态 铁 -- -- -- 1.5 4 烟粉尘 废气处理 固态 铁 -- -- -- 1.2427 5 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 -- -- -- -- 3

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 颗粒物 | 69.167 | 1.328 | 4.443 | 0.0853 | 1根15米高排气筒（FQ-1）排至大气 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | / | 0.092 | / | 0.092 | 无组织排放大气 |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 400 | 0.096 | 400 | 0.096 | 经管网接管至常州市江边污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.072 | 300 | 0.072 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.006 | 25 | 0.006 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.00096 | 4 | 0.00096 |  |
|  |  | TN |  | 50 | 0.012 | 50 | 0.012 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 50 | 0.012 | 50 | 0.012 |  |
| 固体废物 | 分类 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 边角料 | 10 | 0 | 10 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 打捞废渣 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |
|  | 废钢丸 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  |
|  | 烟粉尘 | 1.2427 | 0 | 1.2427 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪声 | 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强70-85dB(A)。项目设备设置在车间内，采取合理布局、减振，厂房隔声等措施治理后，可使项目各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，不会对周边声环境造成影响。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) / |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目常州市格信新材料科技有限公司的厂房进行生产，该厂房已建成，不存在施工期污染情况。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目污水接管口依托租赁方，需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置》。 表28 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类型 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 城市污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / / / / 是 (企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 表29 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度（E） 纬度（N） 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 / 119.845664 31.878887 0.024 常州市江边污水处理厂 连续排放，排放期间流量稳定 / 常州市江边污水处理厂 pH 6.5-9.5 COD 500 SS 400 NH3-N 45 TP 8 TN 70 动植物油 100 表30 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 / COD 400 0.00032 0.096 SS 300 0.00024 0.072 NH3-N 25 0.00002 0.006 TP 4 0.000003 0.00096 TN 50 0.00004 0.012 动植物油 50 0.00004 0.012 全厂排放口合计 COD 0.096 SS 0.072 NH3-N 0.006 TP 0.00096 TN 0.012 动植物油 0.012 （2）评价等级确定 本项目无生产废水产生，仅有生活污水（年产生量240t/a），依托租赁方管网，接入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，处理后尾水排入长江。其中污染物COD、SS的排放量分别为0.096t/a、0.072t/a。 本项目生活污水接管进常州市江边污水厂处理，不直接排至周边水体，根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.3-2018）相关规定，确定本项目水评价等级参照三级B进行污水预处理可行性及进入常州市江边污水处理厂集中处理的可行性评价。 （3）污水处理厂简介 常州市江边污水处理厂位于常州市新北区黄海路以北，长江路以东，338省道以南，华山路以西，是常州市实施污水排江工程的核心工程，收集服务范围北至长江，东与江阴、戚墅堰交界，南至新运河，包含中心组团、高新组团、城西组团、新龙组团、新港组团、空港组团以及城东组团的部分，共7个组团以及奔牛、戚墅堰污水处理厂超标污水。江边污水处理一至四期总服务面积约为500平方公里，常住服务人口约为130万，已批复处理能力为50万m3/d，分四期建设，尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600米。 一期工程项目采用MUCT工艺，建设规模10万m3/d，于2003年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2003】173号），2005年10月建成，并于2007年12月通过竣工环保验收（常环验【2007】117号）；二期工程项目采用“改良型A2/O工艺。”建设规模10万m3/d，并在扩建同时完成20万m3/d工程提标改造，项目于2006年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2006】224号），已于2009年年底竣工通水，并于2013年1月通过竣工环保验收（苏环验【2013】8号）。三期采用“改良型A2/O活性污泥工艺+微絮凝过滤”工艺对污水进行深度处理，新增处理能力10万m3/d，三期工程也于2010年11月23日取得江苏省环保厅批复（苏环管[2010]261号），并于2017年4月通过竣工环保验收（常环验【2017】5号）。四期工程于2017年10月19日取得常州市环境保护局批复（常环审【2017】21号），设计处理处理规模20万m3/d，四期工程采用“A2/O生物处理+沉淀+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，四期工程中8万m3/d通过原有排放口排放至长江、8万m3/d回用到已建新龙生态林、4万m3/d回用至常州市精细化工园区。目前正在建设中。 处理工艺：江边污水厂原一期工程污水处理规模为10万t/d，采用改良型A2O（MUCT）工艺；原二期工程扩建10万t/d，采用水解酸化+改良 A2O（MUCT）工艺，新建一座规模为20万t/d 的水解酸化池。为达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072－2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，江边污水厂于2009年初完成了提标改造工程。提标改造工程对一、二期污水均通过二期新建的水解酸化池进行预处理，并采用“高密度澄清池+V 型滤池+ClO2消毒工艺”对尾水进行深度处理，从而使出水达到排放要求。 提标改造工程中升级改造的主要内容如下： 扩建生物反应池，为提高硝化反硝化脱氮能力，对一期已建生物反应池进行改造，对二期的生物反应池根据新的标准重新进行设计调整，在增加生物反应池池容的同时，对池内分隔重新进行调整。 图5提升改造后一期、二期工艺流程图 江边污水厂三期工程扩建 10 万 t/d，采用水解酸化+改良 A2O 工艺＋微絮凝过滤工艺（V 型滤池）工艺，主要是新增水解酸化池、A2O 生物反应池、V 型滤池等。扩建后，江边污水厂三期污水处理工艺如下图： 四期工程采用“ A2O生物处理+沉淀+高效沉淀池＋深床滤池＋次氯酸钠消毒”工艺。进水全部为生活污水（包括城镇生活污水和企业生活污水），出水达到国家排放标准中的一级 A 标准，同时满足尾水回用的水质要求。 图6江边污水厂三期工艺流程图 图7江边污水厂四期工艺流程图 （4）接管可行性 本项目位于常州空港产业园内，项目所在区域污水管网已完善，市政管网已接通。 接管水量、水质可行性：本项目接管废水主要为生活污水，废水量为240t/a（约0.8t/d），常州市江边污水处理厂三期总的污水处理能力是30万m3/d，四期新增处理处理能力20万m3/d（仅为生活污水），目前正在建设中，根据常州市江边污水处理厂提供的统计资料，目前，常州市江边污水处理厂三期总的实际接管水量约26.9万m3/d，尚余3.1万m3/d，本项目新增接管废水总量约0.00008万m3/d，常州市江边污水处理厂尚有余量接纳本项目产生的废水，因此，接管水量可行。 废水中的污染物浓度低，且项目污水管网已建成，污水接入污水管网，进常州市江边污水处理厂处理。项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 表31项目废水水质和污水处理厂接管标准的对比 污染物指标 COD SS NH3-N TP TN 动植物油 废水排放浓度 400 300 25 4 50 50 废水接管标准 500 400 45 8 70 100 综合以上分析，本项目废水纳入区域污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，能够得到及时有效处理，尾水可实现达标排放。 2、大气环境影响分析 本项目废气为粉尘废气，项目采取《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN进行项目评价预测。 1）废气排放参数 本项目有组织废气排放源参数见表32，无组织废气排放情况见表33。 表32本项目点源参数调查清单 编号 排放源 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气出口流量（m3/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 污染物排放速率 （kg/h） 经度（E） 纬度（N） 颗粒物 1 FQ-1 119.846482° 31.878625° 15 0.4 2.22 25 2400 0.036 表33 项目面源参数调查清单 编号 排放工段 面源起点坐标 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 与正北夹角 （°） 年排放小时数（h） 排放工况 面源有效排放高度（m） 污染物因子 排放速率 （kg/h） 经度（E） 纬度（N） 1 生产 119.846093° 31.878696° 80 63 0 2400 正常工况 10 颗粒物 0.0383 2）计算参数 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择正常排放情况下排放的污染物，采用估算模式对正常工况下各污染源各污染物分别进行估算以确定评价等级，计算参数见表 34所示。 表34 估算模型参考表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 471.7万 最高环境温度/℃ 40.1 最低环境温度/℃ -8.2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 3）估算模型计算结果 项目废气有组织与无组织排放估算模式计算结果分别见表35-36。 表35 有组织废气影响预测 距源中心下风向距离（m） 颗粒物（FQ-1） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 7.23E-04 0.16 100 1.16E-03 0.26 200 7.75E-04 0.17 300 5.92E-04 0.13 500 3.54E-04 0.08 800 2.02E-04 0.04 1000 1.52E-04 0.03 1500 9.10E-05 0.02 2000 6.25E-05 0.01 2500 4.65E-05 0.01 下风向最大浓度 1.17E-03 0.26 距离（m） 92 最大落地浓度占标率（%） Pmax=0.26< 10% 表36无组织废气影响预测 距源中心下风向距离（m） 颗粒物 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 1.81E-02 4.02 100 1.42E-02 3.16 200 8.45E-03 1.88 300 5.44E-03 1.21 500 2.93E-03 0.65 800 1.60E-03 0.35 1000 1.19E-03 0.26 1500 6.99E-04 0.16 2000 4.73E-04 0.11 2500 3.49E-04 0.08 下风向最大浓度 1.82E-02 4.04 距离（m） 52 最大落地浓度占标率（%） Pmax=4.04< 10% 根据上表可知，无组织排放颗粒物评价等级为二级，故本项目评价等级为二级。 4）由于本项目评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算，核算情况如下： 大气污染物有组织排放量核算见下： 表37 大气污染物有组织排放量核算表 序 号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 FQ-1 颗粒物 4.443 0.036 0.0853 一般排放口合计 颗粒物 0.0853 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0853 大气污染物无组织排放量核算 表38 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 (mg/m3) 1 — 未捕集废气 颗粒物 加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 1.0 0.092 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.092 大气污染物年排放量核算 表39 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.1773 5）非正常排放量核算 本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置正常运行，开停车情况下导致出现非正常排放。根据工程分析，非正常工况下大气污染物源强及排放情况见下表。 表40 污染源非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 抛丸、打磨、焊接 开停车 颗粒物 69.164 0.5535 1 <1 查出原因，针对其进行相应处理 6）大气防护距离 本项目不需设定大气环境防护距离。 7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m,但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表41 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据卫生防护距离的制定原则，各污染物卫生防护距离计算结果见下表。 表42 卫生防护距离计算结果 影响因子 Qc（kg/h） R （m） A B C D Cm（mg/m3） L计算 （m） L（m） 生产车间 颗粒物 0.0383 80.6 470 0.021 1.85 0.84 0.45 2.263 50 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，确定以本项目生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求。 3、噪声 项目噪声评价范围内没有敏感点，项目主要噪声设备全部设置于室内，全部为室内噪声源。项目噪声源到达边界之间有车间厂房、厂界围墙等阻挡，常州年主导风向为ESE，平均风速2.6m/s，年平均相对湿度78%。区域地形平坦。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）声环境评价导则的规定，选用预测模式，然后根据公式计算影响。 ①室内噪声源等效室外声功率级计算 式中：、—分别为室内、室外倍频带声压级； TL——隔墙（或窗户）参考位置r0处的倍频带声压级； ②在仅知某声源某点的A声级时，按下式近似计算预测点处的A声级： 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ③预测点的A声压级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公示计算： 式中：—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB （2）预测结果 本项目声源为已知参考点（ro）处A计权声级，所以500HZ的衰减可作为估算最终衰减。根据本项目厂区平面布置情况及设备放置情况，根据预测，项目各厂界噪声预测情况见下表。 表43 噪声对各厂界的影响预测 预测点 本项目（声源） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 声压级LP(r0)，dB（A） 89.38 声源自参考点（r0）到预测点（r）传播衰减，dB 30.88 30.88 20.83 30.88 20.83 0.08 0.08 0.02 0.08 0.02 / / / / / 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 衰减量合计，dB（A） 56.0 45.9 56.0 45.9 预测点A声级LA(r)，dB（A） 33.4 43.5 33.4 43.5 背景值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 56.5 47.9 56.2 47.4 56.1 47.3 55.7 46.8 预测值 dB（A） 56.5 48.1 56.4 48.9 56.1 47.5 56.0 48.5 标准值dB（A） 65 55 65 55 65 55 65 55 超标量dB（A） 0 0 0 0 0 0 0 0 根据上述计算，本项目生产车间各厂界噪声昼夜均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求，本项目噪声评价200米范围内无敏感保护目标。 4、固体废物 建设项目固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响变化较小。 表44 本项目固体废物产生及处理状况 序号 固废名称 产生来源 属性 废物代码 产生量t/a 利用处置方式 处理单位 1 边角料 切割、破口 一般固废 -- 10 外售综合利用 资源回收单位 2 打捞废渣 切割 -- 0.1 3 废钢丸 抛丸 1.5 4 烟粉尘 废气处理 1.2427 5 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 -- 3 填埋 环卫 本项目一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下：（1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。（2）本项目通过合理布局厂房内设备、堆场设置，并通过加强地基处理，强夯、合理地使用等措施来预防地基下沉。（3）按照GB l5562.2要求设置环境保护图形标志。（4）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。 综上所述，本项目各类固废均可得到有效处置，固废处置率达 100％，采取的固废污染防治措施可行。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术原则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目为“53、金属制品加工制造”中“其他”，地下水环境影响评价项目Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤评价 6.1评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目所在厂区占地面积约为0.5hm2，占地规模为小型（≤5hm2）；本项目厂区周边不涉及土壤环境敏感目标，本项目厂区所在地周边土壤敏感程度见表45；根据附录A.1，本项目土壤环境影响评价类型分类见表46。 表45 本项目土壤环境影响评价项目类别 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表46 本项目土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 / 由上表可知，本项目土壤环境影响评价类型为III类，因此项目土壤环境影响工作等级的划分见下表。 表47 本项目评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 综上可知，本项目土壤环境影响可不进行评价。 7、环境风险防范措施 （1）环境风险评价等级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018 ）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。 表48 拟建项目涉及危险物质 q/Q值计算（单位：t） 序号 物质名称 CAS号 存储区临界量 最大存储量 q/Q 1 润滑油 / 2500 0.2 0.00008 合计 0.00008 由上表计算可知，拟建项目Q值属于Q＜1范围，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ②评价工作等级划分 评价工作等级划分详见下表。 表49 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018 ），本项目环境风险潜势为Ⅰ，不构成重大危险源，评价工作等级进行简单分析。 （2）环境敏感目标 本项目评价工作等级为简单分析，环境敏感目标按照最近敏感点分析，如下表： 表50 项目环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 北外村 西南侧 579 50户/150人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 坝头村 东北侧 695 80户/240人 （3）环境影响识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 考虑可能发生的事故情形，包括涉及危险物质的装置或储罐的物料泄漏、涉及危险物质的装置或储罐在发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO等）对周围环境的影响等，本项目选取以下具有代表性的事故类型，见下表。 表51 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 生产车间 润滑油 矿物油 物料泄漏 大气、地下水 北外村 / 由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 最大可信事故设定：全厂主要存在桶装原料中润滑油的泄漏，泄漏可能造成周边大气、地表水的影响。 （4）环境风险分析 项目润滑油发生泄漏后，遇明火发生火灾燃烧后废气会对周边大气造成一定的影响；物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 润滑油原料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放润滑油原料，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 （6）分析结论 综上所述，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 表52 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 建设地点 常州市新北区罗溪镇宝塔山路19号 地理坐标 经度 119.846093°E 纬度 31.878696°N 主要危险物质及分布 润滑油；生产车间 环境影响途径及危害后果 事故状态下，项目润滑油发生泄漏后，遇明火发生火灾燃烧后废气会对周边大气造成一定的影响；物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。 风险防范措施要求 润滑油原料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放润滑油，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 8、清洁生产与循环经济分析 ① 生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺成熟，原辅料利用率高，属清洁生产工艺。 ② 原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原辅材料均为无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小，使用寿命长，属于清洁产品。 ③ 污染物产生量指标的清洁性 建设项目生产过程中产生的废气、废水以及固废均能得到合理处置。 因此，从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟，排污量小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 9、排污口规范化设置 根据国家环保局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，贯彻执行《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》，建设项目应在建设的同时规范排污口。 （1）污水排放口规范化 根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，对排污口进行规范化整治，以满足江苏省和常州市环保局的管理要求。全厂设置一个污水接管口和一个雨水排放口，本项目依托租赁方污水口和雨水口。 （2）废气排放口规范化 建设项目废气排放口应按要求装好标志牌。有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，并设置永久采样孔，每年定期监测一次。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化整治 对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存、运输及处置规范化 固体废弃物收集后需堆放在固定场所，并做到防晒、防渗漏、防止混杂，固体废物贮存场所应设置醒目标志牌，并及时委外处置，防止对环境造成污染。 10、环境管理与环境监测计划 环境管理：企业需要设有环保专员，定期上报各项环境管理工作的执行情况，并组织制定环境管理规章制度、环境监测计划，并监督执行。 环境监测计划：根据前文分析，为确保本项目在日后正常运营中各项污染物稳定达标排放，本报告依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求制定如下监测计划，且应委托有资质的单位进行监测；如发现污染物超标，应及时进行整改，以降低对周边环境的影响。本项目监测计划实施时可纳入到全厂的环境监测计划中。 (1）竣工验收监测 项目投入生产后，企业应及时与有资质的环境监测单位取得联系，委托环境监测单位对建设项目环保“三同时”实施组织竣工验收监测。 （2）营运期监测 ①废水 对厂区排放口每一年监测，监测项目为水量、COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油。若自身监测设备不能满足需要，可通过委托环境监测部门进行。 ②废气 厂界排气筒（FQ-1）废气，每年监测一次，监测项目为颗粒物；厂界无组织废气，每年监测一次，监测项目为颗粒物，若自身监测设备不能满足需要，可通过委托环境监测部门进行。 ③ 噪声 对厂界噪声每年监测一次，每次昼夜各监测一次。 营运期监测计划表见下表。 表53 营运期监测计划表 污染种类 监测点位 监测项目 执行排放标准 监测频率 废水 污水排放口 水量、COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 一年一次 废气 排气筒(FQ-1) 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 一年一次 厂界（下风向） 颗粒物 一年一次 噪声 厂界四周边界 连续等效A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 一年一次 9、项目环保“三同时”验收项目及投资估算情况 项目环保“三同时”验收项目及投资估算情况见下表： 表54 项目环保“三同时”验收项目及投资估算表 项目 项目组成 污染物 治理措施 投资额 (万元) 完成时间 效果 废气 抛丸、打磨及焊接 颗粒物 密闭收集+系统+旋风分离+滤筒过滤除尘/集气罩+布袋除尘+15米高排气筒 10 与项目建设同步 达标排放（设置电力监控设施） 未捕集废气 颗粒物 加强车间通风，车间无组织排放 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 依托租赁方，接入区域管网，至常州市江边污水处理厂处理 2 达标排放 噪声 设备 噪声 减振、厂房隔声 2 厂界噪声达标 固废 一般固废 边角料、打捞废渣、废钢丸、烟粉尘 外售综合利用 1 固体废物处理、处置率100% 生活垃圾 生活垃圾 委托环卫清运 合计 15 建设项目“三同时”验收监测建议清单见下表。 表55项目“三同时”验收监测建议清单 污染源 环保设施名称 监测因子 废气 FQ-1排气筒 密闭收集+系统+旋风分离+滤筒过滤除尘/集气罩+布袋除尘+15米高排气筒 颗粒物 无组织废气 / 颗粒物 废水 厂区废水总排口 / pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 噪声 厂房隔声 厂界噪声 固废 固废暂存场所 规范化 管网和监控设施 管网、流量计等 规范化 信息公开 依法向社会公开：①企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；②企业年度资源消耗量；③企业环保投资和环境技术开发情况；④企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；⑤企业环保设施的建设和运行情况；⑥企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；⑦与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；⑧企业履行社会责任的情况；⑨企业自愿公开的其他环境信息。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-1 | 颗粒物 | 密闭收集+系统+旋风分离+滤筒过滤除尘/集气罩+布袋除尘+15米高排气筒 | 达标排放，影响很小 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 加强车间通风，车间无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP 、TN、动植物油 | 接入区域管网，至常州市江边污水处理厂处理 | 达标排放，影响很小 |
| 电离辐射电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 边角料、打捞废渣、废钢丸、烟粉尘 | 外售综合利用 | 全部处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强70-85dB(A)。项目设备设置在车间内，采取合理布局、减振，厂房隔声等措施治理后，可使项目各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，不会对周边声环境造成影响。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论

1、项目概况 常州市迪尚机械科技有限公司成立于2019年04月，经营范围为：非标设备技术开发；机械零部件、金属结构件、汽车零部件、工装夹具的设计、加工、制造；五金件加工；机床的安装、维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 常州市迪尚机械科技有限公司拟投资800万元，租赁常州市格信新材料科技有限公司厂房，租赁总建筑面积5480平方米，购置数控下料机、抛丸机等设备59台（套），项目建成后形成年产车架、纵梁等结构件200套、工业自动控制系统装置50套的生产能力。 该项目于2020年11月12日取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局网上在线申请的企业投资项目备案证（常新行审经备[2020]905号）。 2、环境质量现状 （1）大气环境现状评价 项目所在区域，CO日平均值、NO2年平均值、PM10年平均值及SO2年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准要求，O3、PM2.5两项评价指标均不达标，因此，区域环境空气质量目前不达标，尚未制定区域达标规划，为改善区域环境质量，常州市出台了《市政府办公室关于印发“两减六治三提升”主项行动11个专项实施方案的通知》（常政办发[2017]74号）和《市大气办关于印发常州市提升大气环境质量强化管控方案的通知》（常大气办[2018]3号），随着方案的实施，通过减少落后化工产能、化工生产企业淘汰关闭、搬迁入园、整治提升、压减非电行业生产用煤及煤制品相关工作、推进印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业含涂装工序低VOCs含量涂料替代工作，加强工业废气的收集和处理，减少移动污染源的排放，则常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 （2）水环境现状评价 监测结果表明：长江各监测断面的各监测指标在监测时段内能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，水环境现状状况良好。 （3）声环境现状评价 由监测结果可知，项目厂界达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的3类标准要求，声环境质量良好。 3、拟采取的环境保护措施 （1）废气污染防治措施 本项目抛丸粉尘经自带密闭收集系统+旋风分离+滤筒过滤除尘处理后通过15米高排气筒（FQ-1）排放；项目打磨、焊接颗粒物经集气罩收集+布袋除尘处理后同抛丸废气一起通过15米高排气筒（FQ-1）排放，未捕集粉尘废气车间内无组织排放。 （2）水污染防治措施 本项目生活污水240t/a，依托租赁方管网进入接入区域污水管网，接管进常州市江边污水处理厂集中处理。 （3）噪声防治措施 本项目噪声主要是生产设备、风机等设备产生的噪声，噪声源强约在70-85dB(A)，通过减振和隔声等治理措施，再经距离衰减后，对该区域声环境质量影响较小，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，且项目厂界 200m 范围内无声环境敏感点，噪声排放对周边声环境影响较小。 （4）固废防治措施 本项目产生的固体废弃物将按照固体废物的危险性分类收集和处理，综合处理处置率达100%，不会对周围环境造成二次污染。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响评价 根据估算模式计算结果，本项目各污染物最大落地浓度的占标率均未超过10%，对项目周围大气环境影响较小。 本项目无需设置大气环境防护距离。 根据卫生防护距离的制定原则，项目设置的卫生防护距离包络线没有居民，满足卫生防护距离的要求。 （2）地表水环境影响评价 本项目无生产废水产生，生活污水依托租赁方，接管进常州市江边污水处理厂集中处理，对周边水体无直接影响。 （3）声环境影响评价 在拟建项目各项噪声污染防治措施落实到位的情况下，项目产生的噪声对边界声环境影响不大，叠加现状值后，边界各评价点的噪声预测值均低于相应评价标准值。本项目所产生的噪声对周围环境的影响较小。 （4）固体环境影响评价 从拟建项目拟采用的固废处置措施来分析，对产生的各类固废按其性质分类收集，并根据固废的利用价值大小采取不同的处置方法。各类固废均能得到妥善处置，不外排，对环境影响较小。 （5）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术原则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目为地下水环境影响评价项目Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 （6）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术原则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （7）环境风险影响分析 本项目企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 5、污染物排放情况 大气污染物：新增颗粒物0.1773t/a（有组织颗粒物0.0853t/a，无组织颗粒物0.092t/a），在新北区区域内平衡。 水污染物：污水量240t/a，COD 0.096t/a、SS 0.072t/a、氨氮0.006t/a、TP 0.00096t/a、TN 0.012t/a、动植物油0.012t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。 6、本项目建设类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；建设项目所在区域环境质量为不达标区，拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求，不会降低区域环境质量；建设项目采取的污染防治措施能够确保污染物排放达到国家和地方排放标准。 7、项目建设可行性结论 综上所述，本项目从事车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置的生产，产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方法律法规、产业政策，选址与区域规划相容，工艺成熟简单，采取的各项环保措施合理可行，能确保污染物达标排放。本项目建成后不会降低当地的环境质量要求，因此，建设单位在落实本报告表提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 二、建议 （1）本项目废气处理设施应加强日常的维护，确保正常运行，避免废气的非正常排放。 （2）项目建设过程和投产后公司都应有合理的环境管理体制，制订环境保护计划，配备专门的人员检查日常环境管理工作。 注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 营业执照 附件2 备案证 附件3 租赁协议及租赁方土地手续 附件4 污水处理合同 附件5 检测报告 附件6 工程师现场照片 附图 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边状况 附图3 总平面布置 附图4 项目水系图 附图5 空港产业园规划图 附图6 生态红线规划图

大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 常州市迪尚机械科技有限公司迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | 2019年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的监测数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟代替的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大标率>30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%( | K>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量检测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a | NOX:（0）t/a | 颗粒物:（0.1773）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 常州市迪尚机械科技有限公司迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放√；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物 √； pH 值√；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温 □；水位（水深）□；流 速 □；流量 □；其他□ |
| 评价等级 | 一级□；二级□；三级A□；三级 B√ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 √；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证 □；环评√；环保验收 □；既有实测 □；现场监测□；入河排放口数据 □；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期√；冰封期 □； 春季 □；夏季□；秋季 ；冬季□ | 生态环境保护主管部门 □；补充 监测√；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用现状 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 √ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期√；冰封期 □； 春季 □；夏季□；秋季 ；冬季 □ | pH、COD、氨氮、总磷 | 长江2个断面 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（） km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2 |
|  | 评价因子 | COD、SS、氨氮、总磷 |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类 (；Ⅴ类□，近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 √；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 √；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标 √；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 √ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（） km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □；正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要 污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征 值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排 放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管 理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/l） |
|  |  | COD | 0.096 | 400 |
|  |  | SS | 0.072 | 300 |
|  |  | NH3-N | 0.006 | 25 |
|  |  | TP | 0.00096 | 4 |
|  |  | TN | 0.012 | 50 |
|  |  | 动植物油 | 0.012 | 50 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无 监测 □ | 手动 □；自动 □；无 监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 常州市迪尚机械科技有限公司迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （0.5）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | / |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级□ | 不评价 |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | / | / |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | / | / | / |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | / |  |
| 现状评价 | 评价因子 | / |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | / |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） |  |
|  |  | 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ |  |
|  |  | 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√：“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 常州市迪尚机械科技有限公司迪尚车架、纵梁等结构件及工业自动控制系统装置生产项目 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 润滑油 |
|  |  | 存在总量/t | 0.2 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 780人 | 5km范围内人口数56000人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3√ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3√ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2√ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q1<1√ | 1≤Q<10 □ | 10≤Q≤100 □ | Q≥100 □ |
|  | M值 | M1□ | M2 □ | M3 □ | M4√ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1√ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3√ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3√ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ □ | Ⅰ√ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级□ | 三级 □ | 简单分析√ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆√ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 □ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水√ | 地下水√ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 /，到达时间 / h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 /d |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |
| 重点风险防范措施 | 企业需加强日产的运行管理，尽量避免事故的发生。项目会落实雨污分流排水体制，设置雨水、污水收集排放系统，雨水排放口、污水排放口均设置截流阀。当厂区发生泄漏、火灾爆炸事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水打入事故应急池，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。消防废水经收集后送临近污水处理有限公司集中处理，若消防废水中含有特征污染物，不满足接管标准要求，必须委托有资质单位进行安全处置。且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下会基本无渗漏，污染较小。 |
| 评价结论与建议 | 在加强管理和严格规范操作、做好各项风险防范措施后，本项目的风险事故发生概率较小，风险可防控。 |
| 注：‟ □”为勾选，‟ ʺ为填写项 |

# Text boxes

焊材、混合气

集气罩收集

S1：边角料、废渣

G1：抛丸粉尘

S3：废钢丸

打磨、焊接

无组织排放大气

未捕集粉尘

密闭收集

打磨

粉尘

15米高排气筒（FQ-1）排放

抛丸

成    品

抛丸

切割

旋风分离+滤筒过滤除尘

破口

S2：边角料

N：噪声

布袋除尘器

颗粒物

外购零件

循环使用2

1

损耗1

切割用水

化粪池

损耗60

接管至常州市江边污水处理厂处理

300

生活用水

240

新鲜水301

G3：焊接粉尘

钢丸

颗粒物

润滑油

无组织排放大气

G2：打磨粉尘

喷漆

水

图例：

S：固废

G：有组织废气

N：噪声

焊接组装

成   品

钢板、型材

委外处理

未捕集粉尘

人工组装