# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  常州市凯雷斯顿电子有限公司搬迁项目

建设单位（盖章）：常州市凯雷斯顿电子有限公司

编制日期：             2022年1月07日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常州市凯雷斯顿电子有限公司搬迁项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-320411-04-01-136465 |
| 建设单位联系人 | 肖仲强 | 联系方式 | 13914334555 |
| 建设地点 | 江苏省常州 市 新北 区 春江镇春桥路8号 |
| 地理坐标 | （ 119 度 57 分 0.788 秒，31 度 56 分 13.902 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C309 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改扩建 √迁建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常新行审备【2022】 13号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 2% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3600（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 名称：常州新北区新港分区规划 审批机关：江苏省人民政府 文号：/ |
| 规划环境影响评价情况 | 本项目位于常州高新区新港分区，规划环境影响评价情况汇总于下表所示。 表1-1 项目所在工业区规划环境影响评价情况表 规划环境影响评价文件名称 审查机关 审查文件名称 审查文件文号 常州市新北区新港分区区域环境影响报告书 江苏省环境保护厅 关于对常州市新北区新港分区区域环境影响报告书的批复 苏环管[2008]137号 江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书 江苏省环境保护厅 关于江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见 苏环审[2014]27号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于江苏常州滨江经济开发区（原新港分区）内，江苏省环科院编制的《常州市新北区新港分区区域环境影响报告书》于2008年6月26日获得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2008]137号）。并完成了跟踪评价的编制工作，并于2014年1月28日取得江苏省环境保护厅审查意见（苏环审[2014]27号）。 规划范围：东起常州市界，西至德胜河、南至镇南铁路，北濒长江，规划总用地68.8平方公里； 产业定位：开发区以生物工程、医药、基础化工、环保、机械等为主导产业。在新港分区的开发建设中，须严格执行国家和地方有关法律法规和文件要求，优先引进技术含量高、经济效益好、环境代价低的建设项目，禁止非园区产业定位的项目入区，并严格限制引进污水排放量大、排放重金属废水的建设项目。 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，根据企业租赁方提供的不动产证（苏（2020）常州市不动产权第0018148号），用地属性为工业用地，与常州高新区新港分区规划图中用地性质一致。本项目为远红外发热片等专用设备的制造项目，不属于园区禁止发展的项目，符合园区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目生态红线区域管控范围内，选址与生态红线区域保护规划相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《常州市生态环境状况公报（2020年）》可知项目所在区域环境质量不达标，目前区域已经制定环境质量改善计划，在实施大气环境质量整治后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域大气特征因子、地表水和噪声能够满足相应功能区划要求，本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声，经采取有效措施治理后，均能达标排放，建设项目对周边环境影响较小，不改变区域环境功能区，不降低周边环境质量，建成后不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，本项目营运过程中用水主要为生活污水；项目所在区域水资源较为丰富，市政供水系统能满足本项目用水要求，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线不会突破资源利用上限。 （4）负面清单 经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制、禁止类，为允许类。 经查《市场准入负面清单（2020年版）》、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）、《长江经济带发展负面清单指南-江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2019〕136号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，用地性质为工业用地，与新港分区规划图中用地性质一致。本项目专用设备制造，不在园区限制、禁止范围内。本项目满足清洁生产要求，项目废气经有效处理后达标排放；本项目无生产废水排放，生活污水进入市政污水管网；本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与江苏常州滨江经济开发区产业定位相符。 （5）与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，位于江苏常州滨江经济开发区，属于新北区重点管控单元中的江苏常州滨江经济开发区环境管控单元，具体要求详见下表。 表1-2 江苏常州滨江经济开发区环境管控单元准入清单 准入清单 具体要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 （1）禁止引进的项目：工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目，录安洲内不得建化工仓储项目。 （2）限制引进的项目：废水含难降解的有机物、 “三致”污染物、重金属等物质以及盐分含量高的项目；废水经预处理达不到本开发区污水处理厂接管标准的项目；高水耗、高物耗、高能耗的项目；工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后装卸工艺和装卸设备、无可靠的物料泄漏自动监控装置的液体化工品仓储项目；使用甲醛、丙烯腈等高毒、 “三致”物质为主要生产原料，又无可靠有效的污染控制措施的项目；蒸汽用量大（单位用地面积蒸汽用量大于 4t/h.ha）且又不能实行集中供热、需自建锅炉的项目；不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 本项目为专用设备制造，不属于工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目；本项目无工艺废水产生，生活污水接入市政污水管网，产生的废气经处理后达标排放；本项目符合国家相关产业政策、达到规模经济 相符 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。 （1）本项目采取措施减少废气、废水排放量 （2）本项目废气总量在新北区区域内平衡，营运期排放量不超过申请量 相符 环境风险防控 （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 园区已建立环境应急体系，企业已制定风险防范措施 相符 资源开发效率要求 （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁止销售使用燃料为“III 类”（严格），具体包括： 1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其它高污染燃料。 （1）本项目使用的水、电、均为清洁能源 （2）本项目无工艺废水产生，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理 （3）本项目不使用燃料 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、与相关政策相符性分析 （1）本项目从事专用设备制造，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中限制、淘汰和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事专用设备制造，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污 染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，本项目从事专用设备制造，本项目无生产废水产生，新增生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 （4）与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析 根据本项目油墨MSDS及配比分析计算，本项目使用的油墨中VOCs含量为41.6%，所用油墨不属于高VOCs含量的油墨，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中表1中网印油墨75%的标准限值。 （5）与“两减六治三提升”专项行动方案（苏环办〔2016〕47号文）、“省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知”（苏政办发〔2017〕30号）。 表1-3 与两减六治三提升对照分析 类别 两减六治三提升相关要求 本项目 是否相符 江苏省挥发性有机物污染治理专项行动 各辖市区应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标 本项目产生的有机废气经二级活性炭装置处理后排放，符合要求。 符合 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 本项目使用低VOCs含量的油墨，符合要求。 符合 治理太湖水环境 建立严于全省的氮磷控制制度，大幅消减流域氮磷排放总量，增加区域水环境补偿断面，将总氮指标纳入补偿因子，全面提高补偿标准，其中总磷指标的补偿标准提高至其他地区的2倍以上。制定并实施化工、电镀、印染等重点行业专项整治方案 本项目无生产废水产生及排放，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理，符合治理太湖水环境要求。 符合 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 （6）根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）规定，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。 本项目从事石墨导热材料制造，厂区远红外发热片生产过程中需要使用油墨印刷，目前使用油性油墨，溶剂主要为醇、醚、酯类，不使用苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂。根据企业调研，由于石墨导热材料行业的特殊性，水性油墨无法实现显影作用，且其后期使用环境需要耐环境的高低温、高湿、高盐分等侵蚀，需要耐高压、强电流等电气性能，水性油墨无法达到使用要求，无法替代。目前石墨发热设备行业没有使用水性油墨成功案例。如后期技术成熟可以采用水性油墨替代，企业将及时替代。且项目生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等，使用的油墨挥发组份（包括二乙二醇单丁醚14.3%、乙二醇丁醚28.7%）占比为43%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中表1中网印油墨75%的标准限值。 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）规定，强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促重点排污单位2019年底前完成烟气排放自动监控设施安装，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。加强固定污染源生产、治污、排污全过程信息自动采集、分析、预警能力，逐步扩大污染源在线监控覆盖面。建设大气污染源排放动态管理平台和跟踪评估系统，整合污普、VOCs在线监测等信息，完善污染源监测平台建设，为污染防治、执法检查、减排评估等提供支撑。 本企业目前尚未纳入重点排污单位名录。 综上所述，本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）有关规定。 （7）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>》（环大气[2019]53号）相符性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>》（环大气[2019]53号）规定：“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。” 本项目从事远红外发热片等专用设备的制造，由于行业特点，暂时无法使用水性油墨代替，项目使用的油墨不属于高VOCs含量的油墨，其油墨中VOCs含量符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）的标准限值。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>》（环大气[2019]53号）要求。 （8）与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号文）相符性分析 表1-6 与苏大气办[2021]2号文对照分析 类别 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号文） （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》( GB/T 38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》( GB38507-2020)规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》( GB 38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目企业不在3130家清洁原料名单内；目前项目因无法替代，现使用油性油墨，其油墨中VOCs含量符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中表1中网印油墨75%的标准限值。 符合 （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无) VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》( GB/T 38597-2020)。 本项目为远红外发热片等专用设备生产项目，使用的油墨不属于高VOCs含量。 符合 （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代;对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。 本项目为为远红外发热片等专用设备生产项目，本项目生产过程产生的有机废气经收集+两级活性炭纤维处理后通过15米高排气筒排放。 符合 综上，本项目符合省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号文）。 （9）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 表1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 类别 标准要求 本项目情况 是否相符 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 含VOCs物料料储存于密闭包装袋中 是 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳、和防渗设施的专用场地 含VOCs物料的包装袋均放置于车间仓库内 盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 含VOCs物料的包装袋在非取用状态时全部封口，保持密闭 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 本项目液态VOCs原料采用密闭容器 是 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 项目印刷、压合经收集排至二级活性炭废气处理系统处理；烘干废气经收集排至二级活性炭废气处理系统处理 是 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行 VOCs废气收集处理系统与生产装置同步建设和运行 是 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定 经估算，VOCs废气收集处理系统污染物排放能够符合相应标准限值要求 是 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80% 项目有机废气处理设施处理效率不低于90% 是 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关规定。 （10）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析 表1-5 与苏环办[2019]36号文对照分析 类别 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 《建设项目环境保护管理条例》 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 ①项目选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目未产生原有环境污染和生态破坏；⑤本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，本项目不存在不予批准的情形 符合 《农用地土壤环境管理办法（试行）》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，在江苏常州滨江经济开发区内，用地性质为工业用地 符合 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标 符合 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 （1）本项目位于江苏常州滨江经济开发区内，规划为工业用地，符合园区产业定位，与区域环评相符 （2）本项目所在区域为不达标区，在实施区域消减方案后，本项目建成后大气环境质量不下降 符合 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，在江苏常州滨江经济开发区内，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外。本项目不属于三类中间体项目 符合 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 符合 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目不在生态保护红线内 符合 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 （7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 项目不在《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中禁止建设项目 符合 综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）。 （11）与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》相符性分析 根据《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》中“两高”行业为：煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸及防治印染，本项目主要为印制电路板生产项目，项目类别为热力生产和供应工程，不属于“两高”项目。本项目距离最近的常州市大气质量国控站点为西南侧7.2km的安家站点，不在重点区域三公里范围内。 （12）本项目危废暂存场所及危废暂存等严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 综上所述，本项目产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方产业政策、法律法规和相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州市凯雷斯顿电子有限公司成立于2007年12月14日,注册地址为常州市新北区新桥镇茶庵村，经营范围为“远红外纳米油墨板、碳晶地暖、桑拿房、睡垫、取暖器的制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 企业现有厂区位于常州市新北区天山路32号，现有厂区仅有一次环评，环评手续如下： 《凯雷斯顿整体搬迁项目环境影响登记表》于2018年6月6日取得常州国家高新区（新北区）行政审批局的审批意见（常新行审环登【2018】55号），该项目于2019年6月通过自主验收，于2019年6月25日固废取得常州国家高新区行政审批局验收意见（常新行审环验【2019】173号）。 现为满足公司发展需要，常州市凯雷斯顿电子有限公司拟投资1500万元，租赁常州市大正网印设备有限公司厂房，租赁总建筑面积3600平方米，搬迁并利用原有设备31台(套)， 购置钢板清洗机流水线、除尘机等设备5台(套)，项目建成后形成年产远红外发热片30万平方米、壁挂式取暖器2万台、睡垫1万台、桑拿房(布) 3万台的生产能力。项目已取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局（常新行审备【2022】13号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目从事远红外发热片等专用设备的生产，属于“三十二、专用设备制造业35”中“;环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）专用设备制造”，本项目的环境影响评价须编制环境影响报告表。因此，常州市凯雷斯顿电子有限公司委托江苏润环环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。 2、产品方案 表2-1 产品方案一览表 序号 生产线 产品名称 生产能力（单位/a） 迁建前年运行时数 迁建后年运行时数 迁建前 迁建后 增量 1 生产车间 远红外发热片 10万平方米 30万平方米 20万平方米 2000h 2400h 2 壁挂式取暖器 / 2万台 2万台 3 睡垫 / 1万台 1万台 4 桑拿房布 / 3万台 3万台 3、公用及辅助工程 表2-2 项目工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 3600平方米 / 储运工程 危废堆场 25平方米 / 原料库 25平方米 / 运输 1000t/a，汽车运输 / 公用工程 给水 自来水1800t/a ，市政供水管网 市政给水管网 排水 生活污水产生量为1440 t/a 市政污水管网 供电 68万千瓦时/年 市政供电管网供电 天然气 10万Nm³/年 废水处理 生活污水1200t/a，接管进常州市江边污水处理厂集中处理 达标接管 废气处理 压合、印刷废气经两级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放；烘干废气经两级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放；天然气燃烧废气通过15米高排气筒排放 达标排放 噪声处理 厂房隔声，降噪25dB(A) / 固废处理 设置危废堆场1座，占地面积25m2 分类处理或处置 4、主要原辅材料及燃料使用情况 表2-3 主要原辅材料及燃料消耗 序号 分类 名称 规格 消耗量（单位/a） 包装方式 来源及运输方式 迁建前 迁建后 变化量 1 主要原辅材料 半固化片 PP塑料 100吨 240吨 +140吨 / 国内汽运 2 电解铜箔 / 1.25吨 6吨 +4.75吨 / 国内汽运 3 3122-18#高温线 3122-18# 15万米 55万米 +40万米 / 国内汽运 4 光膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯100% 9.78吨 25吨 +15.2吨 / 国内汽运 5 17AN-D单体温控开关 17AN-D 15万个 50万个 +35万个 / 国内汽运 6 BF保险丝 BF 10万个 30万个 +20万个 / 国内汽运 7 焊丝 锡96.3%，铜0.7%，松香3% 0.06吨 0.5吨 +0.494吨 / 国内汽运 8 清洗剂 丙酮100% 1.28 1.92 +0.64吨 桶装 国内汽运 10 油墨 导电碳浆 酚醛树脂30-60%，二乙二醇单丁醚15-25%，炭黑3-15%，石墨5-30% 1.43吨 2.14吨 +0.71吨 桶装 国内汽运 11 稀释剂 乙二醇丁醚100％ 0.57吨 0.86吨 +0.29吨 桶装 国内汽运 12 布套 / 0 4万套 +4万套 袋装 国内汽运 13 控制器 / 0 4万套 +4万套 / 国内汽运 14 边框 / 0 2万套 +2万套 / 国内汽运 15 背板 / 0 2万张 +2万张 / 国内汽运 16 保温板 / 0 2万张 +2万张 / 国内汽运 17 电源线 / 0 2万根 +2万根 / 国内汽运 18 接线盒 / 0 2万个 +2万个 / 国内汽运 油墨挥发性分析：本项目使用的油墨为油墨和稀释剂混合调配后的成品，根据建设单位提供的资料及油墨厂商提供的MSDS，本项目经稀释剂调配后的油墨挥发组份（包括二乙二醇单丁醚14.3%、乙二醇丁醚28.7%）占比为43%，符合《油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）溶剂油墨中油墨挥发性有机化合物要求（挥发性有机化合物限值≤75%）。 本项目施工状态下油墨成分分析见表2-4。 表2-4 施工状态下油墨分析 油墨 挥发性有机物含量（%） 成分分析 标准 油墨种类 质量配比 用量(t/a) 二乙二醇单丁醚 乙二醇丁醚 挥发份（t/a） 挥发份占比（%） 挥发分占比（%） 油墨 2.5 2.14 20 -- 0.43 43 75 GB 38507-2020 油墨稀释剂 1 0.86 -- 100 0.86 表2-5 主要原辅料理化性质 序号 名称 CAS号 理化性质 毒性毒理 致癌性 燃爆性 1 丙酮 67-64-1 分子式：CH3COCH3，无色透明液体。易溶于水和甲醇乙醇乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃易挥发,化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。熔点：-94.9℃，闪点：-20℃ 燃爆危险：本品具高度易燃性， 严秋危险, 属于甲类火大危险物质；健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、 头晕、易激动。 -- 易燃 2 酚醛树脂 9003-35-4 分子式：（C6H6O·CH2O）x，是一种合成塑料,无色或黄褐色透明固体,因电气设备使用较多,也俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割。 本品耐酸、耐碱、耐热，无明显毒性和刺激性 -- -- 3 二乙二醇单丁醚 112-34-5 分子式：C4H9OCH2CH20CH2CH2OH，无色易燃液体，具有中等程度醚味，低毒。可溶于水和醇，主要用于纤维素,合成树脂、油漆、搪瓷脂类和脱漆剂的溶剂，制药工业用作药物萃取剂，塑料工业用于树脂增塑剂，纺织工业用作纤维润滑剂、化纤油剂的分散剂。熔点：-68.1 ℃，沸点：110 ℃ 着火点、闪点高，但仍为可燃性液体，注意防火。本品有刺激性，对此溶剂过敏者避免长时间接触。 -- 可燃 4 炭黑 56-81-5 分子式：C，一种无定形碳，轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，是韩贪污在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。可作黑色染料，用于制造油墨、油漆等，也用于作橡胶的补强剂。 -- -- -- 5 石墨 7782-42-5 分子式：C，一种结晶形碳，为铁墨色至深灰色。化学性质不活泼，耐腐蚀，与酸、碱等不易反应。高纯度石墨可在核反应堆上作中子减速剂。 熔点：3652 ℃，沸点：4827 ℃ -- -- -- 6 乙二醇丁醚 67-64-1 分子式：C3H6O ，无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，是基本的有机原料和低沸点溶剂。 熔点：-70 ℃，沸点：171℃ 健康危害：乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 主要生产设施及参数 本项目生产设备情况见表2-6，搬迁后现有项目设备部分搬迁至建设项目厂区，部分老旧设备淘汰。本项目设备搬迁后使用工段及利用情况见下表备注。 表2-6 项目生产设备、公辅设备一览表 序号 分类 设备名称 设备型号 台数（台） 备注 迁建前 迁建后 变化量 1 主要生产设备 压力机 / 2 2 0 压合，搬迁 2 导热油炉 YQW-600(50)Q 1 1 0 压合，搬迁 3 印刷机 / 4 4 0 丝印，2台搬迁，2台新增 4 烘道 / 3 3 0 丝印，新增 5 烘箱 / 1 1 0 丝印，搬迁 6 裁切机 / 4 4 0 裁切，搬迁 7 打孔机 / 3 3 0 裁切，搬迁 8 膜切机 / 1 1 0 裁切，搬迁 9 覆膜机 / 1 1 0 组装，搬迁 10 空压机（配套储罐） / 1 2 +1 1台搬迁，1台新增 11 电烙铁 / 10 10 0 搬迁 12 板材除尘机 / 0 1 +1 新增 13 钢板清洗机流水线 / 0 1 +1 新增 14 钢箔自动贴合机 / 0 1 +1 新增 劳动定员及工作制度 项目拟用员工50人，采取一班制生产，8 h/班，300天/年。 厂区周围环境状况及厂区平面布置 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，北侧、南侧和西侧为空地，后期规划为工业用地；东北侧为常州鼎真味食品有限公司，详见附图2“项目周边状况图”。 项目租用现有厂房，用于生产。测试、裁切、压合等生产车间主要位于厂区一层东北侧；丝印车间位于厂区二层东北角；物料储存仓库位于厂区一层西侧和二层西侧。详见附图3-项目总平面布置图。 8、项目水平衡及物料平衡 （1）本项目给排水及水平衡 图2-1建设项目水平衡图（t/a） 本项目非甲烷总烃平衡 项目非甲烷总烃原料投入主要为油墨、清洗剂等，产出进入废气及固废。 有机溶剂元素物料平衡见下表。 表2-8 项目非甲烷总烃平衡表（单位t/a） 序号 投入 产出 物料名称 物料数量 非甲烷总烃数量 出方名称 非甲烷总烃数量 1 油墨（有机溶剂43%） 3 1.29 有组织废气 0.2494 2 丙酮（有机溶剂100%） 1.92 1.92 无组织废气 0.1313 3 焊锡丝（非甲烷总烃3%） 0.5 0.015 进入固废（活性炭） 2.2443 4 半固化片（0.15%） 240t 0.36t 进入固废（废抹布、手套） 0.96 合计 3.585 3.585 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为远红外发热片等专用设备的制造项目。其生产工艺分别如下： 产品生产总流程 远红外发热片生产详细工艺流程 图2-2 远红外发热片生产工艺流程图 远红外发热片发热原理： 远红外发热片的主要材料为：半固化片、电解铜箔、高温线、光膜、保险丝、油墨（含5-30%石墨）等。 远红外发热片发热主要依靠材料中的石墨成分，而石墨烯发热是基于单层石墨烯的特性。首先石墨烯是目前为止导热系数最高的材料，具有非常好的热传导性能。其次石墨烯在室温下载流子(导电离子)为15000cm/(v.s)，这一数值超出硅材料的十倍。 石墨烯表面载流子频率与织物表面吸附分子在入射光照下的振动频率发生耦合，增强吸附在石墨烯上的物质对相应红外的吸收。平面耦合波可以显著增强石墨烯与光的相互作用，异质结可以有效地抑制暗电流并增强远红外光吸收。 工艺流程简述： 裁切：根据生产需求，使用裁切机将外购的半固化片裁切成所需形状，此工序有半固化片边角料(S1-1)及噪声(N1)产生； 固定：使用电烙铁将电解铜箔与半固化片固定在一起，此工序无污染物产生及排放； 一次压合：使用压力机将固定好的铜箔、半固化片压合在一起，半固化片上覆盖一层光膜便于离型脱模。压力机采用天然气燃烧后升温的导热油加热，加热温度200°C，天然气燃烧过程中有有机废气（G1-7）、废导热油（S1-7）产生（废导热油由厂家定期回收，不计入固废总量）；在压合过程中，为保证工件质量，在压力机钢板处放置光膜，光膜使用一次后作废，此工序有非甲烷总烃(G1-1)、废光膜(S1-2)及噪声(N1)产生； 丝印：将外购的油墨和稀释剂调配成项目所需的油墨，调配过程中油墨挥发产生发甲烷总烃（G1-6）；将油墨涂在丝网网版上，再将压合后的半固化片放入印刷机进行单面印刷，丝网使用后用丙酮清洁，报废丝网直接作为危废处理，因此在印刷过程中有非甲烷总烃(G1-2)、废丝网(S1-3)及噪声(N1)产生； 网版清洁：对沾染油墨的丝网使用丙酮清洁，清洁过程中丙酮挥发产生非甲烷总烃（G1-8）； 烘干：印刷后的半固化片进入烘道或者烘箱进行烘干，烘道采用电加热，烘干温度约200°C，此工序有非甲烷总烃(G1-3)产生； 二次压合：烘干后的材料再与裁切后的半固化片一起进入压力机进行压合，半固化片上覆盖一层光膜便于离型脱模。压力机采用天然气燃烧后升温的导热油加热，加热温度200°C，天然气燃烧过程中有燃烧废气（G1-7）、废导热油（S1-7）产生（废导热油由厂家定期回收，不计入固废总量）；压合工序有非甲烷总烃(G1-4)、废光膜(S1-4) 及噪声(N1)产生； 裁切：根据需要，将压合后的半成品裁切或者模切，此工序有边角料(S1-5) 及噪声(N1)产生； 打孔：根据需要，使用打孔机对部分裁切后的半成品进行打孔，以满足产品需求，此工序有边角料(S1-6) 及噪声(N1)产生； 组装(含点焊)：使用电烙铁将外购高温线、温度开关、保险丝焊接在打孔后的半成品上即为成品，此工序有有机废气(G1-5，含非甲烷总烃、锡及其化合物)产生。 壁挂式取暖器生产工艺流程 图2-3 壁挂式取暖器生产工艺流程图 工艺流程简述： 将远红外发热片成品与外购的边框、保温板、背板、电源线、接线盒等组装，测试过程中有不合格品（S2-1）产生，测试合格后即为壁挂式取暖器成品。 睡垫生产工艺流程 图2-4 睡垫生产工艺流程图 工艺流程简述： 将远红外发热片成品与外加工的布套与外购的控制器组装，测试过程中有不合格品（S3-1）产生，测试合格后即为睡垫成品。 桑拿房布生产工艺流程 图2-5 桑拿房布生产工艺流程图 工艺流程简述： 将远红外发热片成品与外加工的布套与外购的控制器组装，测试过程中有不合格品（S4-1）产生，测试合格后即为桑拿房布成品。 2、产污环节 本项目产污环节及污染因子汇总如下表： 表2-9 本项目产污环节及污染因子 污染物类别 产污环节 编号 主要污染因子 废气 一次压合 G1-1 非甲烷总烃 丝印 G1-2 非甲烷总烃 烘干 G1-3 非甲烷总烃 二次压合 G1-4 非甲烷总烃 焊接 G1-5 非甲烷总烃、 锡及其化合物 油墨调配 G1-6 非甲烷总烃 天然气燃烧 G1-7 燃烧废气（含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 网版清洁 G1-8 非甲烷总烃 废水 / / / 固废 裁切 S1-1 边角料 一次压合 S1-2 废光膜 丝印 S1-3 废丝网 二次压合 S1-4 废光膜 半成品裁切 S1-5 边角料 打孔 S1-6 边角料 组装、测试 S2-1、S3-1、S4-1 不合格品 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 常州市凯雷斯顿电子有限公司成立于2007年12月14日，注册地址为常州市新北区新桥镇茶庵村，经营范围为“远红外纳米油墨板、碳晶地暖、桑拿房、睡垫、取暖器的制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。 企业现有厂区共进行一次环评。 表2-10 现有项目环保手续履行情况 序号 项目名称 产量或设备规模 批复情况 建设情况 1 《凯雷斯顿整体搬迁项目环境影响登记表》 年产远红外发热片100000平方米 2018年6月6日取得常州国家高新区（新北区）行政审批局的审批意见（常新行审环登【2018】55号） 正常生产，2019年6月已验收 2、排污许可证申领情况 现有项目已于2020年5月8日取得固定污染源排污登记回执，有效期：2020-05-08至2025-05-07，登记编号为：91320411670117005H001W。 3、现有项目污染物实际排放总量 按照相关排污许可证申请技术规范，现有项目取得固定污染源排污登记回执，废气、废水污染物均无许可排放量。现有项目污染物排放量按照2018年的实测数据计算废气、废水污染物的排放量。现有项目检测报告：2018年11月12日-13日、12月6日-12月7日，由江苏盈泰检测科技有限公司进行监测，监测期间各车间均正常生产。 （1）废水 现有项目厂区实行“雨污分流、 清污分流”， 雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目生产无生产废水产生，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理，处理达标后排放。 根据2018年11月12日监测结果，排放量计算如下。 表2-11 现有项目污水总排口排放情况 污染源 水量（t/a） 污染物名称 排放浓度(mg/l) 实际排放量(t/a) 排放去向 厂区污水总排放口 1688 pH值（无量纲） 7.1 / 接管进常州市江边污水处理厂集中处理 化学需氧量 21 0.035 悬浮物 6.5 0.011 氨氮 0.135 0.0002 总磷 0.12 0.0002 总氮 1.95 0.0033 （2）废气 有组织废气： ①印刷、压合废气 现有项目印刷、压合过程产生有机废气，经集气罩收集后送入1套活性炭吸附装置净化后，尾气经风机引出，最终通过15米高1#排气简集中排放。有机废气中主要污染物为非甲烷总烃。 ②烘干废气 现有项目过程中产生烘干废气，经管道收集后送入1套活性炭吸附装置净化后，尾气经风机引出，最终通过15米高2#排气筒集中排放。有机废气中主要污染物为非甲烷总烃。 ③天然气燃烧废气 现有项目设导热油炉1台，采用管道天然气作为燃料，天然气燃烧产生的烟气经烟管收集后，最终经1根15米高烟囱(3#)直接排放，烟气中主要染污物为氮氧化物、二氧化硫及颗粒物。 无组织废气：未捕集废气及焊接烟尘车间内无组织排放。 有组织废气监测达标情况：现有项目废气有组织监测情况汇总表如下。 表2-12 现有项目废气污染物排放情况 污染源 风量（m3/h） 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 年运行时间（h） 实际排放量(t/a) FQ-1 6777 非甲烷总烃 0.46 0.0048 2000 0.0024 FQ-2 6122 非甲烷总烃 0.98 0.0057 2000 0.0029 FQ-3 950 颗粒物 3.53 0.003 2000 0.0015 二氧化硫 / / 2000 / 氮氧化物 / / 2000 / 合计 颗粒物 1.44 0.0015t/a 非甲烷总烃 3.53 0.0053t/a 二氧化硫 / / 氮氧化物 / / 无组织废气监测达标情况：无组织废气监测结果如下表所示。 表2-13 现有项目无组织废气监测情况表 监测时间 监测项目 监测点位 监测结果（单位：mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 2021.11.12 非甲烷总烃 上风向01 0.55 0.64 0.39 0.44 0.505 下风向02 0.46 0.45 0.50 0.49 0.475 下风向03 0.46 0.58 0.38 0.51 0.483 下风向04 0.38 0.52 0.44 1.60 0.735 颗粒物 上风向01 0.483 0.567 0.467 0.617 0.534 下风向02 0.317 0.483 0.417 0.400 0.404 下风向03 0.350 0.300 0.367 0.283 0.325 下风向04 0.250 0.367 0.283 0.417 0.329 由上表监测数据可知，现有项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃无组织厂界监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 根据江苏盈泰检测科技有限公司于2018年11月12日的厂界噪声监测（详见附件），现有项目四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 现有项目固废产生情况见下表： 表2-14 现有项目固体废物产生及处理状况 序号 固废名称 属性 产生工序 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 利用处置方式 1 边角料 一般工业固体废物 裁切、打孔 86工业垃圾 / 1.0 外售综合利用 2 废光膜 压合 / 9.78 3 废活性炭 危险废物 废气处理装置 HW49 900-041-49 5.428 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置 4 废丝网 印刷 HW49 900-041-49 0.002 5 废抹布 印刷 HW49 900-041-49 0.2 6 废油墨桶 原辅材料使用 HW49 900-041-49 0.2 7 生活垃圾 一般固体废物 办公、生活 99其他废物 / 7.5 环卫清运 现有项目固体废物全部得到合理处置，不排放。 4、现有项目污染物排放总量 表2-13 现有项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别 污染物 实际排放量 环评批复量 已建项目排污许可证核定量 废气 非甲烷总烃 0.0053 0.403 / 氮氧化物 / 0.037 / 二氧化硫 / 0.002 / 颗粒物 0.0015 0.0048 / 生活污水 废水量 1424 1688 / COD 0.0271 / / SS 0.0199 / / NH3-N 0.0005 / / TP 0.0002 / / 固废 一般固废 0 0 / 危险废物 0 0 / 生活垃圾 0 0 / 根据上表可知，现有项目废气污染物实际排放量、废水污染物实际排放量均未超过环评批复量。 5、现有项目存在的问题及以新带老采取的措施 5.1、现有项目存在的问题 （1）现有项目油墨调配、网版清洁等工段产生的有机废气未进行有效收集。 （2）现有项目丝印、压合废气经一级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（FQ-01）排放；烘干废气经一级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（FQ-02）排放，活性炭更换不及时。 （3）现有危废仓库油墨桶等危废有有机废气产生，未设置气体导出口及气体净化装置。 5.2、“以新带老”整改措施 （1）新增标准集气罩，对调配油墨、网版清洁等工段产生的有机废气进行有效收集，净化后排放。 （2）提高活性炭更换频率，并对有机废气处置设施进行提升改造，由原来的一级活性炭吸附装置提成为二级活性炭纤维吸附，提高有机废气去除效率。 （3）新建标准危废仓库，对存放油墨桶等有有机废气产生的危废仓库设置气体导出口，并设置活性炭吸附装置进行废气净化，净化后排放。 5.3、现有项目环境影响 现有项目有机废气经活性炭处理后达标排放；项目无生产废水产生，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理，处理达标后排放。因此，现有项目对周围环境不造成有害影响。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 1.1 常规污染物 本次项目常规污染物引用《常州市环境质量报告书（2020）》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年均值 9 60 μg/m3 达标 日均值 6-18 150 达标 NO2 年均值 35 40 达标 日均值 10-100 80 达标率98.9% PM10 年均值 61 70 达标 日均值 11-201 150 达标率97.3% PM2.5 年均值 39 35 超标 日均值第95百分位数 8-159 75 达标率92.6% O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 167 160 超标 CO 日均值第95百分位数 1.2 4 mg/m3 达标 由上表可知：2020年常州地区二氧化氮、细颗粒物和臭氧的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域判定为不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地空气环境质量现状，非甲烷总烃引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司报告：编号为CQHH191038中常州建腾橡塑制品有限公司项目所在地点位。二甲苯委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2021年10月08-11日进行现场实测，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物补充检测点基本信息表 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标（mg/m3） 浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率（%） 达标情况 经度 纬度 常州建腾橡塑制品有限公司 119.918709° 31.930399° 非甲烷总烃 小时值 2.0 0.60-1.16 58% 0 达标 根据上表可以看出，项目所在地附近非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准详解》中选用标准。 非甲烷总烃引用数据有效性分析：①本项目引用2019年7月30日-8月5日对常州建腾橡塑制品有限公司空气质量现状的检测数据，则引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，引用数据有效；③常州建腾橡塑制品有限公司位于本项目西南方向，引用点位距离本项目1900米。引用的点位在项目周边5km范围内，且是近3年的现有监测数据，符合《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，则大气引用点位有效。 1.3区域削减 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府先后发布了《常州市打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》(常政发(2019)27号，简称“实施方案”)、《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》(简称“工作方案”)，通过大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染治理，统筹兼顾、系统谋划、精准施策，坚決打赢蓝天保卫战。《实施方案》提出：到2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015下降20%以上，其中，全市重点工业行业VOCs排放量较2015年减少35%以上；PM2.5浓度控制在47.2微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。为完成《实施方案》中目标指标，常州市人民政府印发了《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发[2020]29号），主要提出如下措施： ①深度治理工业大气污染：a.加强重点行业治理改造：强化工业污染全过程控制，实现全行业全要素达标排放，重点非电行业全面实行超低排放。2020年底前，完成加热炉、熔化炉、烘干炉、煤气发生炉清洁能源替代，全面实施特别排放限值。b.实施生物质锅炉综合整治：2020年底前完成生物质锅炉综合整治，保留的全部采用生物质专用锅炉，并配套高效除尘设施；4吨/时及以上的安装烟气在线监测设备并与生态环境部门联网；建成区内生物质锅炉实施超低排放改造。c.实施天然气锅炉低氮改造：2020年底前全面完成天然气锅炉低氮改造或更新，氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。 ②深化VOCS专项治理：a.加强重点企业VOCS治理：鼓励引导企业实施清洁原料替代。建立VOCs排放控制综合管理系统，更新完善全市VOCs名录和重点监管企业名录，组织83家重点企业编制实施“一企一策”方案。加强企业VOCs无组织排放管理，推动企业实施密闭化、连续化、自动化改造，对采用单一光氧、低温等离子、活性碳吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。继续实施泄漏检测与修复技术（LDAR），化工园区完善LDAR管理平台。2020年，全市重点工业行业VOCs排放量较2015年减少35%以上。b.加强表面涂装行业VOCS专项整治：继续推广使用低VOCs的油漆、涂料。重点对金属、塑料表面涂装过程中产生的VOCs进行整治。建设至少1个集中喷涂工程中心，配备高效治理设施，实现同类企业污染物集中处理。 中共常州市委常州市人民政府印发了《常州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（常发[2017]9号），主要提出如下措施： ①压减燃煤发电和热电机组及非电行业生产用煤及煤制品消耗量，分类整治燃煤锅炉，加强散煤治理，推进高污染燃料禁燃烧区无煤化，大力发展清洁能源。到2020年，全市煤炭消费总量减少135万吨，煤炭消费占能源消费总量比重降低到50%以下。 ②开展化工行业泄露检测与修复和VOCS综合治理，建成重点企业、园区VOCS监测监控体系，推进钢结构、卷材制造行业、金属压延、电子信息、纺织印染、木材加工等行业的VOCS治理。印刷包装、集装箱、机械设备等7个行业强制使用低 VOCS涂料、胶黏剂等。对全市加油站、储油库、运输车辆进行油气回收改造，加强餐饮及汽车维修业污染控制。到2020年，全市挥发性有机物（以下简称“VOCS”）排放总量削减20%以上，重点工业行业VOCS排放总量削减30%以上。 常州市已严格落实《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）中相关总量控制要求，即：新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代，且削减量必须大于新增量，以达到区域内污染物排放量持续削减的目的。 通过以上措施，常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 地表水环境质量现状 本项目废水进入常州市江边污水处理厂处理后最终排入长江，项目长江数据引用检测报告（编号：CQHH220004）地表水的历史监测数据（检测时间为2019年10月23日-25日），监测数据结果下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果统计表 mg/L 监测断面 评价指标 pH COD NH3-N TP 长江W1江边污水处理厂排污口上游500m 监测数据（mg/L） 7.74-7.91 10-13 0.307-0.329 0.067-0.097 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 长江W1江边污水处理厂排污口下游1000m 监测数据（mg/L） 7.76-8.01 11-14 0.202-0.233 0.062-0.093 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 长江W2江边污水处理厂排污口下游1500m 监测数据（mg/L） 7.81-7.93 11-14 0.178-0.202 0.056-0.091 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 监测统计结果表明，长江两个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境质量现状 本项目50米范围内不存在声环境保护目标，为调查项目区域声环境质量现状，本次环评委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2022年01月17日至01月19日，对厂界四周进行现状监测，监测结果如下: 表3-4 噪声质量现状监测 日期 2022.1.17-2022.1.18 2022.1.18-2022.1.19 标准值dB(A) 监测点位 监测结果（昼间）dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) 监测结果 （昼间） dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) N1（东） 55 45 55 44 昼间≤65 夜间≤55 N2（南） 53 47 57 47 N3（西） 57 44 54 44 N4（北） 54 46 56 46 由监测结果可见，项目厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于常州高新区新港分区，属于园区内利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤 本项目厂区已做好分区防渗，不存在土壤污染途径，不做调查。 7、地下水 本项目厂区已做好分区防渗，不存在地下水环境污染途径，不做调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，项目所在厂区边界500米范围内不涉及环境保护目标。 2、声环境 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，项目所在厂区边界50米范围内不涉及环境保护目标。 3、地表水环境 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，具体保护目标见下表。 表3-8 项目地表水环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 新藻港河 E 1500 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 长江（常州段） NE 15500 大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类 4、地下水环境 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，项目所在厂区边界500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于常州市新北区春江镇春桥路8号，位于常州高新区新港分区，属于产业园区内利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目无生产废水产生，生活污水接入污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准；常州市江边污水处理厂尾水排放起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。详见下表。 表3-9污水接纳标准及排放标准 单位：mg/L 污染物 污染物排放限值 污水处理厂接管标准 污水厂排放废水 pH 6.5-9.5 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15） 动植物油 100 1.0 *注：括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目FQ-01排气筒印刷、压合、焊接、油墨调配产生的非甲烷总烃、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准；FQ-02排气筒烘干产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准；FQ-03排气筒天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放浓度限值，根据《关于印发江苏省2020年大气污染防治工作计划的通知》（苏大气办[2020]3号）和《市政府关于印发<2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（常政发[2020]29号）要求，2020年底前全面完成天然气锅炉低氮改造或更新，氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。具体见下表： 表3-10 大气污染物有组织排放标准 污染物名称 限值 标准来源 排放限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 60 15 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 锡及其化合物 5 15 0.22 颗粒物 20 15 / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3、低氮改造要求等 二氧化硫 50 15 / 氮氧化物 50 15 / 本项目厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准；无组织非甲烷总烃废气厂房外监控点执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1中标准，无组织废气标准见下表。 表3-11 大气污染物（无组织）排放标准 / 执行标准 污染物 监控点 浓度mg/m3 厂界无组织 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 锡及其化合物 周界外浓度最高点 0.06 非甲烷总烃 4 / 执行标准 污染物 限值含义 特别排放限值（mg/m3） 厂区内车间外 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 NMHC 监控点处1h平均浓度值 6 监控点处任意一次浓度值 20 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见下表： 表3-10 工业企业厂界噪声标准 厂界外声功能区类别 时段 dB(A) 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废标准 （1）一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求； （2）危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合项目排放的特征污染因子，确定项目实施总量控制的因子： 总量平衡方案： 大气污染物：项目非甲烷总烃0.3807t/a（其中有组织非甲烷总烃0.2494t/a，无组织非甲烷总烃0.1313t/a），锡及其化合物0.00058 t/a（其中有组织锡及其化合物0.00038t/a，无组织锡及其化合物0.0002t/a），有组织颗粒物0.0286t/a，有组织二氧化硫0.02t/a，氮氧化物0.181t/a。总量在原有以新带老消减及新北区区域内平衡。 废气总量应根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）相关要求，在天宁区范围内进行区域平衡，实行现役源2倍消减量替代或关闭类项目1.5倍消减量替代。 水污染物：项目污水量1440t/a，COD0.576t/a、SS0.432t/a、氨氮0.036t/a、TP0.0058t/a、TN0.0864t/a、动植物油0.072t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 表3-21 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别 污染物名称 现有项目实际排放量 现有项目环评批复量 本项目排放量 “以新带老”削减量 迁建前后变化量 迁建后全厂排放总量 最终实际外排环境量 废水 废水量 1424 1688 1440 1424 +16 1440 1440 COD 0.0271 0.008 0.576 0.0271 +0.5489 0.576 0.576 SS 0.0199 0.017 0.432 0.0199 +0.4121 0.432 0.432 NH3-N 0.0005 0.008 0.036 0.0005 +0.0355 0.036 0.036 TP 0.0002 0.0008 0.0058 0.0002 +0.0056 0.0058 0.0058 TN 0.0032 / 0.0864 0.0032 +0.0832 0.0864 0.0864 动植物油 0.0004 / 0.072 0.0004 +0.0716 0.072 0.072 有组织废气 非甲烷总烃 0.009 0.191 0.2494 0.191 +0.2404 0.2494 0.2494 锡及其化合物 / / 0.00038 0 +0.00038 0.00038 0.00038 颗粒物 0.003 0.0048 0.0286 0.0048 +0.0256 0.0286 0.0286 二氧化硫 / 0.002 0.02 0.002 +0.02 0.02 0.02 氮氧化物 / 0.037 0.181 0.037 +0.181 0.181 0.181 无组织废气 非甲烷总烃 0.011 0.212 0.1313 0.212 +0.1203 0.1313 0.1313 锡及其化合物 / / 0.0002 0 +0.0002 0.0002 0.0002 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有已建厂房内进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、设备安装、厂房隔断等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，具体环保措施如下： （1）废水：施工过程中无生产废水产生，施工人员的生活污水通过市政污水管网进入污水厂集中处理； （2）废气：本项目施工仅进行设备安装调试，施工过程无废气产生。 （3）噪声：施工噪声是短期行为，施工时应禁止夜间施工（22:00～6:00），若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；尽量采用低噪声施工机械，应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 （4）固体废物：生活垃圾由环卫部门统一收集处理。严禁随意焚烧、堆放或向河道倾倒，同时建筑垃圾在运输过程中要加以覆盖，防止沿途撒落。 （5）生态环境：做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 本项目施工内容简单，施工期较短，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目印刷、压合、焊接、油墨调配、网版清洁废气经两级活性炭吸附处理后通过一根15米高排气筒（FQ-01）排放；项目烘干过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附处理后通过一根15米高排气筒（FQ-02）排放；项目天然气燃烧过程中产生的有机废气通过一根15米高排气筒（FQ-03）排放。 本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废水污染源源强核算结果汇总表 工序 污染物 核算方法 污染物产生 治理设施 污染物排放 有组织 无组织 排放时间 废气产生量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 收集效率% 治理工艺 去除效率% 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放量 排放量 kg/h t/a kg/h t/a h/a 印刷 非甲烷总烃 物料平衡法 15000 10.392 0.1559 0.3741 95 两级活性炭吸附+15米高排气筒 90 是 0.987 0.0148 0.0355 0.0078 0.0187 2400 油墨调配 非甲烷总烃 物料平衡法 0.3583 0.0054 0.0129 0.034 0.00051 0.0012 0.00027 0.000645 网版清洁 非甲烷总烃 物料平衡法 26.667 0.4 0.96 2.533 0.038 0.0912 0.02 0.048 焊接 非甲烷总烃 类比法 0.4167 0.00625 0.015 0.0396 0.00059 0.0014 0.0003 0.00075 锡及其化合物 0.111 0.0017 0.004 0.0106 0.00016 0.00038 0.0001 0.0002 压合 非甲烷总烃 排污系数法 10 0.15 0.36 0.95 0.0143 0.0342 0.0075 0.018 烘干 非甲烷总烃 物料平衡法 15000 25.083 0.376 0.903 95 两级活性炭吸附+15米高排气筒 90 是 2.383 0.0357 0.0858 0.0188 0.0452 2400 天然气燃烧 颗粒物 排污系数法 1800 6.667 0.012 0.0286 100 低氮燃烧 / 6.667 0.012 0.0286 / / 2400 二氧化硫 4.444 0.008 0.02 4.444 0.008 0.02 / / 氮氧化物 41.667 0.075 0.181 41.667 0.075 0.181 / / 表4-2 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 工序 污染物 排气筒 排放标准及限值 高度 直径 温度 编号 名称 地理坐标 排放口类型 浓度 速率 标准名称 m m ℃ mg/m3 kg/h 印刷、压合、焊接、调配、网版清洁 非甲烷总烃 15 0.8 25 FQ-01 1#废气排放口 119.903101E 31.9426600N 一般排放口 60 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 锡及其化合物 5 0.22 烘干 非甲烷总烃 15 0.4 25 FQ-02 2#废气排放口 119.902988E 31.942745N 一般排放口 60 / 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 天然气燃烧 颗粒物 15 0.4 60 FQ-03 3#废气排放口 119.903246E 31.942801N 一般排放口 20 / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3、低氮改造要求 二氧化硫 50 / 氮氧化物 50 / 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。 表4-3 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 FQ-01 1#废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 锡及其化合物 1次/年 FQ-02 2#废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 FQ-03 3#废气排放口 颗粒物 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3、低氮改造要求 二氧化硫 1次/年 氮氧化物 1次/月 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值 锡及其化合物 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 （1）有组织废气 印刷（丝印）废气：项目印刷过程中，油墨中的有机溶剂挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。印刷废气经印刷机上方集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率按95%计，处理效率按90%计。 根据企业提供的油墨MSDS及调配所用稀释剂的组分可知，油墨中的有机溶剂占43%，本项目油墨及稀释剂的使用量3t/a，即油墨中的非甲烷总烃量为1.29t/a。丝印过程中有机物的挥发量约占挥发份的29%。因此印刷废气产生量为0.3741t/a。印刷废气经1#排气筒（FQ-01）排放，风机风量为15000m3/h。 油墨调配废气：项目调配油墨过程中，油墨中的有机溶剂挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。调配油墨废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率按95%计，处理效率按90%计。 油墨调配过程中有机物会有少量挥发，调配时间较短，有机物的挥发量约挥发份总量的1%，因此油墨调配废气产生量为0.0129t/a。印刷废气经1#排气筒（FQ-01）排放，风机风量为15000m3/h。 网版清洁废气：项目使用丙酮清洗印刷所用的网版，50%的丙酮在网版清洁过程中挥发，经上方集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放；根据企业提供现有项目数据，剩余约50%丙酮进入废抹布、废手套中，作危废处置。 丙酮使用量1.92t/a，则网版清洁过程中的有机废气产生量约为0.96t/a。网版清洁废气经1#排气筒（FQ-01）排放，风机风量为15000m3/h。 压合废气：项目压合过程中所用到的半固化片在一次压合和二次压合工序中产生有机废气，经上方集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》分册《292 塑料制品行业系数手册》中“2922-塑料板、管、型材-挥发性有机物-1.5kg/t原料”，本项目半固化片使用量240t/a，则本项目产生的压合废气（以非甲烷总烃计）约为0.36t/a。压合废气经1#排气筒（FQ-01）排放，风机风量为15000m3/h。 焊接废气：项目使用的焊锡丝在组装（含点焊）过程中产生有机废气（非甲烷总烃、锡及其化合物），经管道收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放。 类比同类型企业的焊锡工序，可知锡及其化合物的产物系数为8kg/t原料，项目焊锡丝的使用量为0.5t/a，则锡及其化合物的产生量为0.004t/a；焊锡丝中（松香）非甲烷总烃3%，项目锡丝的使用量为0.5t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.015t/a。焊接废气经1#排气筒（FQ-01）排放，风机风量为15000m3/h。 烘干废气：项目烘干过程中，半固化片上的油墨挥发产生有机废气。烘干废气经管道收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-02）高空排放。 油墨中的有机物在烘干过程中的挥发量为70%，即烘干废气产生量约为0.903t/a。烘干废气经2#排气筒（FQ-02）排放，风机风量为15000m3/h。 天然气燃烧废气：本项目拟设导热油炉1台，采用管道天然气作为燃料，参照企业现有项目情况，使用量约为10万Nm3/h。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中排污系数表，燃烧 10000m3天然气，二氧化硫、氮氧化物、烟尘的产污系数分别为0.02Skg、18.71kg、2.86kg，查得项目天然气含硫量约为100mg/m3即S=100，则本项目燃烧 10000m3天然气产生二氧化硫2kg、氮氧化物18.71kg、烟尘2.86kg。则项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的产生量分别为：0.02t/a，187.1kg/a，28.6kg/a。 天然气燃烧废气经3#排气筒（FQ-03）排放，风机风量为1800m3/h。 1.1.2无组织废气 （1）未补集废气 本项目废气多采用密闭收集方式收集，捕集率较高，只有少量未捕集废气无组织排放，印刷、压合、焊接、油墨调配、网版清洁过程有机废气未补集未捕集约5%，烘干过程有机废气未补集未捕集约5%。则车间未补集的非甲烷总烃为0.1313t/a，未补集锡及其化合物为0.0002t/a。 1.2废气处置措施及可行性分析 1.2.1废气处置设施 印刷（丝印）废气：印刷废气经印刷机上方集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率95%，处理效率90%。 油墨调配废气：油墨调配废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率95%，处理效率90%。 网版清洁废气：网版清洁废气收集后经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率95%，处理效率90%。 压合废气：压合废气经上方集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率95%，处理效率90%。 焊接废气：焊接废气经管道收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放，废气捕集率95%，处理效率90%。 烘干废气：烘干废气经管道收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（FQ-02）高空排放，废气捕集率95%，处理效率90%。 1.2.2 废气处置设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），本项目印刷、压合、焊接、网版清洁、烘干工序中产生的非甲烷总烃和锡及其化合物经二级活性炭处理属于污染防治可行技术。 本次项目实施后，废气处理系统示意图见下图。 图4-1 项目废气处理系统示意图 （1）废气收集系统 项目丝印废气用集气罩进行抽风收集，集气罩罩口截面积约为2.5m2，风机风量为15000m3/h，则集气罩抽风风速约1.67 m/s，从而能够使得废气捕集率达到95%以上； 项目网版清洁废气用集气罩进行抽风收集，集气罩罩口截面积约为2.5m2，风机风量为15000m3/h，则集气罩抽风风速约1.67 m/s，从而能够使得废气捕集率达到95%以上； 项目压合废气用集气罩进行抽风收集，集气罩罩口截面积约为2m2，风机风量为15000m3/h，则集气罩抽风风速约2.08 m/s，从而能够使得废气捕集率达到95%以上； 项目焊接废气通过内部管道进行抽风收集，其管道风速约15m/s，能够使得废气捕集率达到95%以上； 项目印刷后的半固化片烘干在密闭的烘道中进行，仅在工件进出烘道口时有废气逸散，烘道采用顶部管道进行抽风收集，管道管径为400mm，管道风速约15m/s，算得所用风量为3.14×0.22×15×3600=6782m3/h，考虑风损、管道距离等因素，且为进一步提高捕集效率，风机风量按照15000 m3/h计，从而确保废气被收集后进入处理系统，废气捕集率按照95%计。 （2）废气技术可行性分析： 废气处理原理：活性炭吸附：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 根据废气设计单位提供的废气方案，二级活性炭去除效率可达90%以上。 1.2.3无组织控制措施 （1）采取预防为主、清洁生产的方针，工艺设计时中使用低挥发性的原料，且生产过程中减少无组织废气产污环节。（2）加强生产管理，规范操作。（3）生产车间加强通风，使车间内的无组织废气浓度满足相应的车间浓度标准。（4）加强厂区绿化建设。 1.2.4废气排放达标分析 1.2.4.1有组织排放分析 经采取处理措施后，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-5。 表4-5 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 工段 风量Nm3/h 污染物产生量 采取的处理方式 去除率% 排放状况 执行标准 排放去向 名称 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 丝印 15000 非甲烷总烃 10.392 0.1559 0.3741 二级活性炭 90 0.987 0.0148 0.0355 60 3 FQ-01(时间2400h/a) 油墨调配 非甲烷总烃 0.3583 0.0054 0.0129 0.034 0.00051 0.0012 / / 网版清洁 非甲烷总烃 26.667 0.4 0.96 2.533 0.038 0.0912 / / 压合 非甲烷总烃 10 0.15 0.36 0.95 0.0143 0.0342 / / 焊接 非甲烷总烃 0.4167 0.00625 0.015 0.0396 0.00059 0.0014 / / 锡及其化合物 0.111 0.0017 0.004 0.0106 0.00016 0.00038 5 0.22 FQ-01 总计 非甲烷总烃 47.833 0.7175 1.722 二级活性炭 90 4.544 0.0682 0.1636 60 3 FQ-01 锡及其化合物 0.111 0.0017 0.004 0.0106 0.00016 0.00038 5 0.22 烘干 15000 非甲烷总烃 25.083 0.376 0.903 二级活性炭 90 2.383 0.0357 0.0858 20 1 FQ-02(时间2400h/a) 天然气燃烧 5000 颗粒物 6.667 0.012 0.0286 低氮燃烧 / 6.667 0.012 0.0286 20 / FQ-03(时间2400h/a) 二氧化硫 4.444 0.008 0.02 4.444 0.008 0.02 50 / 氮氧化物 41.667 0.075 0.181 41.667 0.075 0.181 50 / 有组织废气排放量总计 污染物名称 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 非甲烷总烃 6.9278 0.1039 0.2494 锡及其化合物 0.0106 0.00016 0.00038 颗粒物 6.667 0.012 0.0286 二氧化硫 4.444 0.008 0.02 氮氧化物 41.667 0.075 0.181 根据上表，有组织废气非甲烷总烃、锡及其化合物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准，天然气燃烧燃烧产生的有组织颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求，氮氧化物满足低氮要求。 1.2.4.2无组织排放分析 本项目无组织废气产排情况见下表。 表4-5 无组织废气产生情况一览表 污染源位置 产生源 污染物 产生量 （t/a） 治理措施 处理效率（%） 排放量 （t/a） 面源面积(m2) 面源高度(m) 厂界外监控最大浓度标准（mg/m3） 车间一、车间二 未补集印刷 非甲烷总烃 0.0187 / / 0.0187 4 未捕集油墨调配 非甲烷总 0.000645 0.000645 未补集网版清洁 非甲烷总烃 0.048 / / 0.048 4 未捕集压合 非甲烷总烃 0.018 / / 0.018 4 未捕集烘干 非甲烷总烃 0.00452 / / 0.00452 4 未补集补焊接 非甲烷总烃 0.00075 / / 0.00075 4 锡及其化合物 0.0002 / / 0.0002 0.06 由上表可知，本项目无组织废气排放量较少，通过采取相关控制措施后，无组织排放的非甲烷总烃、锡及其化合物能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求。 1.2.5 大气防护距离 本项目不需设定大气环境防护距离。 1.2.6卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-6 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据卫生防护距离的制定原则，各污染物卫生防护距离计算结果见下表。 表4-7 卫生防护距离计算结果 影响因子 Qc（kg/h） R（m） A B C D Cm（mg/m3） L计算 （m） L（m） 车间一层 非甲烷总烃 0.1066 49.07 700 0.021 1.85 0.84 0.45 1.85 10 锡及其化合物 0.00008 49.07 700 0.021 1.85 0.84 2.0 0.041 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，确定以车间设置100米的卫生防护距离包络线，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，但项目东侧80米处的常州鼎真味食品有限公司在项目卫生防护距离以内。 根据《常州市鼎真味食品有限公司复合调味料生产项目环境影响评价报告表》可知，常州鼎真味食品有限公司从事食品调味、食用香料的生产，对生产环境内的空气质量没有特殊要求。且常州市凯雷斯顿电子有限公司采取了两级活性炭吸附装置处理废气，没有有毒、有害及重金属等污染物产生，废气、废水污染物均能达标排放，因此常州市凯雷斯顿电子有限公司不影响常州鼎真味食品有限公司的正常生产。 1.3 项目废气非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1.3.1非正常工况源强分析 非正常生产是指开车、停车、机械故障、设备检修时导致的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施，在生产中须高度重视。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。一般情况下，项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。 本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置正常运行，开停车情况下导致出现非正常排放。根据工程分析，非正常工况下大气污染物源强及排放情况见下表。 在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-8 非正常工况大气污染物源强及排放状况表 污染源 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 FQ-01 印刷、压合、焊接、网版清洁 开停车 非甲烷总烃 45.4414 0.6816 1 <1 先运行废气处理装置，后进行生产作业 锡及其化合物 0.1055 0.0016 FQ-02 烘干 非甲烷总烃 23.8289 0.3572 1 <1 FQ-03 天然气燃烧 颗粒物 2.264 0.0114 1 <1 二氧化硫 1.584 0.0076 氮氧化物 14.329 0.0712 1.4废气环境影响分析 本项目废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了可行的废气处理装置，产污节点废气捕集效率高，废气经收集有效措施处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 环境影响分析：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。 表4-9大气环境影响评价等级判别表 单位：mg/m3 类别 污染源 污染物名称 最大落地浓度Cmax 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离（m） 质量标准（mg/ m3） 有组织 FQ-01排气筒 非甲烷总烃 1.98E-03 0.10 92 2.0 锡及其化合物 1.56E-05 0.01 92 0.2 FQ-02排气筒 非甲烷总烃 1.98E-03 0.10 92 2.0 FQ-03排气筒 颗粒物 1.60E-03 0.18 76 0.9 二氧化硫 1.07E-03 0.21 76 0.5 氮氧化物 1.01E-02 5.04 76 0.2 无组织 车间 非甲烷总烃 8.36E-02 9.29 40 2.0 锡及其化合物 7.75E-03 0.39 / 由上表可知，项目有组织废气、无组织废气大气污染物最大落地浓度均能满足相应的环境质量要求。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 2废水 2.1废水污染源强核算 1.生活用水 本项目拟用员工50人，根据《常州市工业和城市用水定额》（2011年修订），生活用水量按120L/人·d 计，年工作日为300天，则生活用水量为1800t/a，排污系数按照80%计算，则生活污水排放量为1440t/a，水质为COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN 60mg/L、动植物油50mg/L，其生活污水排入区域污水管网，进入常州市江边污水厂集中处理。 表4-10 本项目废水产生及排放情况表 废水来源 废水量m3/a 污染物产生情况 处理方法 排放情况 污水厂接管标准 排放 方式与去向 名称 浓度mg/L 产生量t/a 名称 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 1440 COD 400 0.576 化粪池 COD 400 0.576 ≤500 接管至常州市江边污水处理厂处理 SS 300 0.432 SS 300 0.432 ≤400 NH3-N 25 0.036 NH3-N 25 0.036 ≤45 TP 4 0.0058 TP 4 0.0058 ≤8 TN 60 0.0864 TN 60 0.0864 ≤70 动植物油 50 0.072 动植物油 50 0.072 ≤100 表4-11 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类型 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 常州市江边污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / / / / 是 (企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度（E） 纬度（N） 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW01 119.950978° 31.841186° 0.144 常州市江边污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 常州市民生环保有限公司 COD 500 SS 400 NH3-N 45 TP 8 TN 70 动植物油 100 表4-13废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW01 COD 400 0.00192 0.576 SS 300 0.00144 0.432 NH3-N 25 0.00012 0.036 TP 4 0.00001933 0.0058 TN 60 0.000288 0.0864 动植物油 50 0.00024 0.072 全厂排放口合计 COD 0.576 SS 0.432 NH3-N 0.036 TP 0.0058 TN 0.0864 动植物油 0.072 2.2废水纳管可行性分析 本项目生活污水接管进常州市江边污水厂处理，不直接排至周边水体，数据间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.3-2018）相关规定，确定本项目水评价等级参照三级B进行污水预处理可行性及进入常州市江边污水处理厂集中处理的可行性评价。 ①处理能力可行性：常州市江边污水处理厂一至四期总服务面积约为500平方公里，常住服务人口约为130万，已批复处理能力为50万m3/d，分四期建设，尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600米。 一期工程项目采用MUCT工艺，建设规模10万m3/d，于2003年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2003】173号），2005年10月建成，并于2007年12月通过竣工环保验收（常环验【2007】117号）；二期工程项目采用“改良型A2/O工艺。”建设规模10万m3/d，并在扩建同时完成20万m3/d工程提标改造，项目于2006年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2006】224号），已于2009年年底竣工通水，并于2013年1月通过竣工环保验收（苏环验【2013】8号）。三期采用“改良型A2/O活性污泥工艺+微絮凝过滤”工艺对污水进行深度处理，新增处理能力10万m3/d，三期工程也于2010年11月23日取得江苏省环保厅批复（苏环管[2010]261号），并于2017年4月通过竣工环保验收（常环验【2017】5号）。四期工程于2017年10月19日取得常州市环境保护局批复（常环审【2017】21号），设计处理处理规模20万m3/d，四期工程采用“A2/O生物处理+沉淀+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，四期工程中8万m3/d通过原有排放口排放至长江、8万m3/d回用到已建新龙生态林、4万m3/d回用至常州市精细化工园区。目前正在建设中。 本项目接管废水为生活污水，废水量为400t/a（约1.6t/d），常州市江边污水处理厂三期总的污水处理能力是30万m3/d，四期新增处理处理能力20万m3/d（仅为生活污水），目前正在建设中，根据常州市江边污水处理厂提供的统计资料，目前，常州市江边污水处理厂三期总的实际接管水量约26.9万m3/d，尚余3.1万m3/d，常州市江边污水处理厂尚有余量接纳本项目产生的废水，因此，接管水量可行。 ②处理工艺可行性：江边污水厂原一期工程污水处理规模为10万t/d，采用改良型A2O（MUCT）工艺；原二期工程扩建10万t/d，采用水解酸化+改良 A2O（MUCT）工艺，新建一座规模为20万t/d 的水解酸化池。为达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072－2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，江边污水厂于2009年初完成了提标改造工程。提标改造工程对一、二期污水均通过二期新建的水解酸化池进行预处理，并采用“高密度澄清池+V 型滤池+ClO2消毒工艺”对尾水进行深度处理，从而使出水达到排放要求。 提标改造工程中升级改造的主要内容如下： 扩建生物反应池，为提高硝化反硝化脱氮能力，对一期已建生物反应池进行改造，对二期的生物反应池根据新的标准重新进行设计调整，在增加生物反应池池容的同时，对池内分隔重新进行调整。 图4-1提升改造后一期、二期工艺流程图 江边污水厂三期工程扩建 10 万 t/d，采用水解酸化+改良 A2O 工艺＋微絮凝过滤工艺（V 型滤池）工艺，主要是新增水解酸化池、A2O 生物反应池、V 型滤池等。扩建后，江边污水厂三期污水处理工艺如下图： 四期工程采用“ A2O生物处理+沉淀+高效沉淀池＋深床滤池＋次氯酸钠消毒”工艺。进水全部为生活污水（包括城镇生活污水和企业生活污水），出水达到国家排放标准中的一级 A 标准，同时满足尾水回用的水质要求。 图4-2江边污水厂三期工艺流程图 图4-3江边污水厂四期工艺流程图 ③处理水质可行性 本项目接管废水污染物浓度较低，且项目污水管网已建成，污水接入污水管网，进常州市江边污水处理厂处理。项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 表4-4项目废水水质和污水处理厂接管标准的对比 污染物指标 COD SS NH3-N TP TN 动植物油 废水排放浓度 400 300 25 4 60 50 废水接管标准 500 400 45 8 70 100 综合以上分析，本项目废水纳入区域污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，能够得到及时有效处理，尾水可实现达标排放。 2.3废水监测要求 本项目废水例行监测信息如下表所示： 表4-17 项目废水例行监测信息表 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 生活污水 污水排口 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 每年一次 3、噪声 3.1项目噪声源强 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80-90dB(A)，项目主要噪声污染源强见下表： 表4-18 项目主要噪声污染源一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 单台设备等效声级dB（A） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 裁切机 4 85 生产车间 E，5 合理布局+减振+厂房隔声 25 2 打孔机 3 85 E，8 25 3 膜切机 1 85 E，10 25 4 压力机 2 80 N，5 25 5 印刷机 4 80 N，10 25 6 空压机 2 90 N，5 25 7 风机 3 90 E，5 25 3.2项目污染防治措施 本项目对各噪声源拟采取减振、厂房隔声的措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 3.3项目噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）声环境评价导则的规定，选用预测模式，然后根据公式计算影响。 ①室内噪声源等效室外声功率级计算 式中：、—分别为室内、室外倍频带声压级； TL——隔墙（或窗户）参考位置r0处的倍频带声压级； ②在仅知某声源某点的A声级时，按下式近似计算预测点处的A声级： 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ③预测点的A声压级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公示计算： 式中：—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB 预测结果：本项目声源为已知参考点（ro）处A计权声级，所以500HZ的衰减可作为估算最终衰减。根据本项目厂区平面布置情况及设备放置情况，根据预测，项目各厂界噪声预测情况见下表。 表4-19 噪声对各厂界的影响预测 预测点 本项目（声源） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 声压级LP(r0)，dB（A） 90.41 声源自参考点（r0）到预测点（r）传播衰减，dB 几何发散 Adiv 29.2 29.83 29.25 29.83 大气吸收Aatm 0.1 0.07 0.07 0.07 地面效应Agr / / / / 屏障屏蔽Abar 25 25 25 25 其它 树林Afoli 0 0 0 0 工业场所Asitei 0 0 0 0 房屋群Ahousei 0 0 0 0 衰减量合计，dB（A） 54.3 54.9 54.32 54.9 预测点A声级LA(r)，dB（A） 36.11 35.51 36.09 35.51 背景值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 55 45 55 47 55 44 55 46 预测值 dB（A） 55.06 45.53 55.05 47.3 55.06 44.65 55.05 46.37 标准值dB（A） 65 55 65 55 65 55 65 55 超标量dB（A） 0 0 0 0 0 0 0 0 根据上述计算，本项目各厂界噪声昼夜均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求。 3.4噪声监测要求 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-20 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 厂界四周 Leq 1次/年 4、固废废物 4.1固体废物产生源及产生量 本项目导热油锅炉产生的油由厂家定期回收，不纳入固废。项目固体废物产生情况如下： 一般固废 边角料：项目裁切、打孔工过程有边角料产生，产生量为半固化片、铜箔等原料用量的百分之一，故边角料产生量约为2.5t/a，为一般固废，企业收集后外售综合利用。 废光膜：项目压合过程有废光膜产生，产生量即为光膜的原料用量，故废光膜的产生量为25t/a，为一般固废，企业收集后外售综合利用。 不合格品：项目测试组装完成的取暖器、睡垫、桑拿房布等产品过程中，有不合品产生，产生量为1t/a，为一般固废，企业外售后综合利用。 危险废物 废丝网：项目拆网过程有报废丝网产生，产生量为0.5t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），报废丝网废物类别：HW49，废物代码：900-041-49。 废抹布、手套：项目网版清洁过程有废抹布、手套产生，产生量为1t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布、手套废物类别：HW49，废物代码：900-041-49。 废油墨桶：项目油性涂料等包装过程会有废包装桶产生，项目每年产生约150个包装桶，每个桶约0.01t，则废包装桶产生量为1.5t/a，经查《国家危险废物名录》（2021年版），为危险废物，废物类别：HW49，废物代码：900-041-49，委托有资质单位处理。 废活性炭：项目废气处理过程中活性炭定期更换会产生废活性炭，对照《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49。 根据江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可证管理的通知》附件中的公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 项目产生的印刷、网版清洁、焊接、压合有机废气采用两级活性炭吸附装置，处理效率按90%计，活性炭吸附有机废气（非甲烷总烃+锡及其化合物）总量约为1.476t/a，排气筒FQ-01活性炭削减的VOCs（非甲烷总烃+锡及其化合物）平均浓度为41.008mg/m3，风机风量为15000m3/h，每天运行8h，更换周期为30天（每个月更换一次），则计算得出活性炭用量约为1476.4kg，一年更换12次，每级活性炭填充量设为738.2kg，则每年活性炭填充量为17.72t/a，因此FQ-01废活性炭产生量约19.193t/a（活性炭和有机废气）；项目产生的烘干有机废气采用两级活性炭吸附装置，处理效率按90%计，活性炭吸附有机废气（非甲烷总烃）总量约为0.772t/a。排气筒FQ-02活性炭削减的VOCs（非甲烷总烃）平均浓度为21.446mg/m3，风机风量为15000m3/h，每天运行8h，更换周期为30天（每个月更换一次），则计算得出活性炭用量约为772kg，一年更换12次，每级活性炭填充量设为386kg，则每年活性炭填充量为9.264t/a，因此FQ-02废活性炭产生量约10.036t/a（活性炭和有机废气）。废活性炭总量为29.229t/a，委托有资质单位处理。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭：HW49，废物代码：900-039-49。 （3）生活垃圾 项目员工日常生活会产生生活垃圾，项目建成后拟用员工50人，日产生量按0.1kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废物产生情况如下表所示。 根据《国家危险废物名录》（2021），判定该固体废物是否属于危险废物，本项目固体废物产生情况汇总见下表。 表4-21 本项目固废产生汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a 1 边角料 一般固废 裁切、打孔 固态 塑料等 根据《国家危险废物名录》（2021年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 -- -- -- 2.5 2 废光膜 压合 固态 有机物等 -- -- -- 25 3 不合格品 测试 固态 -- -- -- -- 1 3 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 碳、有机物等 T HW49 900-041-49 29.229 4 废丝网 印刷 固态 塑料等 T/In HW49 900-041-49 0.5 5 废抹布、手套 网版清洁 固态 有机物等 T/In HW49 900-041-49 1 6 废油墨桶 / 固态 油墨、铁等 T/In HW49 900-041-49 1.5 7 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 -- -- -- -- 1.5 表4-22 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 贮存方式 1 废活性炭 HW49 900-041-49 29.229 废气处理 固态 碳、有机物等 矿物油 每月 T 收集后分类暂存于危废库中，委托有资质单位处理 2 废丝网 HW49 900-041-49 0.5 印刷 固态 塑料等 矿物油 每天 T/In 3 废抹布、手套 HW49 900-041-49 1 网版清洁 固态 有机物等 矿物油 每天 T/In 4 废油墨桶 HW49 900-041-49 1.5 / 固态 油墨、铁等 矿物油 每周 T/In 4.2项目固体废物环境管理 4.2.1一般工业固废环境影响分析 （1）一般工业固废贮存及处置影响分析 项目在厂区内设置了一般工业固废贮存间，面积约25m2，一般工业固废贮存间需采取防风防雨措施、各类固废分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 （2）环境管理 应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 4.2.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废每季度周转一次，本项目危险固废堆场位于车间二东侧，面积为25m2，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》设置标示牌。 为避免危险废物对环境的危害，建议采取以下措施： ①载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 本项目严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求对危废进行科学评价，厂区危废贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》等文件要求，符合相关标准设置规范要求，危废均需要签订处置合同，按规范委托有资质单位处置，贮存期限不超过一年，项目符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号）要求，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-23建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废堆场 废活性炭 HW49 900-041-49 车间西侧 3㎡ 桶装 3t 一月 2 废丝网 HW49 900-041-49 1㎡ 袋装 0.5t 一年 3 废抹布、手套 HW49 900-041-49 1㎡ 袋装 1t 一年 4 废油墨桶 HW49 900-041-49 2㎡ 桶装 1.5t 一年 本项目危废总量为32.229t/a，厂区内最大贮存量约6t，其所需面积约7m2（<25m2），故危废堆场贮存容量可满足本项目新增危废的贮存。 （2）环境管理 本项目在日常运营中，企业应制定的固废管理计划，将本项目固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入公司现有的管理制度，完善公司现有的固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 本项目油性涂料、固化剂等原料中含有化学原料，生产、储存过程中有可能由于跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。 5.2本项目采取以下污染防治措施： A、源头上控制对土壤、地下水的污染 积极推进清洁生产和循环经济，减少原料使用量和污染物的排放量。合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 本项目生产区域均采用钢筋混凝土地面，生产车间、原料仓库及危险废物堆场均采取了防渗措施，本项目不在地下设置化学品输送管线，采取防控措施，从源头控制对地下水、土壤的污染。办公区、生产区道路等一般污染防渗区采用水泥硬化地面。生产车间涉水区域、危废堆场、污水处理站等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）要求，采取严格的防渗措施。故正常情况下项目不会对地下水及土壤产生污染影响。 B、分区防控措施 重点防渗区：包括污水处理站、危废堆场、前处理线等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保物料不泄漏或者渗透进入地下水。重点防渗区的防渗性能不低于6.0m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水、土壤。 一般防渗区：厂区内一般防渗区生产车间、一般固废堆场等，采用抗渗混凝土地面。一般防渗区的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区内办公楼及道路等地面采用一般硬化。 综上所述，在建设单位采取以上分区土壤及地面硬化、防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 6、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次建成后厂区内环境风险单元为原料库、危废贮存间等。环境风险物质为：丙酮、及油墨、稀释剂原料及各类危险废物。 7.2环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。 表4-24 拟建项目涉及危险物质 q/Q值计算（单位：t） 序号 物质名称 CAS号 存储区临界量 最大存储量 q/Q 1 丙酮 67-64-1 10 1 0.1 2 油墨 / 100 1 0.01 3 稀释剂 / 100 0.5 0.005 4 其他危废等 / 100 6 0.06 合计 0.175 根据上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为0.175<1，环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3环境影响识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 考虑可能发生的事故情形，包括涉及危险物质的装置或物料泄漏、涉及危险物质的装置或物料泄露发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO等）对周围环境的影响等，本项目选取以下具有代表性的事故类型，见下表。 表4-25 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 原料库 油墨、丙酮等 有机物 物料泄漏、火灾、爆炸 大气、地下水 新藻港河 / 2 车间 天然气 天然气 火灾、爆炸 大气、地下水 / 3 危废库 危废 废矿物油等 物料泄漏 大气、地下水 / 由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 最大可信事故设定：全厂主要存在物料的泄漏发生火灾爆炸可能造成人员伤亡。 7.4环境风险分析 物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放油性涂料、油类物质等危险物质，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 7.6分析结论 综上所述，本项目不构成重大危险源，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-01 | 印刷、压合、焊接、油墨调配、网版清洁 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+15高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准 |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  | FQ-02 | 烘干 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭++15高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准 |
|  | FQ-03 | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 低氮燃烧+13高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3、低氮改造要求 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织废气 | 未补集非甲烷总烃、锡及其化合物 | 车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准 |
|  |  | 非甲烷总烃（车间外） | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 生活污水接管至常州市江边污水处理厂处理 | 常州市江边污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目建成后产生的固体废物为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 厂区内设置一般固体废物堆场，用于贮存一般固体废物，定期外售综合利用。 厂区内设置危废贮存场所，用于贮存项目产生的危险固废。危险固废均委托有资质单位处置。 生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径，此外厂区设置分区防渗，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 |
| 生态保护措施 | 无。 |
| 环境风险 防范措施 | 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放油墨、丙酮等原料，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证：本项目实施正式排污前，建设方需按照规范进行申报排污许可证，填报本项目工艺、产能等相关内容。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

综上所述，本项目从事远红外发热片等专用设备的生产，符合国家及地方有关产业政策及相关法律法规；项目基本符合相关规划要求，项目基本符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，不会造成所在地环境功能下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.403 | / | 0.3807 | 0.403 | 0.3807 | / |
|  | 锡及其化合物 | / | / | 0 | 0.00058 | / | 0.00058 | +0.00058 |
|  | 颗粒物 | 0.003 | 0.0048 | 0 | 0.0286 | 0.0048 | 0.0286 | +0.0256 |
|  | 二氧化硫 | / | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | +0.02 |
|  | 氮氧化物 | / | 0.037 | 0 | 0.181 | 0.037 | 0.181 | +0.181 |
| 废水 | 生活污水 | 1424 | 1688 | 0 | 1440 | 1424 | 1440 | +16 |
|  | COD | 0.0271 | 0.008 | 0 | 0.576 | 0.0271 | 0.576 | +0.5489 |
|  | SS | 0.0199 | 0.017 | 0 | 0.432 | 0.0199 | 0.432 | +0.4121 |
|  | NH3-N | 0.0005 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.0005 | 0.036 | +0.0355 |
|  | TP | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0.0058 | 0.0002 | 0.0058 | +0.0056 |
|  | TN | 0.0032 | / | 0 | 0.0864 | 0.0032 | 0.0864 | +0.0832 |
|  | 动植物油 | 0.0004 | / | 0 | 0.072 | 0.0004 | 0.072 | +0.0716 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 5.428 | 0 | 0 | 29.229 | 0 | 29.229 | +23.801 |
|  | 废丝网 | 0.002 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.498 |
|  | 废抹布、手套 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.8 |
|  | 废油墨桶 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 环评授权委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 房产证、土地证及租赁协议 附件5 危废处置承诺书 附件6 污水处理合同 附件7 现状检测报告 附件8 全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明； 附件9 建设单位承诺书（对提供资料真实有效性负责）； 附件10 主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件11 建设项目环评审批基础信息表 附件12 环评工程师现场照片 附件13 其他材料（规划环评审查意见、污水厂审批意见等） 附图 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边状况 附图3 项目总平面布置 附图4 项目水系图 附图5 生态红线规划图 附图6 园区规划图