# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  机械零部件、注塑件加工项目

建设单位（盖章）：常州汇科模具有限公司

编制日期：             2021年11月03日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 机械零部件、注塑件加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-320411-04-01-337314 |
| 建设单位联系人 | 蔡建峰 | 联系方式 | 13951226378 |
| 建设地点 | 江苏省常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号 |
| 地理坐标 | （119度53分41.710秒，31度51分43.946 秒） （119度53分43.232秒，31度51分40.728 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 汽车零部件及配件制造C367 | 建设项目 行业类别 | 71汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常新行审备[2021]841号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.77 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1832（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 名称：空港产业园 审批机关：江苏省人民政府 文号：常环审【2021】5号 |
| 规划环境影响评价情况 | 本项目位于常州空港产业园，规划环境影响评价情况汇总于下表所示。 表1-1 项目所在工业区规划环境影响评价情况表 规划环境影响评价文件名称 审查机关 审查文件名称 审查文件文号 《常州市空港产业园扩展区规划环境影响评价》 常州市环境保护局 关于常州市空港产业园扩展区规划环境影响评价的审批意见 / 《常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书》 常州市生态环境局 关于《常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书》的审查意见 常环审[2021]5号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于常州空港产业园内，《常州市高新区空港产业园环境影响报告书》于2007年10月7日取得常州市环境保护局新北分局《关于常州市高新区空港产业园环境影响报告书的审批意见》，并编制了《常州市空港产业园扩展区规划环境影响评价》，取得常州市环境保护局《关于常州市空港产业园扩展区规划环境影响评价的审批意见》。2021年编制了《常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书》，并于2021年5月6日取得了关于《常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书》的审查意见。 （1）规划概况 规划范围：东至德胜河，南至沪宁城际铁路、罗溪镇界、龙城大道，西至常州市界，北至京沪高铁、沪蓉高速，面积41.00平方公里。 产业定位：发展一、二类工业，主要行业为机械、电子、电机、纺织服装（不含印染）、电缆、新型建材等行业，优先发展精密机械、车辆制造、电子产业。同时积极考虑利用产业园发达的交通及区位优势，发展现代物流业。禁止环境污染或风险严重的化工、造纸等三类工业进入本区。 重点发展产业：园区重点发展通用航空、智能装备、新能源车辆及关键核心零部件和现代物流等产业，协同发展精密机械加工、电子产业、新型建材、港口机械、建筑垃圾再利用等产业。 工业用地规划：规划工业用地面积752.67hm2，占规划建设用地的23.87%。工业用地主要发展无污染和轻污染的一二类工业，发展一、二类工业，主要行业为机械、电子、电机、纺织服装（不含印染）、电缆、新型建材等行业，优先发展精密机械、车辆制造、电子产业。 （5）环保基础设施建设及运行情况：空港产业园由常州市自来水厂公司供水；用电规划220KV奔牛变和现有的220KV吕墅变、220KV魏村变等供给；不集中供热，由各企业自行供热；按城市总体规划，气源采用天然气供给；园区排水采用雨污分流制。雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体；现有生活垃圾与生产垃圾均送至罗溪居住社区垃圾中转站，垃圾处理纳入城市规划统一考虑。危险废物由企业各自委托有资质单位处置；消防系统利用现有的普通消防站负责全区消防工作。为发挥规划跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，严格按《报告书》提出的整改措施与要求加快整改工作，结合园区建设现状对周边环境影响的实际情况及专家论证意见，提出如下意见和建议。 ①《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局.落实“三线一单”要求，进一步强化园区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。优化园区工业、居住用地布局，对涉及省级生态空间管控区域的片区，严格执行《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020] 1号)相关要求，严禁开展管控要求中禁止的活动。2025年前完成新孟河(新北区)清水通道维护区内现存的常州市商塔涂料有限公司、常州迪迩磁性材料有限公司(原武进市第二磁性材料厂)、常州市凯通液流器材厂等3家企业整改工作。园区规划对用地和产业布局实施统一谋划，对老旧企业和生态空间管控区域内企业实施逐步搬迁，在完成搬迁工作前应新建污水管网，实施污水统一收集处理。各级地方人民政府应当采取措施，防止各类污染源影响重要清水通道的水质，确保重要清水通道水质符合省地表水(环境)功能区划类别标准。对直接影响新孟河等清水通道水质的企业，应当责令停产、关闭或者搬迁。 ②严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保实现区域环境质量持续改善。提高排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机污染物的项目环境准入要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均需达到同行业先进水平。 ③完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立健全环境要素监测监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注新孟河、德胜河等周边水体的水质和大气环境质量变化情况。在周边敏感水体安装可监测地表水常规指标、特征污染物监测指标的自动监控设施，加大在线监控设施的监管力度。园区内的企业大气污染源和主要水污染源监测应纳入日常监管，根据企业行业特征确定监测因子;园区管理办公室应联合相关检测部门不定期地进行检查和监测。危险废物贮存场所应建设视频监控系统。加快推进园区周边环境质量检测系统、视频监控系统、环境应急管理系统建设，督促重点排污单位安装污染源自动监控、运行状态监控、工况自动监控装置，完善环境管理电子台账，通过园区统一平台进行信息集成，实现园区智能化管理。 建立健全区域环境风险防范体系。完善应急响应联动机制、风险管理体系和事故应急组织体系，提升园区环境风险防控和应急响应能力。按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案;同时，按照“企业-园区-周边水体”三级环境风险防控要求，确保事故废水得到有效拦截，避免进入周边重要水体。建设项目应按要求开展环境风险评价，制定科学有效的环境风险应急措施，建设单位按相关要求编制突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案。园区预案和企业预案须报相关生态环境部门备案。 ④完善环境基础设施建设。加快完善污水收集管网系统，确保园区内生产废水和生活污水全部接管处理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。 ⑤在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。新一轮规划编制时应重新编制环境影响报告书。 对照分析：企业原租赁厂址位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，根据企业租赁方提供的土地证（苏（2020）常州市不动产权第0095085号），用地属性为工业用地。由于企业扩大生产规模，现租赁与原厂址相隔约10米处的吕墅三路5号地块用于项目扩建，根据租赁方提供的土地证（常国用（2013）第57277号），新增租赁地块用地属性为工业用地。 本项目位于常州市新北区吕墅东路67号、吕墅三路5号，用地性质为工业用地，与空港产业园规划图中用地性质一致。本项目为机械零部件、注塑件加工项目，符合园区有限发展产业方向，符合园区产业定位；项目无生产废水排放，生活污水接管进常州市江边污水处理厂；生产废气经集气罩收集，通过两级活性炭吸附后经排气筒达标排放；企业按照“清污分流、雨污分流”的要求进行设计，并规划建设内部管网、排放口规范化设置设施；项目危险废物集中委外处置；综上所述，本项目符合园区要求。 因此，本项目与空港产业园区总体规划、土地利用规划、产业定位、规划环评及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 线相符性分析：根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态红线保护区为北侧4390米处的新龙生态公益林，本项目不在其管控区内，因此本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《常州市环境质量报告书（2020》可知项目所在区域环境质量不达标，目前区域已经制定环境质量改善计划，在实施大气环境质量整治后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域大气特征因子、地表水和噪声能够满足相应功能区划要求，本项目生产过程中产生的废水、噪声，经采取有效措施治理后，均能达标排放，建设项目对周边环境影响较小，不改变区域环境功能区，不降低周边环境质量，建成后不会突破当地环境质量底线； （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，本项目营运过程中用水主要为清洗用水和调配用水；项目所在区域水资源较为丰富，市政供水系统能满足本项目用水要求，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线不会突破资源利用上限。 （4）负面清单 经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118号）中限制、禁止类，为允许类。 经查《市场准入负面清单（2020年版）》、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）、《长江经济带发展负面清单指南-江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2019〕136号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，用地性质为工业用地，与常州高新区空港产业园规划图中用地性质一致。本项目为汽车零部件及配件制造项目，符合园区产业定位，且不在园区限制、禁止范围内。本项目满足清洁生产要求，项目生产过程中无废水产生；生产过程中产生的废气经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放；生活污水接入市政污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理。本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与常州高新区空港产业园规划相符。 （5）与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，位于常州高新区空港产业园，属于新北区重点管控单元中的常州高新区空港产业园管控单元，具体要求详见下表。 表1-3 常州空港产业园环境管控单元准入清单 准入清单 具体要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 本项目为机械零部件、注塑件加工项目，所在用地规划为工业用地，不在园区禁止引进类项目中。 相符 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （1）本项目无生产废水排放，并采取措施减少生活污水排放量 （2）本项目营运期排放量不超过园区批复量 相符 环境风险防控 （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 本项目后期将采取风险防范措施 相符 资源开发效率要求 （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 本项目使用的水、电均为清洁能源 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、与相关政策相符性分析 （1）本项目从事汽车零部件和配件制造，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中限制、淘汰和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事汽车零部件及配件制造，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污 染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，本项目从事汽车零部件及配件制造。目前，本项目无生产废水产生，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 （4）根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》规定：“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。”本项目从事汽车零部件及配件制造，项目废气净化处理效率不低于90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》中相关规定。 （5）与“两减六治三提升”专项行动方案（苏环办〔2016〕47号文）、“省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知”（苏政办发〔2017〕30号）。 表1-4 与两减六治三提升对照分析 类别 两减六治三提升相关要求 本项目 是否相符 江苏省挥发性有机物污染治理专项行动 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 不涉及。 符合 治理太湖水环境 建立严于全省的氮磷控制制度，大幅消减流域氮磷排放总量，增加区域水环境补偿断面，将总氮指标纳入补偿因子，全面提高补偿标准，其中总磷指标的补偿标准提高至其他地区的2倍以上。制定并实施化工、电镀、印染等重点行业专项整治方案 本项目无生产废水产生；生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理，符合治理太湖水环境要求。 符合 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 （6）根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）规定，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）规定，强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促重点排污单位2019年底前完成烟气排放自动监控设施安装，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。加强固定污染源生产、治污、排污全过程信息自动采集、分析、预警能力，逐步扩大污染源在线监控覆盖面。建设大气污染源排放动态管理平台和跟踪评估系统，整合污普、VOCs在线监测等信息，完善污染源监测平台建设，为污染防治、执法检查、减排评估等提供支撑。 本企业目前尚未纳入重点排污单位名录。 综上所述，本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）有关规定。 （7）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>》（环大气[2019]53号）相符性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>》（环大气[2019]53号）规定：“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等生产和生产。”本项目不涉及使用高VOCs的有机溶剂，符合相关规定。 （8）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析 表1-5 与苏环办[2019]36号文对照分析 类别 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 《建设项目环境保护管理条例》 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 ①项目选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目针对项目原有环境污染和生态破坏提出了有效防止措施；⑤本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，本项目不存在不予批准的情形 符合 《农用地土壤环境管理办法（试行）》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，在常州高新区空港产业园内，用地性质为工业用地 符合 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目按要求申请主要污染物排放总量指标 符合 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 （1）本项目位于常州高新区空港产业园内，规划为工业用地，符合园区产业定位，与区域环评相符 （2）本项目所在区域为不达标区，在实施区域消减方案后，本项目建成后大气环境质量不下降 符合 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，在常州高新区空港产业园内，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外。本项目不属于三类中间体项目 符合 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 符合 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目不在生态保护红线内 符合 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 （7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 项目不在《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中禁止建设项目 符合 综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）。 （9）与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》相符性分析 根据《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》中“两高”行业为：煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸及防治印染，本项目主要为印制电路板生产项目，项目类别为热力生产和供应工程，不属于“两高”项目。本项目距离最近的常州市大气质量国控站点为西南侧6.7km的安家站点，不在重点区域三公里范围内。 （10）本项目危废暂存场所及危废暂存等严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州汇科模具有限公司成立于2011年2月，主要经营范围：模具、注塑件、金属压铸件、机械零部件的制造。 原常州市新北区薛家恒丰精密模具加工厂无法满足实际生产经营发展需要，为了更好的生产运营，后又组建了常州汇科模具有限公司，但未变更经营性质与地质等信息，属同一家公司。且恒丰已不实际生产经营，仅保留工商进行贸易活动。因此，常州市新北区薛家恒丰精密模具加工厂与常州汇科模具有限公司于2020年1月1日签订了《恒丰环评资料运行转让》协议，协议中规定：恒丰将“注塑件等电母生产厂房及配套设施”项目的环保名称、环保管理责任及危废处置权限均转让给常州汇科模具有限公司生产运营。后如常州汇科模具有限公司有扩产情况，由常州汇科模具有限公司负责申请扩产环评。 常州市新北区薛家恒丰精密模具加工厂于2015年5月申报《常州市新北区薛家恒丰精密模具加工厂注塑件等项目生产厂房及配套设施建设项目环境影响报告表》，于2015年6月9日取得常州市国家高新区环境保护局的审批意见，并于2017年4月取得验收。 因发展需要，企业租赁薛诚五金厂房用于扩建，增加投资1500万元购置注塑机、数控铣、电脉冲等主辅设备67台（套），项目扩建完成后形成新增年产300万件注塑件、50套模具的生产规模。项目已于2021年12月9日取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的企业投资项目备案通知书，备案证号：常新行审备〔2021〕841号。 2、产品方案 表2-1 产品方案一览表 序号 生产线 产品名称 生产能力（单位/a） 年运行时数 扩建前 扩建后 增量 1 注塑件生产线 注塑件 200万件 500万件 300万件 2400h 2 模具生产线 模具 100套 150套 50套 2400h 注：项目产生模具全部用于注塑件生产，为企业自用。 项目水平衡图如下： 图2-1 建设项目水平衡图（单位：t/a） 图2-2 扩建后全厂水平衡图（单位：t/a） 3、公用及辅助工程 表2-2 项目工程建设内容一览表 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 储运 工程 储存区 800平方米 800平方米 依托原有 运输 200t/a 500t/a / 公用 工程 给水 1200t/a 1650t/a 市政给水管网 排水 960t/a，排入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂 1320t/a，排入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂 市政污水管网 供电 45万度/a 85万度/a 市政供电管网 环保 工程 废气处理 机械通风；集气罩收集，活性炭吸附，经15米高排气筒排放 机械通风；集气罩收集，两级活性炭吸附，经15米高排气筒排放 依托原有的基础上改造升级 废水处理 960t/a，排入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂 1320t/a，排入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂 达标接管 噪声处理 消音减震 消音减震 / 固废处理 全部处理或处置 厂区内设置25㎡危废库一处，固体废物全部处理或处置 依托原有 4、主要原辅材料及燃料使用情况 表2-3 主要原辅材料 序号 名称 规格、型号 消耗量（单位：吨/年） 变化量（t/a） 包装方式 来源及运输方式 扩建前 扩建后 1 ABS粒子 -- 20 50 +30 袋装 国内，汽运 2 PC粒子 -- 10 25 +15 袋装 国内，汽运 3 PP粒子 -- 50 125 +75 袋装 国内，汽运 4 45#钢材 -- 10 15 +5 捆扎堆放 国内，汽运 5 P20#钢材 -- 2 3 +1 捆扎堆放 国内，汽运 6 718#钢材 -- 2.5 4.5 +2 捆扎堆放 国内，汽运 7 切削液 切削液2.5%，水97.5% 0.75 2.5 +1.75 桶装 国内，汽运 8 润滑油 矿物油 0.2 0.5 +0.3 桶装 国内，汽运 9 液压油 矿物油 0.2 0.5 +0.3 桶装 国内，汽运 表2-4 主要原辅料理化性质 名称 危规号 理化特性 毒性毒理 ABS / 丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。具有高强度、低重量的特点。不透明，外观呈浅象牙色，无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，燃烧缓慢，火焰呈黄色，有黑烟，燃烧后塑料软化、烧焦，发出特殊的肉桂气味，但无熔融滴落现象。 是常用的一种工程塑料。比重：1.05克/立方厘米、成型收缩率：0.4-0.7%、成型温度：200-240℃ 、干燥条件：80-90℃/2小时、分解温度＞270℃。 -- PC / 聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。冲击强度高，尺寸稳定性好，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。聚碳酸酯耐酸，耐油。聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。 聚碳酸酯的玻璃化温度为145-150℃，脆化温度-100℃，最低使用温度为135℃，热变性温度为115-127℃。 -- PP / 聚丙烯，是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状。比重：0.9-0.91克/立方厘米，成型收缩率：1.0-2.5%，成型温度：160-220℃，分解温度约280℃。 -- 切削液 / 由基础油复配不同比例的极压耐磨添加剂、润滑剂、防锈剂、防霉杀菌剂，催冷剂等添加剂合成，具有极佳的对数控机床本身、刃具、工件和乳化液的彻底保护性能。兼具冷却、润滑、清洗和防锈四个作用，成分主要为：矿物油50－80%，脂肪酸0－30%，乳化剂15－25%，防锈剂0－5%，防腐剂<2%，消泡剂<1%。 -- 主要生产设施及参数 表2-5 项目生产设备、公辅设备一览表 序号 名称 数量（台/套） 备注 扩建前 扩建后 变化量 1 注塑机 18 45 +27 注塑成型 2 注塑机辅机 8 15 +7 注塑成型 3 数控铣 5 6 +1 机加工 4 电脉冲 6 7 +1 机加工 5 磨床 4 5 +1 机加工 6 车床 4 5 +1 机加工 7 钻床 4 5 +1 打孔 8 手摇万能铣 5 6 +1 加工 9 线切割机 5 6 +1 切割 10 空压机 1 2 +1 -- 11 其他机辅设备 0 25 +25 -- 12 冷却塔 1 2 +1 冷却 13 破碎机 8 8 0 破碎 14 废气处理设施 1 1 0 废气处理 12 照明等其他办公设备 1 1 0 -- 劳动定员及工作制度 本项目新增职工15人，扩建后全厂共55人，工作制度为300 d/a，员工采取三班制生产，8h/班。本项目依托原有食堂，不设置宿舍。 厂区周围环境状况及厂区平面布置 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅三路5号，东侧为吕墅东路；南侧为中国科学院理化所节能蒸发联合生产中心；西侧为铸越机械有限公司；北侧为吕墅三路，详见附图2“项目周边状况示意图”。 本项目租用新北区薛家镇吕墅三路5号地块厂房，车间一层为生产车间，二层暂时空置，三层为办公区；原有项目租用新北区薛家镇吕墅东路67号地块厂房，车间一层为生产车间，二层为物料堆放区。详见附图7-项目车间平面布局图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、主要工艺流程 项目扩建后，产品生产工艺流程未发生变化，工艺流程如下： （1）模具生产工艺流程 图2-3 项目模具生产工艺流程 工艺流程说明： 落料：利用车床将购回的钢材进行截断，得到适合加工的尺寸，加工过程中会产生少量的下脚料（S1-1）； 线切割：用线切割机对落料后的钢材进行切割，得到产品所需的外形，加工过程中会产生废切削液（S1-2）及下脚料（S1-3）； 车加工：用车床对产品进行进一步的精细加工，加工过程中会产生废切削液（S1-4）及下脚料（S1-5）； 铣加工：用铣床对产品进行进一步的精细加工，加工过程中会产生废切削液（S1-6）及下脚料（S1-7）； 钻孔：用钻床在机加工后的钢材上打孔，便于组装，加工过程中会产生废切削液（S1-8）及下脚料（S1-9）； 打磨：利用磨床对钢材表面进行加工，去除表面的毛刺，采取湿法打磨，会产生废矿物油（S1-10）及废切削液（S1-11）； 电脉冲：将机加工后的工件放到电脉冲上放电加工，以得到设计的外型； 组装：由工作人员手工将加工得到的各部件组装起来； 检验：由技术部门的人员对组装后的产品规格型号进行检验，会产生少量的不合格品（S1-12），将检验合格的产品包装入库。 （2）注塑件生产工艺流程 图2-4 项目注塑件生产工艺流程 工艺流程说明： 投料：由工作人员将塑料粒子投加到注塑机辅机内； 烘干：通过电加热至80～100℃，对原料粒子进行烘干，得到干燥的原料粒子； 入模：根据产品的要求，在注塑机内放置不同的模具； 注塑成型：通过电加热至220℃左右，使塑料粒子熔融，顾客所需的注塑件，由于温度较高，会产生有机废气（G2-1）； 检验：由工作人员对成型的注塑件进行规格尺寸的检查，将检验合格的包装入库，检验过程中会产生少量的不合格品（S2-1）。 破碎：将挤塑工序产生的不合格品(S2-1) 利用粉碎机进行粉碎后回用于投料工序，由于本项目破碎后的粒子粒径较大，故破碎过程无粉尘产生。 主要产排污环节 表2-6 项目产排污环节一览表 类别 产生环节 污染物 拟采取的措施及去向 废水 办公、生活 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 接管至常州市江边污水处理厂 废气 注塑 非甲烷总烃、苯乙烯 经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放 固废 机加工 边角料 外售综合利用 机加工 废切削液 委托常州市风华环保有限公司 打磨 废矿物油 废气处理 废活性炭 委托常州富创再生资源有限公司 产品检验 不合格品 外售综合利用 办公、生活 生活垃圾 环卫清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 常州汇科模具有限公司现有厂区位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号，企业成立于2011年2月，主要经营范围：模具、注塑件、金属压铸件、机械零部件的制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业现有项目环保手续履行情况见下表。 表2-7 现有项目环保手续履行情况 序号 项目名称 产量或设备规模 批复情况 建设情况 1 《常州市新北区薛家恒丰精密模具加工厂注塑件等项目生产厂房及配套设施建设项目环境影响报告表》 年产注塑件200万件、模具100套 2015年6月9日取得常州市新北区环保局环评批复（常新环表[2015]112号） 正常生产，并于2017年4月取得验收 2、排污许可证申领情况： 现有项目已于2020年5月15日取得固定污染源排污登记回执，有效期：2020-05-15至2025-05-14，登记编号为：913204117796536887001W 。企业按照环评、验收要求建设生产。 3、现有项目污染物实际排放总量 按照相关排污许可证申请技术规范，现有项目废气排放口、废水排放口均不申请许可排放量。现有项目污染物排放量按照2017年的实测数据计算废气污染物的排放量；废水未做监测，且仅有生活污水排放，故不计算实际排放总量。现有项目检测报告：2017年12月6日-7日、11月16日-17日，由青山绿水（江苏）检验检测有限公司进行监测，监测期间各车间均正常生产。 （1）废水 现有项目厂区实行“雨污分流、 清污分流”， 雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目生产无生产废水产生，生活废水接管进常州市江边污水处理厂处理，处理达标后排放。 根据现有项目环评报告， 表2-8 现有项目污水总排口测算排放情况 污染源 水量（t/a） 污染物名称 测算排放浓度(mg/l) 测算排放量(t/a) 排放去向 厂区污水总排口 960 化学需氧量 400 0.38 接管至常州市江边污水处理厂处理 悬浮物 300 0.29 氨氮 25 0.024 总磷 4 0.004 动植物油 40 0.04 （2）废气 ①有组织废气 注塑废气： 现有项目烘干机注塑过程中会产生有机废气；ABS粒子在注塑过程中，由于温度较高，受热会分解产生恶臭气体苯乙烯。项目注塑过程中产生的有机废气经管道收集后通过一级活性炭吸附处理，处理后通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放。 ②无组织废气 机加工粉尘： 现有项目机加工过程中会产生少量的粉尘，机械通风，排至大气。 未捕集有机废气： 车间内未捕集注塑废气在厂区内无组织排放。 有组织废气监测达标情况：现有项目废气有组织监测情况汇总表如下。 表2-9 现有项目废气污染物排放情况 污染源 风量（m3/h） 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 年运行时间（h） 实际排放量(t/a) 注塑成型废气排气筒（1#排气筒） 14000 非甲烷总烃 1.127 0.0158 1800 0.0284 苯乙烯 / / / / 合计 非甲烷总烃 1.127 mg/m3 0.0284t/a 苯乙烯 / / 无组织废气监测达标情况：无组织废气监测结果如下表所示。 表2-10 现有项目无组织废气监测情况表 监测时间 监测项目 监测点位 监测结果（单位：mg/m3） 第一次 第二次 第三次 平均值 2017.12.6 颗粒物 上风向01 0.088 0.175 0.158 0.140 下风向02 0.193 0.175 0.193 0.187 下风向03 0.175 0.175 0.158 0.169 下风向04 0.193 0.210 0.210 0.204 2017.12.7 颗粒物 上风向01 0.192 0.227 0.192 0.204 下风向02 0.192 0.174 0.192 0.186 下风向03 0.174 0.157 0.192 0.174 下风向04 0.262 0.244 0.210 0.239 由上表监测数据可知，现有项目无组织废气颗粒物无组织厂界监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 根据青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2017年11月16日的厂界噪声监测（详见附件），现有项目四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 现有项目固废产生情况见下表： 表2-11 现有项目固体废物产生及处理状况 序号 固废名称 属性 产生工序 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 利用处置方式 1 下脚料 一般工业固体废物 机加工 86工业垃圾 / 0.5 外售综合利用 2 不合格品 检验 / 0.1 3 废活性炭 危险废物 废气处理装置 HW49 900-041-49 0.2 委托常州富创再生资源有限公司处置 4 废矿物油 打磨 HW08 900-249-08 0.1 委托常州市风华环保有限公司处置 4 废切削液 机加工 HW09 900-006-09 1 5 生活垃圾 一般固体废物 办公、生活 99其他废物 / 6 环卫清运 现有项目固体废物全部得到合理处置，不排放。 4、现有项目污染物排放总量 表2-12 现有项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别 污染物 实际排放量 环评批复量 已建项目排污许可证核定量 废气 非甲烷总烃 0.0284 0.03 / 苯乙烯 / 0.003 / 生活污水 废水量 960 960 / COD 0.38 0.38 / SS 0.29 0.29 / NH3-N 0.024 0.024 / TP 0.004 0.004 / 动植物油 0.04 0.04 / 固废 一般固废 0 0 / 危险废物 0 0 / 生活垃圾 0 0 / 根据上表可知，现有项目废气污染物实际排放量、废水污染物实际排放量均未超过环评批复量。 5、现有项目存在的问题及以新带老采取的措施 5.1、现有项目存在的问题 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》规定：“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。现有项目产生的注塑废气通过一级活性炭处理，废气污染物去除率不符合要求。 5.2、“以新带老”整改措施 企业扩建后，现有项目废气收集管道整改，现有项目废气与扩建厂房注塑废气一并收集处理；废气处理设施由“一级活性炭+15米排气筒”改造为“两级活性炭+15米排气筒”，更换原有风机等配套废气处理设备并调整收集管线，提高废气污染物去除率。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 1.1 常规污染物 本次项目常规污染物引用《常州市环境质量报告书（2020）》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年均值 9 60 μg/m3 达标 日均值 6-18 150 达标 NO2 年均值 35 40 达标 日均值 10-100 80 达标率98.9% PM10 年均值 61 70 达标 日均值 11-201 150 达标率97.3% PM2.5 年均值 39 35 超标 日均值第95百分位数 8-159 75 达标率92.6% O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 167 160 超标 CO 日均值第95百分位数 1.2 4 mg/m3 达标 由上表可知：2020年常州地区二氧化氮、细颗粒物和臭氧的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域判定为不达标区。 为持续改善环境空气质量，完成省下达的约束性指标，常州市人民政府印发了《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发[2021]21号）（以下简称“工作方案”），该《工作方案》要求达到PM2.5浓度工作目标40微克/立方米，优良天数比率工作目标80.7%。氮氧化物和VOCS排放量较2020年分别削减8%以上和10%以上。为完成《工作方案》中目标指标，主要提出如下措施： 1.深入推进VOCs治理：(1)有序推进各类涉VOCS产品质量标准和要求的推广实施和执行；（2）完成涉VOCS各类园区、企业集群的排查整治及VOCS储罐排查治理，做好相应台账资料和管理信息登记；（3）开展工程机械、交通工具(汽车、摩托车、自行车总成及零部件)制造行业排查整治，6月底前完成排查并制订整治方案，11月底前完成整治。 2.深化重点行业污染治理：（1）10月底前，中天钢铁、申特钢铁、东方特钢完成全流程超低排放改造和评估监测。推动3家水泥企业完成超低排放改造工作；（2）推进燃煤、燃气、生物质锅炉和工业炉窑的超低排放改造工作；（3）开展重点废气排放企业提升整治，根据污染物排放量，市本级及各辖市区分别确定30家重点涉气企业，4月底前制订“一企一策”提升整治方案，10月底前完成整治，有效提升企业工艺装备、污染治理和环境管理水平；（4）继续开展铸造行业产能清理和综合整治，4月底前完成现状排查并制订“一企一策”整治方案，10月底前完成整治。对铸造工业、农药制造标准实施情况开展5次以上联合执法检查，结果向社会公开。 3.实施精细化扬尘管控：全市降尘量年均值不高于3.8吨/平方千米•月。严控各类工地、道路、码头堆场等重点区域扬尘污染，确保码头堆场和工地扬尘治理全覆盖。逐步扩大渣土白天运输，对重点区域每月开展1次以上渣土车夜间运输集中整治，严厉查处非法运输、抛撒滴漏、带泥上路、冒黑烟等违法行为，并公开处理结果。 4.全面推进生活源治理：强化餐饮油烟监管，重点单位安装在线监控。完成餐饮油烟整治或回头看不少于2000家。对重点管控区域烧烤店及面积100平米以上餐饮店(无油烟排放餐饮店除外)安装在线监控。城市综合体、餐饮集中区的餐饮经营单位完成在线监控安装率95%以上，并与主管部门联网。 5.加强移动源污染治理：（1）加快机动车结构升级，强化机动车监管；（2）全面开展在用柴油车等各类机动车监督抽测；（3）加强船舶和非道路移动机械污染防治；（4）推进陆上和水上加油站、储油库油气回收在线监控建设，开展油气回收设施检查。 6.加强重污染天气应对；完成省定春夏季、秋冬季阶段性空气质量改善目标。加强烟花爆竹禁放、禁售管控。优化预警流程，实现“分级预警，及时响应”。严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》《江苏省重污染天气应急预案》有关要求，开展绩效分级，评定豁免企业，实施差异化管控。夯实应急减排清单，确保涉气企业“全覆盖”。制定“一厂一策”应急减排方案，方案应细化落实到具体生产线、生产环节、生产设施，确保可操作、可监测、可核查。4月底前，制定实施辖区内重点企业错峰生产计划；9月底前完成绩效分级、应急减排清单和豁免企业清单修订工作，报省生态环境厅备案。 7.开展重点区域排查整治。充分发挥热点网格精准溯源系统作用，建立健全工作机制，对网格报警问题实施报警、巡查、处置、反馈、复核的闭环管理工作流程，有效提升污染源管控水平。按省大气办《关于印发江苏省环境空气质量监测站点“点位长”履职规则(试行)的通知》要求，对全市国省控站点周边3公里范围重点区域集中排查整治。3月底前建立并及时更新各类污染源管控清单，对排查出的工业企业、建设工地、餐饮单位等实施精细化治理；对道路扬尘、机动车污染，实施精细化管理。 常州市已严格落实《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）中相关总量控制要求，即：新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代，且削减量必须大于新增量，以达到区域内污染物排放量持续削减的目的。 通过以上措施，常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 1.2 大气环境质量现状补充监测 本项目非甲烷总烃、苯乙烯引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2021年8月23日-8月29日于常州市新北区汉江西路以南、吕墅二路以西进行环境现状监测的数据，监测点位距离本项目源1.2公里，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标（mg /m3） 浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率（%） 达标情况 经度 纬度 D1 119.906127° 31.867383° 非甲烷总烃 一次值 2 0.64-0.88 5.25 0 达标 苯乙烯 1小时 0.5μg/m3 ND 0 0 达标 地表水环境质量现状 本项目生活污水进入常州市江边污水处理厂处理后最终排入长江，项目长江数据引用检测报告（编号：CQHH191512）地表水的历史监测数据（检测时间为2019年10月23日-25日），监测数据结果下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果统计表 mg/L 监测断面 评价指标 pH COD NH3-N TP 长江W1江边污水处理厂排污口上游500m 监测数据（mg/L） 7.74-7.91 10-13 0.307-0.329 0.067-0.097 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 长江W1江边污水处理厂排污口下游1000m 监测数据（mg/L） 7.76-8.01 11-14 0.202-0.233 0.062-0.093 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 监测统计结果表明，长江两个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境质量现状 本项目50米范围内不存在声环境保护目标，为调查项目区域声环境质量现状，本次环评委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2022年01月17日至01月18日，对厂界四周进行现状监测，监测结果如下： 表3-4 噪声质量现状监测 日期 2022.01.17 2022.01.18 标准值dB(A) 监测点位 监测结果（昼间）dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) 监测结果 （昼间） dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) N1 57 48 58 47 昼间≤65 夜间≤55 N2 55 46 55 45 N3 58 44 57 48 N4 54 46 54 44 N5 56 44 56 46 N6 54 47 54 44 N7 57 45 57 47 由监测结果可见，项目厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于常州高新区空港产业园，属于园区内利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤、地下水 本项目厂区已做好分区防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，不做调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，项目所在厂区边界500米范围内不涉及环境保护目标。 2、声环境 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，项目所在厂区边界50米范围内不涉及环境保护目标。 3、地表水环境 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，具体保护目标见下表。 表3-5 项目地表水环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 德胜河 E 250 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 京杭运河 S 3700 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 长江（常州段） NE 16000 大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类 4、地下水环境 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，项目所在厂区边界500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于常州市新北区薛家镇吕墅东路67号、吕墅三路5号，位于常州高新区空港产业园，属于产业园区内利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，详见下表。 表3-21 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 TSP 年平均 200 ug/m3 24小时平均 300 氟化物（F） 1小时平均 20 ug/m3 24小时平均 7 非甲烷总烃 一次 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 （2）地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（2003年6月）和《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年3月18日，苏政复[2003]29号），德胜河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准。标准值见下表： 表3-22 地表水环境质量标准限值（单位： mg/L，pH无量纲） 污染物 pH COD NH3-N TP Ⅲ类 6～9 ≤15 ≤0.5 ≤0.1 （3）声环境质量标准 根据常州空港产业园园区规划，本项目所在区域为3类声环境功能区。本厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体噪声标准值见下表。 表3-23 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3类 65 55 （4）土壤 本项目所在地土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，具体见表3-24。 表3-24 土壤环境质量标准（mg/kg） 污染物 镉 汞 砷 铜 铅 铬（六价） 镍 四氯化碳 筛选值 65 38 60 18000 800 5.7 900 2.8 污染物 氯仿 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烯 顺-1,2-二氯乙烯 反-1,2-二氯乙烯 二氯甲烷 筛选值 0.9 37 9 5 66 596 54 616 污染物 1,2-二氯丙烷 1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,2,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 1,2,3-三氯丙烷 筛选值 5 10 6.8 53 840 2.8 2.8 0.5 污染物 氯乙烯 苯 氯苯 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 苯乙烯 甲苯 筛选值 0.43 4 270 560 20 28 1290 1200 污染物 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 苯胺 2酚-氯 苯并蒽[a] 苯并[a]芘 苯并蒽[b]荧 筛选值 570 640 76 260 2256 15 1.5 15 污染物 苯并[k]荧蒽 䓛 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 石油烃 / / 筛选值 151 1293 1.5 15 70 4500 / / （5）地下水 拟建地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中标准，具体见表3-25。 表3-25 地下水质量评价标准 （mg/l） 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn，以O2计） 1.0 2.0 3.0 10 ＞10 3 氨氮（以N计） 0.02 0.02 0.2 0.5 ＞0.5 4 亚硝酸盐 0.001 0.01 0.02 0.1 ＞0.1 5 硝酸盐 2.0 5.0 20 30 ＞30 6 溶解性固体 300 500 1000 2000 ＞2000 7 总硬度 150 300 450 550 ＞550 8 氯化物 50 150 250 350 ＞350 9 硫酸盐 50 150 250 350 ＞350 10 镍 0.0002 0.002 0.02 0.1 >0.1 11 汞 0.00005 0.0005 0.001 0.001 ＞0.001 12 铬（六价） 0.005 0.01 0.05 0.1 ＞0.1 13 镉 0.0001 0.001 0.01 0.01 ＞0.01 14 铁 0.1 0.2 0.3 2.0 ＞2.0 15 锰 0.05 0.05 0.1 1.5 ＞1.5 16 钠 100 150 200 400 ＞400 17 氟化物 1.0 1.0 1.0 2.0 ＞2.0 18 挥发酚 0.001 0.001 0.002 0.01 ＞0.10 19 氰化物 0.001 0.01 0.05 0.1 ＞0.10 20 铅 0.005 0.005 0.01 0.10 ＞0.10 21 细菌总数（CFU/ml） 100 100 100 1000 ＞1000 22 总大肠菌群（MPN/ml） 3.0 3.0 3.0 100 ＞100 2、污染物排放标准 （1）水污染物排放标准 项目无生产废水产生，主要为生活废水，接入市政污水管网，排入常州市江边污水处理厂处理，污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准；常州市江边污水处理厂尾水排放起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。详见下表。 表3-6 污水接纳标准及排放标准 单位：mg/L 污染物 污染物排放限值 污水处理厂接管标准 污水厂排放废水 pH 6.5-9.5 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15） 动植物油 100 1.0 *注：括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）大气污染物排放标准 项目机加工工序中会产生极少量的粉尘，产生量极少，可忽略不计；食堂油烟排放量极少，可忽略不计；项目注塑过程产生的有组织污染物非甲烷总烃从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1表准，苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的标准；无组织污染物非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准，苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中标准。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物 名称 限值 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 15 / 4 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、江苏省《大 气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 苯乙烯 20 15 / 5 污染物 名称 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 厂房外设置监控点 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 表2 20 监控点处任意一次浓度值 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 特别排放限值（mg/m3） 标准来源 0.3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准 （3）噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见下表： 表3-8工业企业厂界噪声标准 厂界外声功能区类别 时段 dB(A) 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固废标准 （1）一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求； （2）危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合项目排放的特征污染因子，确定项目实施总量控制的因子： 总量平衡方案： 大气污染物：项目新增有组织废气VOCs 0.02732t/a（其中非甲烷总烃新增0.0278t/a，苯乙烯削减0.00048t/a）；项目新增无组织废气VOCs 0.01282 t/a（其中非甲烷总烃新增0.0124 t/a，苯乙烯新增0.00042t/a），总量在新北区区域内平衡。 VOCs废气总量应根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）相关要求，在天宁区范围内进行区域平衡，实行现役源2倍消减量替代或关闭类项目1.5倍消减量替代。 水污染物：项目新增污水360t/a，COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、TP 0.0014t/a、TN 0.009t/a、动植物油0.014t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 表3-9 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别 污染物名称 原有项目排放量 本项目排放量 “以新带老削减量” 扩建前后变化量 扩建后全厂排放总量 最终实际外排环境量 废水 废水量 960 360 0 +360 1320 1320 COD 0.384 0.144 0 +0.144 0.528 0.528 SS 0.288 0.108 0 +0.108 0.396 0.396 NH3-N 0.024 0.009 0 +0.009 0.033 0.033 TP 0.0038 0.0014 0 +0.0014 0.0053 0.0053 TN 0.024 0.009 0 +0.009 0.0792 0.0792 动植物油 0.038 0.014 0 +0.014 0.066 0.066 有组织废气 非甲烷总烃 0.0208 0.0292 0.0014 +0.0278 0.0486 0.0486 苯乙烯 0.00208 0.00095 0.00143 -0.00048 0.0016 0.0016 无组织废气 非甲烷总烃 0.0092 0.0324 0 +0.0124 0.054 0.054 苯乙烯 0.00092 0.00105 0 +0.00042 0.00022 0.00022 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有空置厂房进行生产，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、设备安装、厂房隔断等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，具体环保措施如下： （1）废水：施工过程中无生产废水产生，施工人员的生活污水通过市政污水管网进入污水厂集中处理； （2）废气：本项目施工仅进行设备安装调试，施工过程无废气产生。 （3）噪声：施工噪声是短期行为，施工时应禁止夜间施工（22:00～6:00），若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；尽量采用低噪声施工机械，应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 （4）固体废物：生活垃圾由环卫部门统一收集处理。严禁随意焚烧、堆放或向河道倾倒，同时建筑垃圾在运输过程中要加以覆盖，防止沿途撒落。 （5）生态环境：做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 本项目施工内容简单，施工期较短，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气源为：ABS粒子、PC粒子、PP粒子等塑料粒子注塑过程中产生的非甲烷总烃、苯乙烯。项目机加工过程中产生的粉尘量极少，可忽略不计。 本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果汇总表 工序 污染物 核算方法 污染物产生 治理设施 污染物排放 有组织 无组织 排放时间 废气产生量m3/h 产生浓度mg/m3 产生量 收集效率% 治理工艺 去除效率% 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放量 排放量 kg/h t/a kg/h t/a kg/h t/a h/a 注塑 非甲烷总烃 排污系数法 15000 9 0.135 0.324 90 二级活性炭 90 是 0.81 0.0122 0.0292 0.00135 0.0324 2400 苯乙烯 0.2917 0.004375 0.0105 90 90 是 0.0263 0.0004 0.000945 0.00044375 0.00105 表4-2 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 工序 污染源 污染物 排气筒 排放标准及限值 高度 直径 温度 编号 名称 地理坐标 排放口类型 浓度 速率 标准名称 m m ℃ mg/m3 kg/h 注塑 塑料粒子注塑 非甲烷总烃 15 0.6 25 FQ-01 注塑废气排放口 119.895236E 31.861361N 一般排放口 60 / 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准 苯乙烯 20 / 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。 表4-3 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 FQ-01 注塑废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 苯乙烯 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.1废气源强核算 （1）有组织废气 注塑废气：项目生产车间注塑机产生有机废气经，集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理，处理后通过排气筒排放。项目PC、PP、ABS等塑料粒子在烘干机注塑过程中产生非甲烷总烃；ABS粒子受热会产生恶臭气体苯乙烯。非甲烷总烃参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，即排放系数以2.7kg/t原料计算，本项目塑料粒子使用量为120t/a，则本项目非甲烷总体产生量为0.324t/a；苯乙烯的产生量类比与本项目原料相同、生产设备相似、工艺相同《常州市金利源医疗器械有限公司提高一次性使用输液器和一次性使用注射器生产的技术改造项目》（批复文号：常天环审〔2019〕81号），ABS在注塑时苯乙烯的排放系数为原材料使用量的0.35kg/t，本项目ABS塑料的用量为30t/a，则苯乙烯产生量为0.0105t/a。 将混合后的粒子投加至注塑机/拉管机的料斗内，塑料粒子（PC粒子/ABS粒子/PP粒子）在注塑机加热下熔化，熔化后的塑料从注塑机/拉管机的模具中挤出塑料件，加热温度为180°C~220°C，此过程因受外力作用，塑料中有少量烯烃类物质，分子键断裂而挥发产生有机废气（其中PC粒子产出非甲烷总烃，PP粒子产生非甲烷总烃废气，ABS粒子产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈废气，ABS粒子注塑会产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈废气，其中参考《丙烯腈可控/“活性”自由基聚合研究进展》（高分子通报，2008年3月），丙烯腈单体反应活性比较大，易于其他单体共聚，故丙烯腈挥发后易聚合，挥发量很小，本项目不进行定量分析。 （2）无组织废气 未捕集注塑废气：本项目车间有组织废气收集效率为90%，未捕集的注塑废气在车间内无组织排放，则无组织排放的非甲烷总烃0.0324t/a，苯乙烯0.00105t/a。 1.2废气处置措施及依托可行性分析 1.2.1废气处置设施 注塑废气：项目车间内注塑工序中产生的非甲烷总烃、苯乙烯经集气罩收集后利用两级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒（FQ-01）有组织排放，废气捕集率90%，处理效率90%。 1.2.2 废气处置设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目注塑工序中产生的非甲烷总烃和苯乙烯经二级活性炭吸附处理属于污染防治可行技术。 本次项目实施后，废气处理系统示意图见下图： 图4-1 项目废气处理示意图 （1）废气收集系统 项目注塑废气用集气罩进行抽风收集，集气罩抽风风速约0.5 m/s，从而能够使得废气捕集率达到90%以上。 （2）废气技术可行性分析 废气处理原理：活性炭吸附：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 根据废气设计单位提供的废气方案，二级活性炭去除效率可达90%以上。 1.2.3无组织控制措施 （1）采取预防为主、清洁生产的方针，工艺设计时中使用低挥发性的原料，且生产过程中减少无组织废气产污环节。（2）加强生产管理，规范操作。（3）生产车间加强通风，使车间内的无组织废气浓度满足相应的车间浓度标准。（4）加强厂区绿化建设。 1.2.4废气排放达标分析 1.2.4.1有组织排放分析 经采取处理措施后，项目有组织废气产生及排放情况见表4-5，全厂有组织废气产生及排放情况见表4-6。 表4-5 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 工段 风量Nm3/h 污染物产生量 采取的处理方式 去除率% 排放状况 执行标准 排放去向 名称 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 注塑 15000 非甲烷总烃 9 0.135 0.324 二级活性炭 90 0.81 0.0122 0.0292 60 / FQ-01(时间2400h/a) 苯乙烯 0.2917 0.004375 0.0105 0.0263 0.0004 0.000945 20 / 表4-6 全厂有组织废气产生及排放情况一览表 工段 风量Nm3/h 污染物产生量 采取的处理方式 去除率% 排放状况 执行标准 排放去向 名称 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 注塑 15000 非甲烷总烃 15 0.225 0.54 二级活性炭 90 1.35 0.0122 0.0486 60 / FQ-01(时间2400h/a) 苯乙烯 0.4861 0.0073 0.0175 0.04213 0.000657 0.001575 20 / 据上表，有组织废气非甲烷总烃、苯乙烯排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准、单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准。 1.2.4.2无组织排放分析 项目全厂无组织废气产排情况见下表4-7。 表4-7 全厂无组织废气产生及排放情况一览表 污染源位置 产排污环节 污染物 产生量 （t/a） 面源面积(m2) 面源高度(m) 标准限值mg/m3 本项目车间 未捕集废气 非甲烷总烃 0.0324 1782 10.5 4.0 苯乙烯 0.00105 5.0 现有项目车间 未捕集注塑废气 非甲烷总烃 0.0216 2830 11.5 4.0 苯乙烯 0.0007 5.0 由上表可知，本项目无组织废气排放量较少，通过采取相关控制措施后，无组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求。 1.2.5 大气防护距离 本项目不需设定大气环境防护距离。 1.2.6卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-8 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据卫生防护距离的制定原则，各污染物卫生防护距离计算结果见下表。 表4-9 卫生防护距离计算结果 影响因子 Qc（kg/h） R（m） A B C D Cm（mg/m3） L计算 （m） L（m） 本项目厂区 非甲烷总烃 0.00135 49.07 700 0.021 1.85 0.84 4.0 0.007 100 苯乙烯 0.0004375 49.07 700 0.021 1.85 0.84 5.0 0.001 现有项目厂区 非甲烷总烃 0.009 49.07 700 0.021 1.85 0.84 4.0 0.090 100 苯乙烯 0.0002917 49.07 700 0.021 1.85 0.84 5.0 0.001 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，确定以本项目厂区及现有项目厂区设置100米的卫生防护距离包络线，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求。 1.3 项目废气非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1.3.1非正常工况源强分析 非正常生产是指开车、停车、机械故障、设备检修时导致的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施，在生产中须高度重视。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。一般情况下，项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。 本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置正常运行，开停车情况下导致出现非正常排放。根据工程分析，非正常工况下大气污染物源强及排放情况见下表。 在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-10 非正常工况大气污染物源强及排放状况表 污染源 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 FQ-01 注塑 开停车 非甲烷总烃 13.5 0.2025 1 <1 先运行废气处理装置，后进行生产作业 苯乙烯 0.437 0.0066 1.4废气环境影响分析 本项目废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了可行的废气处理装置，产污节点废气捕集效率高，废气经收集有效措施处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 环境影响分析：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。 表4-11 大气环境影响评价等级判别表 单位：mg/m3 类别 污染源 污染物名称 最大落地浓度Cmax 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离（m） 质量标准（mg/ m3） 有组织 FQ-01排气筒 非甲烷总烃 1.98E-03 0.01 92 2.0 苯乙烯 4.26E-04 4.26 92 0.01 无组织 生产车间 非甲烷总烃 7.35E-04 0.04 44 2.0 苯乙烯 2.45E-04 2.45 0.01 由上表可知，本项目有组织废气、无组织废气大气污染物最大落地浓度占标率小于10%，均能满足相应的环境质量要求。 本项目恶臭主要来源于注塑、挤出过程中异味，主要恶臭物质为苯乙烯，恶臭特征见下表。根据前述预测分析，恶臭物质影响情况见下表。 表4-12 主要恶臭物质的恶臭特征一览表 恶臭污染物 臭气性质 嗅阈值（mg/m3） 本项目预测最大落地浓度（mg/m3） 是否达嗅阈值要求 苯乙烯 刺激性气味 0.22 0.000426 是 根据上表可知，本项目恶臭物质苯乙烯的最大落地浓度均远低于嗅阈值0.22 mg/m3，因此，本项目恶臭影响较小。 根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见下表。 表4-13 恶臭强度分级 臭气强度分级 臭气感觉强度 污染程度 0 无气味 无污染 1 轻微感觉到有气味 轻度污染 2 明显感到有气味 中等污染 3 感到有强烈气味 重污染 4 无法忍受的强臭味 严重 表4-14 恶臭影响范围及程度 范围（米） 0~15 15~30 30~100 强度 1 0 0 恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除。 本项目注塑车间采用密闭的净化车间，经车间内整体通风换风形式收集后经光氧催化+活性炭处理后高空排放，对周围环境影响很小，且厂区建筑物合理布局，实行立体绿化，绿化隔离带可以使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。同时，应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2废水 2.1废水污染源强核算 1.生活用水 项目无生产废水排放，生活污水接管处理；项目注塑过程中使用循环水冷却，定期补充，不外排。本项目废水情况按全厂分析。 建设项目拟用员工15人，全厂员工共有55人。根据《常州市工业和城市用水定额》（2011年修订），生活用水量按100L/人·d 计，年工作日为300天，则项目生活用水量为450t/a，排污系数按照80%计算，则项目生活污水排放量为360t/a；全厂生活用水量1650t/a，生活污水排放量为1320t/a。生活污水水质为COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN 60mg/L、动植物油50mg/L，其生活污水排入区域污水管网，进入常州市江边污水厂集中处理。 项目废水产生情况见下表。 表4-11 废水污染物产生情况表 水来源 污染物名称 浓度 mg/l 建设项目废水量t/a 建设项目污染物产生量 t/a 全厂废水量t/a 全厂污染物产生量 t/a 排放方式与去向 生活污水 COD 400 360 0.144 1320 0.528 接管至常州市江边污水处理厂处理 SS 300 0.108 0.396 NH3-N 25 0.009 0.033 TP 4 0.0014 0.0053 TN 60 0.0216 0.0792 动植物油 50 0.018 0.066 表4-12 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类型 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 常州市江边污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / / / / 是 (企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度（E） 纬度（N） 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW01 119.902707° 31.94208° 0.132 常州市江边污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 常州市江边污水处理厂 COD 500 SS 400 NH3-N 45 TP 8 TN 70 动植物油 100 表4-14废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW01 COD 400 0.00176 0.528 SS 300 0.00132 0.396 NH3-N 25 0.00011 0.033 TP 4 0.00001767 0.0053 TN 60 0.000264 0.0792 动植物油 50 0.00022 0.066 全厂排放口合计 COD 0.528 SS 0.396 NH3-N 0.033 TP 0.0053 TN 0.0792 动植物油 0.066 2.2废水纳管可行性分析 本项目生活污水接管进常州市江边污水厂处理，不直接排至周边水体，数据间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.3-2018）相关规定，确定本项目水评价等级参照三级B进行污水预处理可行性及进入常州市江边污水处理厂集中处理的可行性评价。 ①处理能力可行性：常州市江边污水处理厂一至四期总服务面积约为500平方公里，常住服务人口约为130万，已批复处理能力为50万m3/d，分四期建设，尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600米。 一期工程项目采用MUCT工艺，建设规模10万m3/d，于2003年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2003】173号），2005年10月建成，并于2007年12月通过竣工环保验收（常环验【2007】117号）；二期工程项目采用“改良型A2/O工艺。”建设规模10万m3/d，并在扩建同时完成20万m3/d工程提标改造，项目于2006年获得江苏省环保厅批复（苏环管【2006】224号），已于2009年年底竣工通水，并于2013年1月通过竣工环保验收（苏环验【2013】8号）。三期采用“改良型A2/O活性污泥工艺+微絮凝过滤”工艺对污水进行深度处理，新增处理能力10万m3/d，三期工程也于2010年11月23日取得江苏省环保厅批复（苏环管[2010]261号），并于2017年4月通过竣工环保验收（常环验【2017】5号）。四期工程于2017年10月19日取得常州市环境保护局批复（常环审【2017】21号），设计处理处理规模20万m3/d，四期工程采用“A2/O生物处理+沉淀+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，四期工程中8万m3/d通过原有排放口排放至长江、8万m3/d回用到已建新龙生态林、4万m3/d回用至常州市精细化工园区。目前正在建设中。 本项目接管废水为生活污水，废水量为1320t/a（约4.4t/d），常州市江边污水处理厂三期总的污水处理能力是30万m3/d，四期新增处理处理能力20万m3/d（仅为生活污水），目前正在建设中，根据常州市江边污水处理厂提供的统计资料，目前，常州市江边污水处理厂三期总的实际接管水量约26.9万m3/d，尚余3.1万m3/d，常州市江边污水处理厂尚有余量接纳本项目产生的废水，因此，接管水量可行。 ②处理工艺可行性：江边污水厂原一期工程污水处理规模为10万t/d，采用改良型A2O（MUCT）工艺；原二期工程扩建10万t/d，采用水解酸化+改良 A2O（MUCT）工艺，新建一座规模为20万t/d 的水解酸化池。为达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072－2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，江边污水厂于2009年初完成了提标改造工程。提标改造工程对一、二期污水均通过二期新建的水解酸化池进行预处理，并采用“高密度澄清池+V 型滤池+ClO2消毒工艺”对尾水进行深度处理，从而使出水达到排放要求。 提标改造工程中升级改造的主要内容如下： 扩建生物反应池，为提高硝化反硝化脱氮能力，对一期已建生物反应池进行改造，对二期的生物反应池根据新的标准重新进行设计调整，在增加生物反应池池容的同时，对池内分隔重新进行调整。 图4-2提升改造后一期、二期工艺流程图 江边污水厂三期工程扩建 10 万 t/d，采用水解酸化+改良 A2O 工艺＋微絮凝过滤工艺（V 型滤池）工艺，主要是新增水解酸化池、A2O 生物反应池、V 型滤池等。扩建后，江边污水厂三期污水处理工艺如下图： 四期工程采用“ A2O生物处理+沉淀+高效沉淀池＋深床滤池＋次氯酸钠消毒”工艺。进水全部为生活污水（包括城镇生活污水和企业生活污水），出水达到国家排放标准中的一级 A 标准，同时满足尾水回用的水质要求。 图4-3江边污水厂三期工艺流程图 图4-4江边污水厂四期工艺流程图 ③处理水质可行性 本项目接管废水污染物浓度较低，且项目污水管网已建成，污水接入污水管网，进常州市江边污水处理厂处理。项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 表4-15项目废水水质和污水处理厂接管标准的对比 污染物指标 COD SS NH3-N TP TN 动植物油 废水排放浓度 400 300 25 4 60 50 废水接管标准 500 400 45 8 70 100 综合以上分析，本项目废水纳入区域污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，能够得到及时有效处理，尾水可实现达标排放。 2.3废水监测要求 本项目废水例行监测信息如下表所示： 表4-16 项目废水例行监测信息表 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 生活污水 污水排口 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 每年一次 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1项目噪声源强 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-85dB(A)，项目主要噪声污染源强见下表： 表4-17项目主要噪声污染源一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 所在工段名称 防治措施 单台设备等效声级dB（A） 车间混合噪声 降噪前 降噪后 1 注塑机 10 生产车间 合理布局+减振+厂房隔声 70 45 65 2 注塑机辅机 4 70 45 3 数控铣 2 75 50 4 电脉冲 3 75 50 5 磨床 2 80 55 6 车床 2 80 55 7 钻床 2 85 60 8 手摇万能铣 3 80 55 9 线切割机 3 80 55 10 空压机 1 80 55 11 风机 1 85 60 12 破碎机 10 80 60 3.2项目污染防治措施 本项目对各噪声源拟采取减振、合理布局等措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 3.3项目噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）声环境评价导则的规定，选用预测模式，然后根据公式计算影响。 ①室内噪声源等效室外声功率级计算 式中：、—分别为室内、室外倍频带声压级； TL——隔墙（或窗户）参考位置r0处的倍频带声压级； ②在仅知某声源某点的A声级时，按下式近似计算预测点处的A声级： 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ③预测点的A声压级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公示计算： 式中：—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB 预测结果：本项目声源为已知参考点（ro）处A计权声级，所以500HZ的衰减可作为估算最终衰减。根据本项目厂区平面布置情况及设备放置情况，根据预测，项目各厂界噪声预测情况见下表。 表4-18噪声对各厂界的影响预测 预测点 本项目（声源） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 声压级LP(r0)，dB（A） 88.01 声源自参考点（r0）到预测点（r）传播衰减，dB 几何发散 Adiv 27.0 29.95 27.04 29.95 大气吸收Aatm 0.1 0.07 0.05 0.07 地面效应Agr / / / / 屏障屏蔽Abar 25 25 25 25 其它 树林Afoli 0 0 0 0 工业场所Asitei 0 0 0 0 房屋群Ahousei 0 0 0 0 衰减量合计，dB（A） 52.1 55.02 52.09 55.02 预测点A声级LA(r)，dB（A） 35.91 32.99 35.92 32.99 背景值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 54 45 56 45 54 46 57 46 预测值 dB（A） 54.07 45.50 56.02 45.27 54.07 46.41 57.02 46.21 标准值dB（A） 65 55 65 55 65 55 65 55 超标量dB（A） 0 0 0 0 0 0 0 0 根据上述计算，本项目各厂界噪声昼夜厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。综合原有项目，全厂厂界噪声昼夜厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3.4噪声监测要求 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-19 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 厂界四周 Leq 1次/年 4、固废废物 4.1固体废物产生源及产生量 本项目固体废物产生情况如下： （1）一般固废 下脚料：项目在落料、车加工、铣加工及钻孔等机加工工序中会产生下脚料，产生量约为0.25t/a； 不合格品：项目检验工序中会产生少量的不合格品，产生量约为0.15t/a； （2）危险废物 废切削液：项目机加工工序中使用切削液作辅助，根据切削液的使用量分析，废切削液的产生量约为1.8t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别：HW09，废物代码：900-006-09； 废矿物油：项目打磨工序中使用润滑油和液压油作辅助，根据润滑油和液压油的使用量分析，废矿物油的产生量约为0.35t/a，废物代码类别：HW08，废物代码：900-249-08； 废活性炭：根据《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》，本项目活性炭更换周期参照以下公式计算： 式中： T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg，本项目为200kg； s——动态吸附量，%；（一般取10%）； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m³，本项目取7.526mg/m³； Q——风量，单位m³/h，本次取15000； t——运行时间，单位h/d，本次取8。 本项目注塑废气经管道收集，进入一套两级活性炭装置处理后有组织排放。本项目活性炭吸附的有机废气总量为0.271t/a，活性炭更换周期约为1个月一次，需使用活性炭2.4t/a,则本项目废活性炭产生量约2.671t/a (含吸附的有机废气）。全厂活性炭用量（m）取400kg，动态吸附量（s）取10%，活性炭削减浓度（c）为12.544mg/m³，风量（Q）取15000m³/h，运行时间（t）取8h，则全厂活性炭吸附的有机废气总量为0.4516t/a，活性炭更换周期约为1个月一次，需使用活性炭4.8t/a,则废活性炭产生量约5.252t/a (含吸附的有机废气）。废物类别为HW49，废物代码900-039-49。 （3）生活垃圾 项目员工日常生活会产生生活垃圾，项目建成后全厂拟用员工55人，日产生量按0.1kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.65t/a，由环卫部门统一清运处理。 根据《国家危险废物名录》（2021），判定该固体废物是否属于危险废物，本项目建成后全厂固体废物产生情况及属性判定见下表。 表4-20 建设项目固废产生情况及属性判定表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量 1 废切削液 危险废物 机加工 液态 有机物 根据《国家危险废物名录》（2021年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 T/C/In/I/R HW09 900-006-09 1.8t/a 2 废矿物油 打磨 液态 有机物 T/C/In/I/R HW08 900-249-08 0.35t/a 3 废活性炭 废气处理 固态 有机物 T/C/In/I/R HW49 900-039-49 2.671t/a 4 下脚料 一般固废 落料、机加工 固态 -- / / / 0.25t/a 5 不合格品 检验 固态 -- / / / 0.15t/a 6 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 -- / / / 2.25t/a 表4-21 全厂固废产生情况及属性判定表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量 1 废切削液 危险废物 机加工 液态 有机物 根据《国家危险废物名录》（2021年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 T/C/In/I/R HW09 900-006-09 3t/a 2 废矿物油 打磨 液态 有机物 T/C/In/I/R HW08 900-249-08 0.56t/a 3 废活性炭 废气处理 固态 有机物 T/C/In/I/R HW49 900-039-49 5.252t/a 4 下脚料 一般固废 落料、机加工 固态 -- / / / 0.75t/a 5 不合格品 检验 固态 -- / / / 0.25t/a 6 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 -- / / / 8.25t/a 表4-22 本项目建成后全厂危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 贮存方式 1 废切削液 HW09 900-006-09 1.8t/a 机加工 液态 有机物 有机物 每天 T/C/In/I/R 收集后分类暂存于危废库中，委托有资质单位处理 2 废活性炭 HW49 900-039-49 5.252t/a 废气处理 固态 有机物 有机物 每天 T/C/In/I/R 3 废矿物油 HW08 900-249-08 0.6t/a 打磨 液态 有机物 有机物 每天 T/C/In/I/R 4.2项目固体废物环境管理 4.2.1危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废每季度周转一次，本项目危险固废依托现有项目危废堆场存放危废，危废堆场位于厂区西南侧，面积为25m2，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》设置标示牌。 为避免危险废物对环境的危害，建议采取以下措施： ①载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 本项目严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求对危废进行科学评价，厂区危废贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》等文件要求，符合相关标准设置规范要求，危废均需要签订处置合同，按规范委托有资质单位处置，贮存期限不超过一年，项目符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号）要求，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-22建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废堆场 废切削液 HW09 900-006-09 厂区西南 1㎡ 桶装 1t 3个月 2 废活性炭 HW49 900-039-49 1㎡ 桶装 1t 1个月 3 废矿物油 HW08 900-249-08 ㎡ 桶装 1t 3个月 项目危废总量8.812t/a，厂区内最大贮存量约3t，其所需面积约3m2。本项目设置25平方米的危废堆场可满足本项目危废的贮存。 （2）环境管理 本项目在日常运营中，企业应制定的固废管理计划，将本项目固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入公司现有的管理制度，完善公司现有的固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 本项目厂区位于常州市新北区薛家镇吕墅三路5号，原料仓库及危废堆场等均采取了防腐、防渗措施，原材料中化学品很少，无污染途径。 5.2本项目采取以下污染防治措施： A、源头上控制对土壤、地下水的污染 积极推进清洁生产和循环经济，减少原料使用量和污染物的排放量。合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 本项目生产区域均采用钢筋混凝土地面，实验室、原料仓库及危险废物堆场等均采取了防渗措施，本项目不在地下设置化学品输送管线，采取防控措施，从源头控制对地下水、土壤的污染。办公区、道路等一般污染防渗区采用水泥硬化地面。危废堆场等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）要求，采取严格的防渗措施。故正常情况下项目不会对地下水及土壤产生污染影响。 B、分区防控措施 重点防渗区：危废堆场等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保物料不泄漏或者渗透进入地下水。重点防渗区的防渗性能不低于6.0m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水、土壤。 一般防渗区：厂区内一般防渗区生产车间等，采用抗渗混凝土地面。一般防渗区的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区内办公楼及道路等地面采用一般硬化。 本项目建成后，全厂分区防渗见下表： 表4-23 全厂设计采取的防渗处理措施一览表 防渗区划分 名称 防腐、防渗措施 重点防渗区 危险废物堆场 地面采用抗渗混凝土（抗渗混凝土抗渗等级为P8），表面采用防水环氧面层处理。 一般防渗区 生产车间 地面采用抗渗混凝土（抗渗混凝土抗渗等级为P8） 简单防渗区 办公楼 地面采用一般硬化 综上所述，在建设单位采取以上分区土壤及地面硬化、防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 6、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次建成后厂区内环境风险单元为原料库、危废贮存间等。环境风险物质为：危险废物及危害水环境物质。 7.2环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。 表4-24 拟建项目涉及危险物质 q/Q值计算（单位：t） 序号 物质名称 CAS号 存储区临界量 最大存储量 q/Q 1 矿物油 / 2500 1 0.0004 2 废切削液等危险废物 / 100 5 0.05 3 危害水环境物质 / 100 2.5 0.02 合计 0.0702 根据上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为0.0704<1，环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3环境影响识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 考虑可能发生的事故情形，包括涉及危险物质的装置或物料泄漏、涉及危险物质的装置或物料泄露发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO等）对周围环境的影响等，本项目选取以下具有代表性的事故类型，见下表。 表4-25建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 危废堆场 危废 废切削液、废润滑油、废活性炭等 物料泄漏 地表水 汤庄桥中学等 / 2 原料库 贮存 切削液、润滑油等 物料泄漏 地表水 / 由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 最大可信事故设定：全厂主要存在物料的泄漏发生火灾爆炸可能造成人员伤亡。 7.4环境风险分析 物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放油类物质等危险物质，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 7.6分析结论 综上所述，本项目不构成重大危险源，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-01 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 二级活性炭吸附+15米高排气筒 | 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 生活污水接管进常州市江边污水处理厂集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及常州市江边污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目建成后产生的固体废物为一般固废、危险废物及生活垃圾。 厂区内设置危废贮存场所，危废库面积为25平方米，用于贮存项目产生的危险固废。废活性炭、废切削液等危险固废均委托有资质单位处置。 一般固废及生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径，此外厂区设置分区防渗，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 |
| 生态保护措施 | 无。 |
| 环境风险 防范措施 | 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放有机溶剂等危险物质，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证：建设方需在本项目竣工调试前及时申报领取排污许可证。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

综上所述，本项目从事汽车零部件及配件的制造，产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方法律法规、产业政策，选址与区域规划相容环保措施合理可行，能确保污染物达标排放，本项目建成后所在地的现有环境功能不降低，因此，建设单位在落实本报告表提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.03 | / | 0.0616 | 0.0014 | 0.1026 | +0.0278 |
|  | 苯乙烯 | 0.003 | 0.003 | / | 0.002 | 0.00143 | 0.00182 | -0.00048 |
| 废水 | 生活污水 | 960 | 960 | 0 | 360 | 0 | 1320 | +360 |
|  | COD | 0.384 | 0.384 | 0 | 0.144 | 0 | 0.528 | +0.144 |
|  | SS | 0.288 | 0.288 | 0 | 0.108 | 0 | 0.396 | +0.108 |
|  | NH3-N | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.033 | +0.009 |
|  | TP | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0053 | +0.0014 |
|  | TN | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0792 | +0.009 |
|  | 动植物油 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.014 | 0 | 0.066 | +0.014 |
| 危险废物 | 废切削液 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | +1.8 |
|  | 废活性炭 | 0.2 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 5.252 | +5.052 |
|  | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.56 | +0.56 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 环评授权委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4房产证、土地证及租赁协议 附件5 污水处理合同 附件6 现状检测报告 附件7 全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明； 附件8 建设单位承诺书（对提供资料真实有效性负责）； 附件9 主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件10 建设项目环评审批基础信息表。 附件11 环评工程师现场照片 附件12 其他材料（规划环评审查意见、污水厂审批意见等） 附图 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边状况 附图3 项目总平面布置 附图4 生态红线规划图 附图5 项目水系图 附图6 项目园区规划图 附图7 车间平面布置图