# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  常州宏川石化仓储有限公司来料检验检测项目

建设单位（盖章）：常州宏川石化仓储有限公司

编制日期：             2022年1月07日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常州宏川石化仓储有限公司来料检验检测项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-320411-04-01-675523 |
| 建设单位联系人 | 蒋继林 | 联系方式 | 18001503078 |
| 建设地点 | 江苏 省 常州 市 新北 区 春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号 |
| 地理坐标 | （ 119 度 58 分 48.812 秒，31 度 58 分 53.033 秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7452 检测服务 | 建设项目 行业类别 | 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改扩建 □迁建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常新行审备【2022】43号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 490.39（自有配套用房） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 名称：常州新北区新港分区规划 审批机关：江苏省人民政府 文号：/ |
| 规划环境影响评价情况 | 本项目位于江苏常州滨江经济开发区（原新港分区）内，规划环境影响评价情况汇总于下表所示。 表1-1 项目所在工业区规划环境影响评价情况表 规划环境影响评价文件名称 审查机关 审查文件名称 审查文件文号 常州市新北区新港分区区域环境影响报告书 江苏省环境保护厅 关于对常州市新北区新港分区区域环境影响报告书的批复 苏环管[2008]137号 江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书 江苏省环境保护厅 关于江苏常州滨江经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见 苏环审[2014]27号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于江苏常州滨江经济开发区（原新港分区）内，江苏省环科院编制的《常州市新北区新港分区区域环境影响报告书》于2008年6月26日获得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2008]137号）。并完成了跟踪评价的编制工作，并于2014年1月28日取得江苏省环境保护厅审查意见（苏环审[2014]27号）。 规划范围：东起常州市界，西至德胜河、南至镇南铁路，北濒长江，规划总用地68.8平方公里； 产业定位：开发区以生物工程、医药、基础化工、环保、机械等为主导产业。在新港分区的开发建设中，须严格执行国家和地方有关法律法规和文件要求，优先引进技术含量高、经济效益好、环境代价低的建设项目，禁止非园区产业定位的项目入区，并严格限制引进污水排放量大、排放重金属废水的建设项目。 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，根据企业提供的不动产证（苏（2020）常州市不动产权第0046859号），用地属性为配套/仓储用地，与常州高新区新港分区规划图中用地性质一致。本项目为化工区原料配套检测服务项目，不属于园区禁止发展的项目，符合园区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目生态红线区域管控范围内，选址与生态红线区域保护规划相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《常州市生态环境状况公报（2020年）》可知项目所在区域环境质量不达标，目前区域已经制定环境质量改善计划，在实施大气环境质量整治后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域大气特征因子、地表水和噪声能够满足相应功能区划要求，本项目实验过程中产生的废气、废水、噪声，经采取有效措施治理后，均能达标排放，建设项目对周边环境影响较小，不改变区域环境功能区，不降低周边环境质量，建成后不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目实验过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，本项目营运过程中用水主要为生活污水；项目所在区域水资源较为丰富，市政供水系统能满足本项目用水要求，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线不会突破资源利用上限。 （4）负面清单 经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制、禁止类，为允许类。 经查《市场准入负面清单（2020年版）》、《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》（长江办[2022]7号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，用地性质为配套/仓储用地，与新港分区规划图中用地性质一致。本项目为化工区原料配套检测服务项目，不在园区限制、禁止范围内。本项目满足清洁实验要求，项目废气经有效处理后达标排放；本项目实验废水与生活污水经污水站预处理后，接管进常州民生环保科技有限公司处理；本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与江苏常州滨江经济开发区产业定位相符。 （5）与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，位于江苏常州滨江经济开发区，属于新北区重点管控单元中的江苏常州滨江经济开发区环境管控单元，具体要求详见下表。 表1-2 江苏常州滨江经济开发区环境管控单元准入清单 准入清单 具体要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 （1）禁止引进的项目：工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目，录安洲内不得建化工仓储项目。 （2）限制引进的项目：废水含难降解的有机物、 “三致”污染物、重金属等物质以及盐分含量高的项目；废水经预处理达不到本开发区污水处理厂接管标准的项目；高水耗、高物耗、高能耗的项目；工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后装卸工艺和装卸设备、无可靠的物料泄漏自动监控装置的液体化工品仓储项目；使用甲醛、丙烯腈等高毒、 “三致”物质为主要实验原料，又无可靠有效的污染控制措施的项目；蒸汽用量大（单位用地面积蒸汽用量大于 4t/h.ha）且又不能实行集中供热、需自建锅炉的项目；不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 本项目为化工区原料配套检测服务项目，不属于工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目；本项目实验废水与生活污水经污水站预处理后，接管进常州民生环保科技有限公司处理；产生的废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放；本项目符合国家相关产业政策、达到规模经济 相符 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。 （1）本项目采取措施减少废气、废水排放量 （2）本项目废气总量在新北区区域内平衡，营运期排放量不超过申请量 相符 环境风险防控 （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）实验、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 园区已建立环境应急体系，企业已制定风险防范措施 相符 资源开发效率要求 （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁止销售使用燃料为“III 类”（严格），具体包括： 1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其它高污染燃料。 （1）本项目使用的水、电、均为清洁能源 （2）本项目实验废水与生活污水经污水站预处理后，接管进常州民生环保科技有限公司处理 （3）本项目不使用燃料 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、与相关政策相符性分析 （1）本项目从事来料检验检测项目，采用的工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中限制、淘汰和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的实验项目，现有的实验项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药实验项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事来料检验检测项目，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污 染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，本项目从事来料的检验检测，本项目实验废水与生活污水经污水站预处理后，接管进常州民生环保科技有限公司处理，排入市政管道的污水中不含氮磷。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 （4）与“两减六治三提升”专项行动方案（苏环办〔2016〕47号文）、“省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知”（苏政办发〔2017〕30号）。 表1-3 与两减六治三提升对照分析 类别 两减六治三提升相关要求 本项目 是否相符 江苏省挥发性有机物污染治理专项行动 各辖市区应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标 本项目产生的废气经二级活性炭装置处理后排放，符合要求 符合 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。 本项目不涉及 符合 治理太湖水环境 建立严于全省的氮磷控制制度，大幅消减流域氮磷排放总量，增加区域水环境补偿断面，将总氮指标纳入补偿因子，全面提高补偿标准，其中总磷指标的补偿标准提高至其他地区的2倍以上。制定并实施化工、电镀、印染等重点行业专项整治方案 本项目实验废水与生活污水经污水站预处理后，接管进常州民生环保科技有限公司处理，符合治理太湖水环境要求 符合 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”相关要求。 （6）根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）规定，禁止建设实验和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施实验过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化实验工艺环节的有机废气收集。 本项目从事来料检验检测，来料检验检测过程中不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等，符合要求。 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）规定，强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促重点排污单位2019年底前完成烟气排放自动监控设施安装，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。加强固定污染源实验、治污、排污全过程信息自动采集、分析、预警能力，逐步扩大污染源在线监控覆盖面。建设大气污染源排放动态管理平台和跟踪评估系统，整合污普、VOCs在线监测等信息，完善污染源监测平台建设，为污染防治、执法检查、减排评估等提供支撑。 本企业目前尚未纳入重点排污单位名录。 综上所述，本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）有关规定。 （7）根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》规定：“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。”本项目从事来料检验检测，项目检验检测过程中产生的废气经二级活性炭吸附装置处理，处理效率不低于90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》中相关规定。 （8）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 表1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 类别 标准要求 本项目情况 是否相符 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 含VOCs物料料储存于密闭包装袋中 是 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳、和防渗设施的专用场地 含VOCs物料的包装袋均放置于车间仓库内 盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 含VOCs物料的包装袋在非取用状态时全部封口，保持密闭 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 本项目液态VOCs原料采用密闭容器 是 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 项目检验检测过程中产生的废气经收集排至二级活性炭废气处理系统处理 是 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与实验工艺设备同步运行 VOCs废气收集处理系统与实验装置同步建设和运行 是 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定 经估算，VOCs废气收集处理系统污染物排放能够符合相应标准限值要求 是 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80% 项目有机废气处理设施处理效率不低于90% 是 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关规定。 （10）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析 表1-5 与苏环办[2019]36号文对照分析 类别 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 《建设项目环境保护管理条例》 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 ①项目选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目未产生原有环境污染和生态破坏；⑤本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，本项目不存在不予批准的情形 符合 《农用地土壤环境管理办法（试行）》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，在江苏常州滨江经济开发区内，用地性质为配套/仓储用地 符合 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标 符合 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 （1）本项目位于江苏常州滨江经济开发区内，规划为配套/仓储用地，符合园区产业定位，与区域环评相符 （2）本项目所在区域为不达标区，在实施区域消减方案后，本项目建成后大气环境质量不下降 符合 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，在江苏常州滨江经济开发区内，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外。本项目不属于三类中间体项目 符合 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 禁止建设实验和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 符合 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目不在生态保护红线内 符合 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 （7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 项目不在《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中禁止建设项目 符合 综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）。 （11）与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》相符性分析 根据《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》中“两高”行业为：煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸及防治印染，本项目主要为印制电路板实验项目，项目类别为热力实验和供应工程，不属于“两高”项目。本项目距离最近的常州市大气质量国控站点为西南侧10km的安家站点，不在重点区域三公里范围内。 （12）本项目危废暂存场所及危废暂存等严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 综上所述，本项目产品及采用的实验工艺、设备等均符合国家及地方产业政策、法律法规和相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州宏川石化仓储有限公司于2009年07月03日成立，经营范围包括为船舶提供码头设施服务；港口货物（含危化品）装卸、仓储和港内驳运服务（以上凭港口经营许可证经营）；化工原料及产品的批发（涉及危险品的凭危险化学品许可证经营）；从事石化码头及仓储设施的建设；港口设施租赁、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；燃料油、润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 常州宏川石化仓储有限公司已建项目环评批复、实际建设及验收情况见表2-1。 表2-1 已建项目环评批复、实际建设及验收情况一览表 项目名称 环评批复情况 实际建设情况 验收情况 常州录安洲港区化工码头及储罐工程 江苏省环境保护厅于2006年10月26日对常州录安洲港区化工码头及储罐工程环境影响报告书进行了批复，批复文号为苏环管〔2006〕197号文；江苏省环境保护厅于2011年9月20日对常州港录安洲港区化工码头和储罐区项目环境影响修编报告进行了批复，批复文号为苏环便管〔2011〕76号文 已建成 第一阶段（乙二醇品种）于2012年9月通过了原江苏省环保厅组织的环保竣工验收（苏环验〔2013〕12号）；第二阶段（剩余品种）于2016年12月21日通过了原常州市环保局组织的环保竣工验收（常环验〔2016〕30号）。 二期化工罐扩建工程项目 于2013年8月5日得到了原常州市新北区环保局批复（常新环服[2013]42号） 部分建成 于2017年4月10日通过原常州市新北区环保局组织的竣工环保验收（包括丙酮、二甲苯、乙二醇、醋酸甲酯、丙烯酸、醋酸仲丁酯、双环戊二烯、二氯乙烷、N-甲基苯胺、苯胺、重芳烃、白油、基础油、正丁醇、甲醇、丙烯、C4等17个化学品；2条码头至朗盛的乙烯管线）（常新环验〔2017〕61号）。 调整品种及码头输送设施改造项目 于2015年1月4日得到了原常州市新北区环保局的批复（常新环服[2015]1号） 部分建成 2018年8月15日通过了企业组织的自主验收，验收范围为：乙烯、丙酮、PX、乙二醇、醋酸甲酯、丙烯酸、醋酸仲丁酯、双环戊二烯、二氯乙烷、N-甲基苯胺、苯胺、重芳烃、白油、基础油、正丁醇、甲醇、丙烯、C4等18个品种；新增6根液体化工品管线，新增6根园区化工原料配套管线，改变现有9根液体化工品管线运输品种。同时，2018年11月通过了噪声及固废验收（常新行审环验〔2019〕39号）。 库区储罐改造及码头输送管线改造项目 于2017年12月5日得到了常州市新北区行政审批局的批复（常新行审环服[2017]1号） 部分建成 验收中 罐区品种调整改造项目 于2021年2月7日得到了常州市新北区行政审批局的批复（常新行审环书[2021]4号） 部分建成 验收中 现为满足企业来料检验检测需要，常州宏川石化仓储有限公司拟投资500万元用于扩建，利用企业自有配套用房，配套用房建筑面积490.39平方米，购置自动密度仪、自动常压馏程仪、气相色谱仪等主辅设备共计57台；项目建成后形成检测化工品1300批次/年的检测能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目从事来料检验检测，属于“四十五、研究和试验发展”中的“98 专业实验室、研发（试验）基地 ”，本项目的环境影响评价须编制环境影响报告表。因此，常州宏川石化仓储有限公司委托江苏润环环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。 2、主体工程及产品方案 表2-1 建设项目产品方案 序号 主体工程 产品名称 设计能力 年运行时数 1 检测服务 来料检验检测 1300批次/年 2400h 3、公用及辅助工程 表2-2 项目工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 主体工程 码头区 吞吐量455.4万吨/年 吞吐量455.4万吨/年 依托原有 码头管线（长江泊位） 27根化工产品管线、3对液态烃管线和1对乙烯管线 27根化工产品管线、3对液态烃管线和1对乙烯管线 依托原有 码头管线（夹江泊位） 11根运输管线 11根运输管线 依托原有 园区管线 12根园区管线 12根园区管线 依托原有 现有汽车装卸平台 装卸量166.8万吨/年 装卸量166.8万吨/年 依托原有 储罐区 年储存量424.1万吨 年储存量424.1万吨 依托原有 实验室 / 490.39平方米 利用自有配套用房 储运工程 危废库 / 10平方米 本项目新建 仓库 / 25平方米 利用自有配套用房 公用工程 给水 自来水500012t/a ，市政供水管网 自来水500252t/a ，市政供水管网 市政给水管网 排水 废水产生量为27763 t/a，经污水站预处理后接管至常州市江边污水处理厂 废水产生量为27955t/a，经污水站预处理后接管至常州民生环保科技有限公司 市政污水管网 供电 209万千瓦时/年 217万千瓦时/年 市政供电管网供电 废水处理 废水产生量为27763 t/a，经污水站预处理后接管至常州市江边污水处理厂 废水产生量为27955t/a，经污水站预处理后接管至常州民生环保科技有限公司 处理生产、实验废水 废气处理 生物滤池+催化氧化复合塔 生物滤池+催化氧化复合塔 依托原有，处理码头废气 苯储罐废气处理系统 苯储罐废气处理系统 苯酚储罐废气处理系统 苯酚储罐废气处理系统 活性炭吸附装置 活性炭吸附装置 汽油、柴油冷凝回收装置 汽油、柴油冷凝回收装置 球罐气相平衡管 球罐气相平衡管 / 实验废气经两级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 本项目新增，处理实验废气 噪声处理 厂房隔声，降噪25dB(A) 厂房隔声，降噪25dB(A) / 固废处理 / 设置危废堆场1座，占地面积10m2 本项目新建 4、主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料 序号 分类 名称 规格 消耗量（单位：kg/a） 包装方式 来源及运输方式 1 主要原辅材料 氯化钠 500g/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 2 异辛烷 500ml/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 3 氢氧化钾 500g/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 4 异丙醇 500ml/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 5 氯化钾 500g/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 6 正己烷 500ml/瓶 5 瓶装 国内汽运 7 硫酸 500ml/瓶 2.5 瓶装 国内汽运 8 正庚烷 500ml/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 9 无水硫酸钠 500g/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 10 硫代硫酸钠 500g/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 11 氢氧化钠 500g/瓶 1 瓶装 国内汽运 12 盐酸 500ml/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 13 乙二醇 500ml/瓶 1 瓶装 国内汽运 14 乙酸 500ml/瓶 1.5 瓶装 国内汽运 15 无水乙醇 500ml/瓶 10 瓶装 国内汽运 16 甲醇 500ml/瓶 12.5 瓶装 国内汽运 17 丙酮 500ml/瓶 1 瓶装 国内汽运 18 甲苯 500ml/瓶 2 瓶装 国内汽运 19 二甘醇 500g/瓶 2.5 瓶装 国内汽运 20 三氯化铁六水合物 500g/瓶 0.5 瓶装 国内汽运 21 一次性实验器具 / 200 袋装 国内汽运 备注：另有少量原料，因用量极少，不列入原辅材料表内。 表2-4 主要检测样品 序号 分类 名称 送样总量（单位：t/a） 检测用量（单位：t/a） 包装方式 来源及运输方式 1 送检样品 邻二甲苯 0.1184 0.0148 瓶装 国内汽运 2 苯乙烯 0.0528 0.0165 瓶装 国内汽运 3 LPG 0.0128 0.008 瓶装 国内汽运 4 纯苯 0.848 0.106 瓶装 国内汽运 5 乙二醇 0.264 0.0275 瓶装 国内汽运 6 二甘醇 0.0176 0.0055 瓶装 国内汽运 7 燃料油 0.472 0.0885 瓶装 国内汽运 8 甲醇 0.084 0.015 瓶装 国内汽运 9 粗苯 0.0608 0.0038 瓶装 国内汽运 10 丙烯 0.0296 0.0185 瓶装 国内汽运 11 丙烷 0.0096 0.006 瓶装 国内汽运 12 工业萘 0.0088 0.00055 瓶装 国内汽运 13 氟硅酸 0.0008 0.0005 瓶装 国内汽运 14 丙酮 0.016 0.004 瓶装 国内汽运 15 甲苯 0.008 0.0025 瓶装 国内汽运 16 正丁烷 0.0016 0.001 瓶装 国内汽运 17 顺丁烯二酸酐 0.0032 0.002 瓶装 国内汽运 18 环氧树脂 0.0008 0.0001 瓶装 国内汽运 19 四氟乙烷 0.0008 0.0005 瓶装 国内汽运 20 双酚A 0.0024 0.0006 瓶装 国内汽运 21 其他有机液体 0.0272 0.0068 瓶装 国内汽运 表2-5 主要原辅料理化性质 序号 原辅料名称 CAS号 危规号 理化特性 毒性毒理 燃爆性 致癌性 1 氢氧化钾 1310-58-3 82002 化学式：KOH，式量：56.1，白色粉末或片状固体。 熔点 380 ℃ ，沸点 1324 ℃ ， 相对密度2.04g/cm3 ， 折射率 n20/D1.421 ， 蒸汽压 1mmHg （719℃）。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。易溶于水，溶于乙醇，微溶于醚。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。 LD50：273 mg/kg（大鼠经口） / / 2 乙醇 64-17-5 32061 俗称酒精，是一种有机物，结构简式 CH3CH₂OH 或 C2H5OH，分子式 C2H6O，是最常见的一元醇，常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机 溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。 LD50：7060 mg/kg（兔经口），7430 mg/kg（兔经皮）； 易燃 / 3 正己烷 110-54-3 31005 化学式 C6H14，分子量 86.18，相对密度 0.66。熔点- 95℃。沸点 69℃。闪点-23℃。是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。正己烷是一种化学溶剂，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取 剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂，具有一定的毒性。 LD50：28710 mg/kg（大鼠经口）； / / 4 硫酸 7664-93-9 81007 分子式 H2SO4 ，分子量 98.078，熔点 10.371℃，沸点 337℃，密度 1.8305 g/cm3，能与水以任意比例互 溶，同时放出大量的热，使水沸腾。 LD50：2140 mg/kg（大鼠经口）； 助燃 / 5 无水硫酸钠 7757-82-6 / 分子式 NaSO4，分子量 142.04，熔点 884℃，密度 2.68g/cm3。白色，无臭、有苦味的结晶或粉末， 有吸湿性。不溶于乙醇，溶于水，甘油。主要用于制水玻璃、纸浆、分析化学试剂等。 LD50 ：5989 mg/kg（小鼠经口）。 / / 6 氢氧化钠 1310-73-2 82001 即 NaOH ， 分子量 40 ， 熔点 318.4℃ ，沸点1390℃，熔融白色颗粒或条状，易吸收空气中的水分和二氧化碳，易溶于水、醇和甘油，溶解时产生 剧热，溶液呈碱性。 / / / 7 盐酸 7647-01-0 81013 化学式：HCl，分子量 36.5，是氯化氢的水溶液，又名氢氯酸，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味， 具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为 37%） 具有极强的挥发性。 / / / 8 硝酸 7697-37-2 81002 分子式为 HNO3，分子量 63.01，熔点-42℃，沸点 122℃，密度 1.42g/cm3（质量分数 69.3%），是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中， 浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水 溶液俗称硝镪水或镪水。 / 助燃 / 9 乙酸 64-19-7 81601 化学式 CH3COOH，分子量 60.05，熔点 16.6℃，沸点 117.9℃，密度 1.050，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为 16.6℃（62℉），凝固后为无 色晶体，其水溶液中呈弱酸性且蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 LD50：3530 mg/kg（大鼠经口）1060 mg/kg （兔经皮） 易燃 / 10 氨水 1336-21-6 82503 无色有强烈刺激气味液体。相对密度（35.28%） 0.88，液体肥料，为重要的化工原料，工业上用于制造各种铵盐，生产热固性酚醛树脂催化剂用。毛纺、丝绸、印染行业用作洗涤剂、溶剂等。 / 不燃 / 11 甲醇 67-56-1 32058 分子式为 CH3OH ， 分子量为 32.04 ， 沸点为 64.7℃。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或 “木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为 100 mg/kg 体重，经口摄入 0.3～ 1g/kg 可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机 物的萃取剂和酒精的变性剂等。 LD50：5628 mg/kg（大鼠经口 ），15800 mg/kg（兔经 皮） 易燃 / 12 丙酮 67-41-1 31025 分子式为 CH3COCH3，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。分子量 758.08，熔点-94.9℃（178.2K）， 沸点 56.53℃，密度 0.7845，闪点-20℃。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、 易挥发，化学性质较活泼。 LD50: 5800 mg/kg（大鼠经口）；20000 mg/kg（兔经皮） 易燃 / 13 甲苯 108-88-3 32052 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶， 极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点 110.6℃。折光率 1.4967。闪点（闭杯） 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积）。 LC50：5000 mg/kg（大鼠经口）；LD50： 12124 mg/kg （兔经皮） 易燃 / 主要实验设施及参数 表2-6 项目实验设备、公辅设备一览表 序号 分类 设备名称 设备型号 数量（台/套） 备注 1 主要实验设备 净气型储药柜 Storeflex834 1 实验分析 2 自动密度仪 DMA4500/M 2 3 自动常压馏程仪 OptiDist 3 4 气相色谱仪 7890A/B 3 5 水浴恒温振荡器 SHA-C 1 6 电子分析天平 XS104 2 7 紫外分光光度计 Cary300 2 8 马弗炉 BF51794C 1 9 氢空发生器 Zero Air 1500CC.Hydrogen 2000C 2 10 精密恒温槽 JWC-52B 1 11 笼式取样器 500ML 2 12 温湿度记录仪 MC505/ RC-4HC 3 13 硫氯氮分析仪 EA5000 1 14 烘箱 FD115 2 15 超声波清洗机 SK3310HP 1 16 库仑法水分仪 C30/C30SD 2 17 自动闭口闪点试验仪 AF-1P/SKY1008-II 2 18 冷藏箱 YC-300L 1 19 架式量油尺（铜吊坠） 10M/20M 2 20 氢气检测仪 T40-H2 1 21 可液化气体进样装置（闪蒸仪） WH401X 1 22 瓶口分液器 DE-M 2 23 全自动结晶点测定仪 DRT-2130B/ HS4-22 2 24 玻璃温度计 棒式 3 25 具塞滴定管 10ML 2 26 微库仑滴定仪 JHA-200 1 27 净化型储药柜 HY-816 1 28 测氧仪 GPR-1200ATEX 1 29 实验室PH计 FE28型 1 30 液化石油气蒸气压测定器 JSY0101 1 31 移液器 100ul/1000ul/5ML 3 32 数字式温度表 TES-1310 1 33 移液管 5mL 1 34 氢空一体机 HA-300 1 35 工业芳烃铜片腐蚀测定器 KD-R2100 1 36 通风橱（风机） -- 12 通风 劳动定员及工作制度 项目拟用员工8人，采取一班制，8 h/班，300天/年。 厂区周围环境状况及厂区平面布置 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，北侧为空地；西侧为河流；南侧为港区中路，隔路为新阳科技集团有限公司；东侧为龙江路，隔路为常州齐辉药业有限公司。详见附图2-项目周边状况图。 项目利用企业自有配套用房，用于来料的检验检测。实验楼位于厂区西南侧，实验室位于实验楼二层；危废库位于实验楼一层。详见附图3-项目总平面布置图。 项目水平衡及物料平衡 （1）本项目给排水及水平衡 图2-1项目水平衡图（t/a） 本项目非甲烷总烃平衡 项目非甲烷总烃原料投入主要为实验样品、试剂等，产出进入废气及固废。 有机溶剂元素物料平衡见下表。 表2-8 项目非甲烷总烃平衡表（单位t/a） 序号 投入 产出 物料名称 物料数量 非甲烷总烃数量 出方名称 非甲烷总烃数量 1 试剂 0.034 0.034 有组织废气 0.00392 2 样品 0.1694 0.1694 无组织废气 0.00435 进入固废（活性炭） 0.03524 进入固废（废样品） 0.1599 合计 0.2034 0.2034 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为化工区原料配套检测服务项目。其实验流程如下： 来料检验检测流程 图2-2 来料检验检测流程图 检测流程简述： 前处理：根据液体、气体、固体化工品等不同待测样品的检测信息，将样品进行相应的前处理（溶解、稀释、反应显色等），对样品中的待测物质进行处理，获取样品中的目标成分。此过程有实验废气(G1)、清洗废水（W1）、浓水（W2）、反冲洗水（W3）、实验废液（S1）、废样品（S2）及一次性器具（S3）产生； 转移、定容：移液器、移液管等器具将前处理后的样品转移进特定的容器中。此过程有实验废气(G1)、清洗废水（W1）、实验废液（S1）、废样品（S2）及一次性器具（S3）产生； 样品检测：将定容的样品放入相应的测试设备中或采取人工滴定法对样品进行色度、密度、水分含量等各方面的检测，记录数据后完成检测。此过程有实验废气(G1)、清洗废水（W1）、实验废液（S1）、废样品（S2）及一次性器具（S3）产生； 结果分析：使用专用实验仪器对实验数据进行整理分析并出具检测报告。 2、产污环节 本项目产污环节及污染因子汇总如下表： 表2-9 本项目产污环节及污染因子 污染物类别 产污环节 编号 主要污染因子 废气 前处理 G1 非甲烷总烃 转移、定容 G1 非甲烷总烃 样品检测 G1 非甲烷总烃 废水 前处理 W1 清洗废水 W2 浓水 W3 反冲洗水 转移、定容 W1 清洗废水 样品检测 W1 清洗废水 固废 前处理 转移、定容 样品检测 S1 实验废液 S2 废样品 S3 一次性器具 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 常州宏川石化仓储有限公司，2009年07月03日成立，经营范围包括为船舶提供码头设施服务；港口货物（含危化品）装卸、仓储和港内驳运服务（以上凭港口经营许可证经营）；化工原料及产品的批发（涉及危险品的凭危险化学品许可证经营）；从事石化码头及仓储设施的建设；港口设施租赁、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；燃料油、润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业现有厂区共进行五次环评。 表2-10 现有项目环保手续履行情况 序号 项目名称 批复情况 建设情况 1 常州录安洲港区化工码头及储罐工程 江苏省环境保护厅于2006年10月26日对常州录安洲港区化工码头及储罐工程环境影响报告书进行了批复，批复文号为苏环管〔2006〕197号文；江苏省环境保护厅于2011年9月20日对常州港录安洲港区化工码头和储罐区项目环境影响修编报告进行了批复，批复文号为苏环便管〔2011〕76号文 已建成。第一阶段（乙二醇品种）于2012年9月通过了原江苏省环保厅组织的环保竣工验收（苏环验〔2013〕12号）；第二阶段（剩余品种）于2016年12月21日通过了原常州市环保局组织的环保竣工验收（常环验〔2016〕30号）。 2 二期化工罐扩建工程项目 于2013年8月5日得到了原常州市新北区环保局批复（常新环服[2013]42号） 部分建成。于2017年4月10日通过原常州市新北区环保局组织的竣工环保验收（包括丙酮、二甲苯、乙二醇、醋酸甲酯、丙烯酸、醋酸仲丁酯、双环戊二烯、二氯乙烷、N-甲基苯胺、苯胺、重芳烃、白油、基础油、正丁醇、甲醇、丙烯、C4等17个化学品；2条码头至朗盛的乙烯管线）（常新环验〔2017〕61号）。 3 调整品种及码头输送设施改造项目 于2015年1月4日得到了原常州市新北区环保局的批复（常新环服[2015]1号） 部分建成。2018年8月15日通过了企业组织的自主验收，验收范围为：乙烯、丙酮、PX、乙二醇、醋酸甲酯、丙烯酸、醋酸仲丁酯、双环戊二烯、二氯乙烷、N-甲基苯胺、苯胺、重芳烃、白油、基础油、正丁醇、甲醇、丙烯、C4等18个品种；新增6根液体化工品管线，新增6根园区化工原料配套管线，改变现有9根液体化工品管线运输品种。同时，2018年11月通过了噪声及固废验收（常新行审环验〔2019〕39号）。 4 库区储罐改造及码头输送管线改造项目 于2017年12月5日得到了常州市新北区行政审批局的批复（常新行审环服[2017]1号） 部分建成，正在验收 5 罐区品种调整改造项目 于2021年2月7日得到了常州市新北区行政审批局的批复（常新行审环书[2021]4号） 部分建成，尚未验收 现有项目工程建设内容 表2-11 现有项目工程建设内容表 项目名称 环评报告及批复要求 实际建设情况 相符性 常州录安洲港区化工码头及储罐工程 码头工程 长江泊位：2座5万吨级泊位（其中一座万吨级码头可兼顾停靠1艘10000吨级和1艘1000吨级的船舶）；占用岸线长度1100米，位于录安洲州尾 夹江泊位：2座1000吨级泊位；占用岸线长度360米，位于录安洲洲尾东侧的对岸，与储罐区北侧江堤相接 长江泊位：2座5万吨级泊位（其中一座万吨级码头可兼顾停靠1艘10000吨级和1艘1000吨级的船舶）；占用岸线长度1100米，位于录安洲州尾 夹江泊位：2座1000吨级泊位；占用岸线长度360米，位于录安洲洲尾东侧的对岸，与储罐区北侧江堤相接 相符 库区储罐工程 苯储罐5000m3×4 甲苯储罐5000m3×4 二甲苯储罐5000m3×4+2000m3×2 苯乙烯储罐3000m3×4 甲醇储罐5000m3×14 乙二醇储罐5000m3×4 二甘醇储罐3000m3×4+3000m3×2+2000m3×1 丙二醇储罐2000m3×1 苯酚储罐3000m3×2 以上储罐编号为V301-314，V401-416，V501-512 苯储罐5000m3×4 甲苯储罐5000m3×4 二甲苯储罐5000m3×4+2000m3×2 苯乙烯储罐3000m3×4 甲醇储罐5000m3×14 乙二醇储罐5000m3×4 二甘醇储罐3000m3×4+3000m3×2+2000m3×1 丙二醇储罐2000m3×1 苯酚储罐3000m3×2 以上储罐编号为V301-314，V401-416，V501-512 经营品种 码头运输：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、冰醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、甲乙酮 储罐储存：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚 码头运输：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、冰醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、甲乙酮 储罐储存：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚 二期化工罐扩建工程项目 码头工程 依托现有项目码头 依托现有项目码头 相符 库区储罐工程 新增储罐如下： 丙酮储罐10000m3×1 对二甲苯储罐10000m3×1 乙二醇储罐10000m3×5 醋酸甲酯储罐10000m3×1 丙烯酸储罐10000m3×1 醋酸仲丁酯储罐10000m3×1 双环戊二烯储罐10000m3×1 二氯乙烷储罐10000m3×1 N-甲基苯胺储罐10000m3×2 苯胺储罐10000m3×2 重芳烃储罐10000m3×1 白油储罐10000m3×1 基础油储罐10000m3×1 正丁醇储罐10000m3×1 汽油储罐17500m3×1 柴油储罐17500m3×1 甲醇储罐17500m3×6 丙烯储罐3000m3×2 丁二烯储罐3000m3×2 氯乙烯储罐3000m3×2 C4储罐3000m3×2 环氧丙烷储罐3000m3×2 新增储罐如下： 丙酮储罐10000m3×1 对二甲苯储罐10000m3×1 乙二醇储罐10000m3×5 醋酸甲酯储罐10000m3×1 丙烯酸储罐10000m3×1 醋酸仲丁酯储罐10000m3×1 双环戊二烯储罐10000m3×1 二氯乙烷储罐10000m3×1 N-甲基苯胺储罐10000m3×2 苯胺储罐10000m3×2 重芳烃储罐10000m3×1 白油储罐10000m3×1 基础油储罐10000m3×1 正丁醇储罐10000m3×1 汽油储罐17500m3×1 柴油储罐17500m3×1 甲醇储罐17500m3×6 丙烯储罐3000m3×2 丁二烯储罐3000m3×2 氯乙烯储罐3000m3×2 C4储罐3000m3×2 环氧丙烷储罐3000m3×2 经营品种 码头运输：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、冰醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、甲乙酮 储罐储存：丙酮、二甲苯、乙二醇、醋酸甲酯、丙烯酸、醋酸仲丁酯、双环戊二烯、二氯乙烷、N-甲基苯胺、苯胺、重芳烃、白油、基础油、正丁醇、汽油、柴油、甲醇、丙烯、丁二烯、氯乙烯、C4、环氧丙烷 码头运输：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、冰醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、甲乙酮 储罐储存：丙酮、二甲苯、乙二醇、醋酸甲酯、丙烯酸、醋酸仲丁酯、双环戊二烯、二氯乙烷、N-甲基苯胺、苯胺、重芳烃、白油、基础油、正丁醇、汽油、柴油、甲醇、丙烯、丁二烯、氯乙烯、C4、环氧丙烷 调整品种及码头输送设施改造项目 码头工程 依托现有项目码头 依托现有项目码头 相符 库区储罐工程 依托现有储罐工程 依托现有储罐工程 经营品种 码头运输及储罐储存：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、甲乙酮、丙三醇、正丁醇、异丁醇、辛醇、混合芳烃、脱芳烃溶剂、正构烷烃、三甲苯、偏三甲苯、对二甲苯、白油、基础油、溶剂油、苯胺、甲基苯胺、甲基异丁基甲酮、环己酮、醋酸仲丁酯、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙烷、丙烯、C4、C5、丁烯、丁二烯、环氧丙烷、乙烯、丙烯酸、双环戊二烯、工业萘、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、汽油、柴油、燃料油、棕榈油、硫酸、邻二甲苯 码头运输及储罐储存：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、甲乙酮、丙三醇、正丁醇、异丁醇、辛醇、混合芳烃、脱芳烃溶剂、正构烷烃、三甲苯、偏三甲苯、对二甲苯、白油、基础油、溶剂油、苯胺、甲基苯胺、甲基异丁基甲酮、环己酮、醋酸仲丁酯、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙烷、丙烯、C4、C5、丁烯、丁二烯、环氧丙烷、乙烯、丙烯酸、双环戊二烯、工业萘、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、汽油、柴油、燃料油、棕榈油、硫酸、邻二甲苯 罐区品种调整改造项目 码头工程 依托现有项目码头 依托现有项目码头 相符 库区储罐工程 依托现有储罐工程 依托现有储罐工程 经营品种 码头运输及储罐储存：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、丙三醇、正丁醇、异丁醇、辛醇、混合芳烃、脱芳烃溶剂、正构烷烃、三甲苯、偏三甲苯、对二甲苯、白油、基础油、溶剂油、苯胺、甲基苯胺、甲基异丁基甲酮、环己酮、醋酸仲丁酯、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙烷、丙烯、C4、C5、丁烯、乙烯、双环戊二烯、工业萘、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、汽油、柴油、燃料油、棕榈油、硫酸、邻二甲苯、航空煤油、壬烯 码头运输及储罐储存：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇、二甘醇、丙二醇、苯酚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯乙烯、乙醇、1，4-丁二醇、叔丁醇、异丙醇、甲基叔丁基醚、异丙苯、丙酮、丙三醇、正丁醇、异丁醇、辛醇、混合芳烃、脱芳烃溶剂、正构烷烃、三甲苯、偏三甲苯、对二甲苯、白油、基础油、溶剂油、苯胺、甲基苯胺、甲基异丁基甲酮、环己酮、醋酸仲丁酯、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙烷、丙烯、C4、C5、丁烯、乙烯、双环戊二烯、工业萘、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、汽油、柴油、燃料油、棕榈油、硫酸、邻二甲苯、航空煤油、壬烯 3、排污许可证申领情况 现有项目已于2020年7月22日取得固定污染源排污登记回执，有效期：2020-07-22至2025-07-21，登记编号为：913204116913466167001Z。企业按照环评、验收及排污许可证要求建设生产。 4、现有项目污染物实际排放总量 按照相关排污许可证申请技术规范，现有项目废气、废水排放口均为一般排放口。主要排放口申请许可排放量，一般排放口不申请许可排放量，现有项目污染物排放量按照2021年的实测数据计算废气、废水污染物的排放量。现有项目检测报告：2021年09月24日-27日，由常州苏测环境检测有限公司监测，监测期间各车间均正常生产。 （1）废水 ①码头排水 现有项目码头排水采用“雨污分流”制。码头装卸作业区的初期雨水及冲洗污水由设在码头下部集水坑收集，通过潜污泵和管道输送至后方污水处理站。码头装卸区的后期清洁雨水和引桥雨水通过雨水排口直接排放至水域。 ②罐区排水 罐区实行“雨污分流、清污分流”制。污水经厂区内污水处理站预处理后，排入港区污水管网，送常州新区江边污水处理厂处理，达标后排放。罐区内雨水入新港分区排水管网。 ③雨水、污水排放口设置 项目码头设有一处雨水排放口，用于排放引桥雨水及码头装卸区域的后期清洁雨水；项目陆域设有一处雨水排放口，用于排放陆域后期清洁雨水和蒸汽冷凝水、冷却系统排水等清下水。 项目码头不设污水排放口，码头产生的污水由设在码头下部集水坑收集，通过潜污泵和管道输送至后方污水处理站。项目陆域设有一处污水排放口，污水接管至常州新区江边污水处理厂。 根据2021年9月24日监测结果，排放量计算如下： 表2-11 现有项目污水总排口排放情况 污染源 水量（m3/a） 污染物名称 排放浓度(mg/l) 实际排放量(t/a) 排放去向 厂区污水总排放口 19381 pH值（无量纲） 7.7 / 接管进常州民生环保科技有限公司集中处理 化学需氧量 16 0.3101 氨氮 0.079 0.00153 总磷 0.03 0.00058 石油类 ND / 苯胺类 ND / （2）废气 现有项目废气主要为码头区域废气（包括码头装卸作业挥发的化学原料废气、船舶燃料废气、装船扫线废气）和储罐区域废气（包括储罐“大小呼吸损耗”、储罐区扫线废气）及汽车装卸平台产生的废气。 有组织废气：现有项目共设置3个排气筒，汽车装卸过程产生的废气经碱洗+生物滴滤床+催化氧化吸附复合塔处理后，过一根15米高排气筒（1#排气筒）排放；V301~V314、V505~V512储罐产生的废气经1#三级冷凝装置处理后，通过一根15米高排气筒（2#排气筒）排放；长江码头的废气经2#三级冷凝装置处理后，通过一根15米高排气筒（3#排气筒）排放。 无组织废气：未捕集的非甲烷总烃在码头及储罐区无组织排放。 有组织废气监测达标情况：现有项目有组织废气暂未进行监测，环评中有组织废气核算排放情况汇总表如下。 表2-12 现有项目有组织废气污染物排放情况 污染源 风量（m3/h） 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 年运行时间（h） 实际排放量(t/a) 汽车装卸废气 500 丙酮 1.335 0.0053 2400 （间断） 0.04275 二甲苯 3.229 0.0129 0.10331 乙二醇 2.613 0.0105 0.0836 醋酸甲酯 2.138 0.0086 0.0684 二氯乙烷 2.228 0.0089 0.07125 甲基苯胺 0.356 0.0014 0.0114 苯胺 7.980 0.0319 0.25536 丁醇 1.525 0.0061 0.0488 甲醇 53.260 0.2130 1.7043 环氧丙烷 9.5 0.038 0.30096 苯 9.840 0.0394 0.31492 甲苯 1.275 0.0051 0.04075 苯乙烯 2.404 0.0096 0.0795 二甘醇 0.283 0.0011 0.00902 丙二醇 0.178 0.0007 0.0057 苯酚 0.668 0.0027 0.02137 乙醇 0.233 0.0009 0.00741 丙三醇 0.090 0.0004 0.00285 异丙醇 0.998 0.0040 0.03192 辛醇 0.178 0.0007 0.0057 异丙苯 0.266 0.0011 0.00855 甲基异丁基甲酮 0.570 0.0023 0.01824 环己酮 0.570 0.0023 0.01824 甲基叔丁基醚 1.175 0.0047 0.03762 乙酸酯类（包含醋酸仲丁酯、醋酸乙酯） 1.688 0.0068 0.05396 醋酸 2.228 0.0089 0.07125 二氯甲烷 0.570 0.0023 0.01824 三氯甲烷 0.428 0.0017 0.01368 乙苯 0.469 0.0019 0.01496 丙烯酸酯类 1.148 0.0046 0.03676 ENB 0.445 0.0018 0.01425 聚醚多元醇 0.298 0.0012 0.0095 壬烯 1.3907 0.00562 0.0445 航空煤油（3号喷气燃料、航油、航煤） 1.3907 0.00562 0.0445 非甲烷总烃 52.27026 0.20909 2.84371 长江码头 200 非甲烷总烃 51 0.0102 2400 （间断） 0.122 苯 4 0.0013 0.01825 无组织废气监测达标情况：无组织废气监测结果如下表所示： 表2-13 现有项目无组织废气污染物排放情况 监测时间 监测项目 监测点位 监测结果（单位：mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 2021.9.24 （罐区）非甲烷总烃 上风向01 0.64 0.73 0.75 0.74 0.72 下风向02 0.73 0.73 0.74 0.71 0.73 下风向03 0.70 0.73 0.72 0.71 0.72 下风向04 0.54 0.58 0.60 0.59 0.58 监测时间 监测项目 监测点位 监测结果（单位：mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 2021.9.24 非甲烷总烃 污水站1米处 0.60 0.60 0.61 0.59 0.60 储罐1#外1米处 0.59 0.60 0.61 0.62 0.60 储罐2#外1米处 0.61 0.61 0.7259 0.60 0.60 储罐3#外1米处 0.59 0.60 0.58 0.64 0.60 监测时间 监测项目 监测点位 监测结果（单位：mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 2021.9.24 非甲烷总烃 边防站外1米处 0.61 0.40 0.42 0.44 0.47 码头1# 0.41 0.36 0.40 0.39 0.39 码头2# 0.38 0.37 0.38 0.41 0.38 码头3# 0.39 0.41 0.42 0.42 0.41 码头4# 0.47 0.55 0.48 0.50 0.50 由上表监测数据可知，现有项目非甲烷总烃无组织厂界监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 现有项目四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 现有项目固废产生情况见下表： 表2-14 现有项目固体废物产生及处理状况 位置 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 污染防治措施 陆域 生活垃圾 一般固废 办公生活 固态 废纸等 《国家危险废物名录（2021年版）》 -- 90 -- 49.5 环卫 清运 污泥 危险固废 污水处理 固态 污泥等 T，I HW08 900-210-08 6 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 废柴油 危险固废 废气处理 液态 柴油等 T，I HW08 900-249-08 2 机修废油废渣 危险固废 维修 液态 机油等 T，I HW08 900-249-08 1 废氢氧化钠溶液 危险固废 废气处理 液态 废氢氧化钠溶液 T HW09 900-007-09 2.1 废活性炭 危险固废 废气处理 固态 活性炭等 T/In HW49 900-039-49 6 清罐废物 危险固废 清罐 液态 油泥等 T HW06 900-407-06 10 废海绵球 危险固废 扫线 固态 海绵等 T/In HW49 900-041-49 5 船舶 生活垃圾 一般固废 办公生活 固态 废纸等 -- 90 -- 6 维修废弃物 危险固废 船舶机修 固态 甲板垃圾等 T，I HW08 900-249-08 10.65 现有项目固体废物全部得到合理处置，不排放。 4、现有项目污染物排放总量 表2-13 现有项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别 污染物 实际排放量 环评批复量 已建项目排污许可证核定量 废气 非甲烷总烃 98.2233 98.2233 / 氮氧化物 2.207 2.207 / 二氧化硫 3.081 3.081 / 生活污水 废水量 19381 19681 / COD 1.55 / / SS 1.357 / / NH3-N 0.098 / / TP 0.0098 / / 石油类 0.097 / / 固废 一般固废 0 0 / 危险废物 0 0 / 生活垃圾 0 0 / 5、现有项目存在的问题及采取的措施 5.1、现有项目存在的问题 （1）现有项目未及时验收，缺少验收监测数据。 （2）现有危废污泥等有有机废气产生，未设置气体导出口及气体净化装置。 （3）未进行有组织废气例行监测，缺少例行监测数据。 5.2、整改措施 （1）制定验收监测方案，正在准备验收。 （2）新建标准危废仓库，对存放污泥等有有机废气产生的危废仓库设置气体导出口，并设置活性炭吸附装置进行废气净化，净化后排放。 （3）制定例行监测方案，及时进行例行监测。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 1.1 常规污染物 本次项目常规污染物引用《常州市环境质量报告书（2020）》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年均值 9 60 μg/m3 达标 日均值 6-18 150 达标 NO2 年均值 35 40 达标 日均值 10-100 80 达标率98.9% PM10 年均值 61 70 达标 日均值 11-201 150 达标率97.3% PM2.5 年均值 39 35 超标 日均值第95百分位数 8-159 75 达标率92.6% O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 167 160 超标 CO 日均值第95百分位数 1.2 4 mg/m3 达标 由上表可知：2020年常州地区二氧化氮、细颗粒物和臭氧的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域判定为不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地空气环境质量现状，设置一个引用点（引用龙宇颜料总厂区-仓库四现状监测报告（监测编号为CQHH201158）），引用因子为：非甲烷总烃，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物补充检测点基本信息表 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率（%） 达标情况 经度 纬度 龙宇颜料总厂区-仓库四 119.976462° 31.969044° 非甲烷总烃 小时值 2.0 0.3-1.12 56 0 达标 根据上表可以看出，项目所在地附近非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准详解》中选用标准。 非甲烷总烃引用数据有效性分析：①本项目引用2019年4月18日-24日对龙宇颜料总厂区-仓库四空气质量现状的检测数据，未超过3年，则引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，引用数据有效；③龙宇颜料总厂区-仓库四位于本项目东南方向，引用点位距离本项目1200米，在项目周边5千米范围内，则大气引用点位有效。 1.3区域削减 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府先后发布了《常州市打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》(常政发(2019)27号，简称“实施方案”)、《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》(简称“工作方案”)，通过大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染治理，统筹兼顾、系统谋划、精准施策，坚決打赢蓝天保卫战。《实施方案》提出：到2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015下降20%以上，其中，全市重点工业行业VOCs排放量较2015年减少35%以上；PM2.5浓度控制在47.2微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。为完成《实施方案》中目标指标，常州市人民政府印发了《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发[2020]29号），主要提出如下措施： ①深度治理工业大气污染：a.加强重点行业治理改造：强化工业污染全过程控制，实现全行业全要素达标排放，重点非电行业全面实行超低排放。2020年底前，完成加热炉、熔化炉、烘干炉、煤气发生炉清洁能源替代，全面实施特别排放限值。b.实施生物质锅炉综合整治：2020年底前完成生物质锅炉综合整治，保留的全部采用生物质专用锅炉，并配套高效除尘设施；4吨/时及以上的安装烟气在线监测设备并与生态环境部门联网；建成区内生物质锅炉实施超低排放改造。c.实施天然气锅炉低氮改造：2020年底前全面完成天然气锅炉低氮改造或更新，氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。 ②深化VOCS专项治理：a.加强重点企业VOCS治理：鼓励引导企业实施清洁原料替代。建立VOCs排放控制综合管理系统，更新完善全市VOCs名录和重点监管企业名录，组织83家重点企业编制实施“一企一策”方案。加强企业VOCs无组织排放管理，推动企业实施密闭化、连续化、自动化改造，对采用单一光氧、低温等离子、活性碳吸收和不符合安全实验要求的处理设施进行升级改造。继续实施泄漏检测与修复技术（LDAR），化工园区完善LDAR管理平台。2020年，全市重点工业行业VOCs排放量较2015年减少35%以上。b.加强表面涂装行业VOCS专项整治：继续推广使用低VOCs的油漆、涂料。重点对金属、塑料表面涂装过程中产生的VOCs进行整治。建设至少1个集中喷涂工程中心，配备高效治理设施，实现同类企业污染物集中处理。 中共常州市委常州市人民政府印发了《常州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（常发[2017]9号），主要提出如下措施： ①压减燃煤发电和热电机组及非电行业实验用煤及煤制品消耗量，分类整治燃煤锅炉，加强散煤治理，推进高污染燃料禁燃烧区无煤化，大力发展清洁能源。到2020年，全市煤炭消费总量减少135万吨，煤炭消费占能源消费总量比重降低到50%以下。 ②开展化工行业泄露检测与修复和VOCS综合治理，建成重点企业、园区VOCS监测监控体系，推进钢结构、卷材制造行业、金属压延、电子信息、纺织印染、木材加工等行业的VOCS治理。印刷包装、集装箱、机械设备等7个行业强制使用低 VOCS涂料、胶黏剂等。对全市加油站、储油库、运输车辆进行油气回收改造，加强餐饮及汽车维修业污染控制。到2020年，全市挥发性有机物（以下简称“VOCS”）排放总量削减20%以上，重点工业行业VOCS排放总量削减30%以上。 常州市已严格落实《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）中相关总量控制要求，即：新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代，且削减量必须大于新增量，以达到区域内污染物排放量持续削减的目的。 通过以上措施，常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 地表水环境质量现状 本项目废水进入常州民生环保科技有限公司处理后最终排入长江，项目长江数据引用检测报告（编号：CQHH220004）地表水的历史监测数据（检测时间为2019年10月23日-25日），监测数据结果下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果统计表 mg/L 监测断面 评价指标 pH COD NH3-N TP 长江W1江边污水处理厂排污口上游500m 监测数据（mg/L） 7.74-7.91 10-13 0.307-0.329 0.067-0.097 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 长江W1江边污水处理厂排污口下游1000m 监测数据（mg/L） 7.76-8.01 11-14 0.202-0.233 0.062-0.093 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 长江W2江边污水处理厂排污口下游1500m 监测数据（mg/L） 7.81-7.93 11-14 0.178-0.202 0.056-0.091 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 监测统计结果表明，长江两个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境质量现状 本项目50米范围内不存在声环境保护目标，为调查项目区域声环境质量现状，本次环评委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2022年01月17日至01月19日，对厂界四周进行现状监测，监测结果如下: 表3-4 噪声质量现状监测 日期 2022.1.17-2022.1.18 2022.1.18-2022.1.19 标准值dB(A) 监测点位 监测结果（昼间）dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) 监测结果 （昼间） dB(A) 监测结果 （夜间）dB(A) N1（东） 55 45 55 44 昼间≤65 夜间≤55 N2（南） 53 47 57 47 N3（西） 57 44 54 44 N4（北） 54 46 56 46 由监测结果可见，项目厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于常州高新区新港分区，属于园区内利用自有配套用房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤、地下水 本项目厂区已做好防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，不做调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，项目所在厂区边界500米范围内不涉及环境保护目标。 2、声环境 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，项目所在厂区边界50米范围内不涉及环境保护目标。 3、地表水环境 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，具体保护目标见下表。 表3-8 项目地表水环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 长江（常州段） NE 250 大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类 4、地下水环境 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，项目所在厂区边界50米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号，位于常州高新区新港分区，属于产业园区内利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目实验废水与生活污水经污水站预处理后，污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及《常州民生环保科技有限公司接管水质标准》；污水厂尾水排放起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。详见下表。 表3-9污水接纳标准及排放标准 单位：mg/L 污染物 污染物排放限值 污水处理厂接管标准 污水厂排放废水 pH 6.5-9.5 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15） 动植物油 100 1.0 *注：括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目实验过程中产生的废气主要为实验过程中常用试剂挥发气体，非甲烷总烃参照执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值，具体标准值如下表： 表3-10 大气污染物有组织排放标准 污染物名称 限值 标准来源 排放限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 60 15 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 本项目无组织非甲烷总烃废气厂房外监控点执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1中标准，无组织废气标准见下表。 表3-11 大气污染物（无组织）排放标准 / 执行标准 污染物 限值含义 特别排放限值（mg/m3） 厂区内 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 NMHC 监控点处1h平均浓度值 6 监控点处任意一次浓度值 20 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见下表： 表3-10 工业企业厂界噪声标准 厂界外声功能区类别 时段 dB(A) 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废标准 （1）一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求； （2）危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合项目排放的特征污染因子，确定项目实施总量控制的因子： 总量平衡方案： 大气污染物：项目非甲烷总烃0.04785t/a（其中有组织非甲烷总烃0.0435t/a，无组织非甲烷总烃0.00435t/a）。总量在新北区区域内平衡。 废气总量应根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）相关要求，在天宁区范围内进行区域平衡，实行现役源2倍消减量替代或关闭类项目1.5倍消减量替代。 水污染物：项目污水量242.4t/a，COD0.09696t/a、SS0.02424t/a、氨氮0.0048t/a、TP0.00154t/a、TN0.01344t/a、动植物油0.0096t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 表3-21 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别 污染物名称 现有项目实际排放量 现有项目环评批复量 本项目排放量 “以新带老”削减量 扩建前后变化量 扩建后全厂排放总量 最终实际外排环境量 废水 废水量 19381 19381 242.4 0 +242.4 19623.4 19623.4 COD 1.55 1.55 0.09696 0 +0.09696 1.6470 1.6470 SS 1.357 1.357 0.02424 0 +0.02424 1.3812 1.3812 NH3-N 0.098 0.098 0.0048 0 +0.0048 0.1028 0.1028 TP 0.0098 0.0098 0.00154 0 +0.00154 0.0113 0.0113 TN 1.1629 1.1629 0.01344 0 +0.01344 1.1763 1.1763 动植物油 0.9691 0.9691 0.0096 0 +0.0096 0.9787 0.9787 有组织废气 非甲烷总烃 6.3392 6.3392 0.0435 0 +0.0435 6.3827 6.3827 无组织废气 非甲烷总烃 91.8841 91.8841 0.00435 0 +0.00435 91.8885 91.8885 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有已建厂房内进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、设备安装、厂房隔断等）和实验设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，具体环保措施如下： （1）废水：施工过程中无实验废水产生，施工人员的生活污水通过市政污水管网进入污水厂集中处理； （2）废气：本项目施工仅进行设备安装调试，施工过程无废气产生。 （3）噪声：施工噪声是短期行为，施工时应禁止夜间施工（22:00～6:00），若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；尽量采用低噪声施工机械，应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 （4）固体废物：生活垃圾由环卫部门统一收集处理。严禁随意焚烧、堆放或向河道倾倒，同时建筑垃圾在运输过程中要加以覆盖，防止沿途撒落。 （5）生态环境：做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 本项目施工内容简单，施工期较短，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目实验过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附处理后通过一根15米高排气筒（FQ-01）排放，废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废水污染源源强核算结果汇总表 工序 污染物 核算方法 污染物产生 治理设施 污染物排放 有组织 无组织 排放时间 废气产生量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 收集效率% 治理工艺 去除效率% 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放量 排放量 kg/h t/a kg/h t/a h/a 实验分析 非甲烷总烃 排污系数法 1500 12.0833 0.0181 0.0435 90 两级活性炭吸附+15米高排气筒 90 是 1.0875 0.0016 0.0039 0.0018 0.00435 2400 表4-2 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 工序 污染物 排气筒 排放标准及限值 高度 直径 温度 编号 名称 地理坐标 排放口类型 浓度 速率 标准名称 m m ℃ mg/m3 kg/h 实验分析 非甲烷总烃 15 0.4 25 FQ-01 实验室废气排放口 119.978668E 31.981558N 一般排放口 60 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。 表4-3 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 FQ-01 1#废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 本项目废气主要为实验过程中样品及化学试剂挥发的少量有机废气。有机废气主要包括丙酮、乙醇等，统称为挥发性有机废气，以非甲烷总烃计。 （1）有组织废气 项目有机溶剂挥发速率与其蒸气压有关，按照世界卫生组织的定义沸点在50~250°C、室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa、在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物属于挥发性有机物。按照以上标准，实验分析过程中挥发产生的有机废气的主要试剂及用量见表4-4，主要样品及用量见表4-5。 表4-4 试剂中有机物常温下的蒸汽压、沸点一览表 名称 蒸汽压（kPa） 沸点（°C） 用量（t/a） 异辛烷 5.87/25°C 98.8 0.0005 异丙醇 4.4/20°C 80.3 0.0005 正己烷 13.33/15.8°C 68.7 0.005 正庚烷 5.33/22.3°C 98 0.0005 三氯甲烷 13.33/10.4°C 61.3 0.0005 乙醇 5.33/19°C 78.3 0.01 乙酸 1.52/20°C 117.9 0.0015 甲醇 13.33/21.2°C 64.8 0.0125 丙酮 53.32/39.5°C 56.5 0.001 甲苯 4.89/30°C 110.6 0.002 合计 0.034 表4-5 样品中有机物常温下的蒸汽压、沸点一览表 名称 蒸汽压（kPa） 沸点（°C） 用量（t/a） 邻二甲苯 1.33/32°C 144.4 0.0148 苯乙烯 0.7/20°C 146 0.0165 纯苯 13.33/26.1°C 80.1 0.106 甲醇 13.33/21.2°C 64.8 0.015 粗苯 13.33/26.1°C 80.1 0.0038 丙酮 53.32/39.5°C 56.5 0.004 甲苯 4.89/30°C 110.6 0.0025 其他有机液体 0.0068 合计 0.1694 注：本项目使用的试剂种类较多，产生点位较多，各试剂使用量较少，因此本次不对特征因子（甲苯等）进行单独核算。 ①实验室有机废气 实验分析过程中挥发产生有机废气的主要试剂及样品消耗量为0.2034 t/a，类比同类企业，试剂及样品易挥发量以试剂及样品试用量的20%计，则本项目产生的有机废气约为0.0407 t/a，以非甲烷总烃计。 本项目前处理、清洗及检测过程中挥发的有机废气量约0.0407t/a，经通风橱收集（废气捕集率按90%计）后进楼顶配套的二级活性炭吸附装置处理（处理效率按90%计），经处理达标后由楼顶配套的15米高排气筒排入大气。 ②危废库有机废气 危废库中储存的废样品与实验废液在储存过程中缓慢挥发有机废气，类比同类企业，以储存量的千分之一计。废样品2t/a，实验废液0.8t/a，则挥发的有机废气量约为0.0028t/a，经集气罩收集后进楼顶配套的二级活性炭吸附装置处理（处理效率按90%计），经处理达标后由楼顶配套的15米高排气筒排入大气。 ③无机废气 本项目前处理时使用一定量的消解液（盐酸、硫酸、硝酸样品，过程中会有少量的酸性气体挥发。根据建设单位提供资料，实验用盐酸浓度为25~38%，硫酸浓度为30%；酸液年消耗量为硫酸2.5kg/a，盐酸0.5kg/a，硝酸0.5kg/a。考虑到消解过程中酸与样本中的物质发生成盐反应，故仅有少量酸雾产生，且大部分进入实验废液，极少量挥发，可忽略不计，本次不对其进行定量分析。 本项目氨水使用量仅为0.5kg/a，且大部分进入实验废液，仅有极少量氨气挥发，忽略不计。本次不对其进行定量分析。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未捕集的有机废气，以非甲烷总烃计，产生量约为0.00407t/a，在实验室和危废库内无组织排放。 1.2废气处置措施及可行性分析 1.2.1废气处置设施 本项目废气主要为样品试剂配制、前处理、转移、定容、样品检测等过程产生的有机废气，本项目前处理室配备通风橱，危废仓库、危化品库和储存室均通过顶端抽风管道收集，经收集后由二级活性炭装置处理后通过1#15米高的排气筒排放。废气收集效率可达到90%，废气处理效率为90%。 本项目有组织废气处理工艺如下： 图4-1 项目废气处理系统示意图 1.2.2 废气处置设施可行性分析 废气处理原理：活性炭吸附：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 根据废气设计单位提供的废气方案，二级活性炭去除效率可达90%以上。 1.2.3无组织控制措施 （1）采取预防为主、清洁实验的方针，工艺设计时中使用低挥发性的原料，且实验过程中减少无组织废气产污环节。（2）加强实验管理，规范操作。（3）实验车间加强通风，使车间内的无组织废气浓度满足相应的车间浓度标准。（4）加强厂区绿化建设。 1.2.4废气排放达标分析 1.2.4.1有组织排放分析 经采取处理措施后，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-5。 表4-5 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 工段 风量Nm3/h 污染物产生量 采取的处理方式 去除率% 排放状况 执行标准 排放去向 名称 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 实验分析 1500 非甲烷总烃 12.0833 0.0181 0.0435 二级活性炭 90 1.0875 0.0016 0.0039 60 3 FQ-01(时间2400h/a) 本项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物。本项目废气采取二级活性炭吸附措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的明确规定的废气治理可行技术。 由表4-5可知，本项目产生的废气在采取可行的污染防治措施后，各项废气污染源的排放速率、浓度均可满足达标排放。因此项目废气排放对区域大气环境的影响较小，不会改变当地大气环境质量现状。 1.2.4.2无组织排放分析 本项目无组织废气产排情况见下表。 表4-5 无组织废气产生情况一览表 污染源位置 产生源 污染物 产生量 （t/a） 治理措施 处理效率（%） 排放量 （t/a） 面源面积(m2) 面源高度(m) 厂界外监控最大浓度标准（mg/m3） 实验室 实验分析 非甲烷总烃 0.00435 / / 0.00435 155 3.5 4 由上表可知，本项目无组织废气排放量较少，通过采取相关控制措施后，无组织排放的非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求。 1.2.5 大气防护距离 本项目不需设定大气环境防护距离。 1.2.6卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排入有害气体的实验单元（实验区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在实验单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-6 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据卫生防护距离的制定原则，各污染物卫生防护距离计算结果见下表。 表4-7 卫生防护距离计算结果 影响因子 Qc（kg/h） R（m） A B C D Cm（mg/m3） L计算 （m） L（m） 厂区 非甲烷总烃 0.1066 49.07 700 0.021 1.85 0.84 0.45 1.85 10 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，结合现有项目确定以实验楼设置100米的卫生防护距离包络线，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点。 1.3 项目废气非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1.3.1非正常工况源强分析 非正常生产状况是指开车、停车、机械故障、设备检修时导致的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施，在实验过程中须高度重视。 本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置正常运行，开停车情况下导致出现非正常排放。根据工程分析，非正常工况下大气污染物源强及排放情况见下表。 在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-8 非正常工况大气污染物源强及排放状况表 污染源 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 FQ-01 实验分析 开停车 非甲烷总烃 10.875 0.01629 1 <1 先运行废气处理装置，后进行实验作业 1.4废气环境影响分析 本项目废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了可行的废气处理装置，产污节点废气捕集效率高，废气经收集有效措施处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 环境影响分析：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。 表4-9大气环境影响评价等级判别表 单位：mg/m3 类别 污染源 污染物名称 最大落地浓度Cmax 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离（m） 质量标准（mg/ m3） 有组织 FQ-01排气筒 非甲烷总烃 1.98E-03 0.10 92 2.0 由上表可知，项目有组织废气、无组织废气大气污染物最大落地浓度均能满足相应的环境质量要求。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 2废水 2.1废水污染源强核算 （1）生活用水 本项目拟用员工8人，根据《常州市工业和城市用水定额》（2011年修订），生活用水量按100L/人·d 计，年工作日为300天，则生活用水量为240t/a，排污系数按照80%计算，则生活污水排放量为192t/a。 实验室废水 实验室废水主要包括制纯水产生的浓水和反冲洗水、实验器具清洗废水和实验废液。实验室使用自来水和纯水，自来水主要用于实验器具清洗和制纯水，纯水主要用来配制溶液、稀释溶液。本项目实验室用水共约60t/a，其中5t/a自来水用于制纯水，55t/a自来水用于实验器具清洗。 实验器具清洗废水约46.7t/a，制纯水时产生的反冲洗水约1.2t/a，浓水约2.5t/a，最终实验室低浓度废水产生量约为50.4t/a，排入企业自有污水站进行处理，处理后进入市政管网，最终纳入常州民生环保科技有限公司集中排放。实验室纯水使用量约为1.3t/a，全部用于实验分析，实验产生的废液约1t/a，作为危废处理。 2.2污染物防治措施 本项目所在园区已实行雨污分流，雨水经园区雨水管网排入附近河流。实验室低浓度废水与生活污水经污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司处理，尾水排入长江。本项目属于间接排放。 （1）污水处理站可行性分析 ①污水处理站技术可行性分析 图4-2 污水处理工艺流程图 污水处理流程说明： ①隔油池： 利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。 ②气浮装置： 气浮法是以微小气泡作为载体，粘附水中的杂质颗粒，使其密度小于水，然后颗粒被气泡挟带浮升至水面与水分离去除的方法。 气浮法的表面负荷高，水在池中的停留时间较短，故占地面积小，基建投资费用节省，气浮具有预曝气脱色降低COD等作用，出水和浮渣都含有一定量的氧，有利于后续处理或再用泥渣不易腐化，浮渣含水率低，一般在96%以下，简化了污泥处置节省了费用，而且表面刮渣比池底排泥方便，气浮法所需药剂量比沉淀法少。 ③微电解反应器： 铁碳微电解是当将铁屑和碳颗粒浸没在酸性废水中时，由于铁和碳之间的电极电位差，废水中会形成无数个微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳极,电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。其中电位低的铁成为阳极，电位高的碳成为阴极，在酸性充氧条件下发生电化学反应，其反应过程如下： 阳极(Fe): Fe- 2e→ Fe2+, 阴极(C) : 2H++2e→ 2[H]→H2, 反应中，产生的了初生态的Fe2+和原子H，它们具有高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。 在曝气，即充氧和防止铁屑板结。还会发生下面的反应： O2+ 4H+ +4e→2H2O； O2+ 2H2O+ 4e→4OH－； 2Fe2+ +O2+4H+→2H2O+ Fe3+。 反应中生成的OH－是出水pH值升高的原因，而由Fe2+氧化生成的Fe3+逐渐水解生成聚合度大的Fe(OH)3胶体絮凝剂,可以有效地吸附、凝聚水中的污染物,从而增强对废水的净化效果；更重要的是废水通过微电解反应后，使高浓度和难降解的污染物提高了可生化性能。 ④中和池 在中和池内加酸加碱达到中和水质的目的。 ⑤斜管沉淀池 污水中活性污泥在沉淀池中积聚并利用自身的重力沉淀下来，达到泥水分离。 ⑥调节水解池 水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。 ⑦好氧池 接触氧化池内设有填料，池内曝气，部分好氧微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中，其兼有活性污泥法和生物滤池二者的优点。生物接触氧化池具有较高的容积负荷，运行管理比较方便，对水质水量的骤变有较强的适应能力，污泥的产量较低。 ⑧一体化装置 一体化含油污水处理装置为集离心分离、气浮、过滤于一体的新型污水处理设备，处理后出水流入出水监测池。 项目污水处理站主要单元装置参数见下表。 表4-14 污水处理站主要单元装置参数表 序号 主要构筑物或设备 数量 规格（长×宽×高） 1 气浮装置 1 2.5*1.6*3m 2 调酸池 1 0.8*0.8*3m 3 微电解反应器 1 / 4 中和池 1 0.8*0.8*3m 5 斜管沉淀池 1 4*1.6*3m 6 调节水解池 1 5*7*4m 7 好氧池 1 5*10*4.5m 项目污水处理站废水处理情况见下表： 表4-14 污水处理站废水处理效果表 （单位：mg/l） 水质 处理单元 CODcr（mg/L） 石油类（mg/L） SS（mg/L） 设计 进水 设计 出水 去除率 设计 进水 设计 出水 去除率 设计 进水 设计 出水 去除率 隔油池 3000 2400 20% 300 210 40% 800 800 0 气浮装置 2400 1920 20% 180 162 10% 800 240 70% 微电解反应器 1920 1150 40% 162 98 40% 240 220 10% 调节水解池 930 560 40% 72 43 40% 190 190 0 好氧池 560 224 60% 43 17 60% 190 150 20% 一体化含油污水处理 224 180 20% 17 14 20% 150 90 40% 设计标准 ≤300 ≤15 ≤100 由上表可知，本项目实验室低浓度废水与生活污水经污水处理站处理后，各污染物排放浓度可以稳定达到接管标准。 本项目污水处理站设计能力为192t/d，项目总废水量为92.3t/d，实验室低浓度废水产生量为50.4t/a（0.168t/d），水处理满足要求。 ②经济可行性分析 根据企业提供设计资料，改建项目污水处理设施运行后，动力成本约4.88元/吨污水，药剂成本约1.96元/吨污水，企业经济能力可接受。 （2）污水接管可行性分析 本项目生活污水与实验室废水经污水站预处理后接管进常州民生环保科技有限公司，不直接排至周边水体，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.3-2018）相关规定，确定本项目水评价等级参照三级B进行污水预处理可行性及进入常州民生环保科技有限公司集中处理的可行性评价。 污水处理厂简介：常州民生环保科技有限公司位于常州市新北区338省道以北，收集系统服务范围为新北区沿江开发区，主要收集服务区域内的工业废水和生活污水。原处理能力为5000m m3/d，采用厌氧水解-A/O生化-二氧化氯物化处理工艺，本工程45000m3/d，分两期实施，一期25000m m3/d采用水解-好氧活性污泥法,即调节、水解、生化的流程，并在此基础上作了进一步的优化和深化,增加了进水pH值中和处理装置和事故水池，扩大了废水缺氧水解池容积，二期20000m m3/d采用水解、生化。目前一期本工程已经投入运行，污水处理厂实际处理能力达到30000m3/d，处理后尾水执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级排放标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表3中排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准，排入长江。 托运可行性：项目所在地目前污水管网尚未完善，项目过渡期产生的生活污水委托专业运输单位常州远航机电设备有限公司进行托运，该公司专门负责处理新北区境内无法接管企业的生活污水，对过渡期内无法接管的企业产生的废水进行托运。本项目生活污水约每周进行托运一次，每次托运约14.4m3污水量。常州远航机电设备有限公司配备专门的密封防腐槽罐车（容积约20m3＞14.4m3，满足每周托运水量要求）进行托运，输送过程跑冒滴漏等造成的环境影响由输送单位常州远航机电设备有限公司承担，目前该公司的生活污水托运业务已稳定运行多年，本项目生活污水托运具有可行性。 项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 表4-16 项目废水水质和污水处理厂接管标准的对比 污染物指标 COD SS NH3-N TP TN 动植物油 废水排放浓度 400 300 25 4 60 50 废水接管标准 500 400 35 4 70 100 综合以上分析，本项目废水进常州民生环保科技有限公司集中处理，能够得到及时有效处理，尾水可实现达标排放。 2.3污染物排放情况 废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目建成后全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-11 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类型 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 常州民生环保科技有限公司 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 TW001 污水站 微电解+好氧反应 DW001 是 (企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 2 实验室低浓度废水 COD、SS 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 废水间接排放口基本情况 本项目间接排放口基本情况表见表 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度（E） 纬度（N） 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 119.950978° 31.841186° 0.02424 常州民生环保科技有限公司 间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 常州市民生环保有限公司 COD 500 SS 400 NH3-N 45 TP 8 TN 70 动植物油 50 废水产生及排放情况 本项目废水产生及排放情况见表 表4-13全厂废水污染物排放信息表 废水种类 废水量 t/a 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物接管量 排放方式与去向 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 接管量 t/a 实验室低浓度废水 50.4 COD 700 0.03528 污水站 400 0.02016 接管至常州民生环保科技有限公司集中处理 SS 120 0.00605 100 0.00504 生活污水 192 COD 400 0.0768 400 0.0768 SS 300 0.0576 100 0.0192 氨氮 25 0.0048 25 0.0048 总磷 8 0.001536 8 0.001536 总氮 70 0.01344 70 0.01344 动植物油 50 0.0096 50 0.0096 2.4废水监测要求 本项目废水例行监测信息如下表所示： 表4-17 项目废水例行监测信息表 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 生活污水、 实验室废水 污水排口 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 每年一次 3、噪声 3.1项目噪声源强 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为65-80dB(A)，项目主要噪声污染源强见下表： 表4-18 项目主要噪声污染源一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 单台设备等效声级dB（A） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 超声波清洗机 1 75 实验车间 E，5 合理布局+减振+厂房隔声 25 2 通风橱（风机） 12 75 E，8 25 3 风机（废气设施） 1 80 E，10 25 4 空调 8 80 N，10 25 3.2项目污染防治措施 本项目对各噪声源拟采取减振、厂房隔声的措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少实验噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 3.3项目噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）声环境评价导则的规定，选用预测模式，然后根据公式计算影响。 ①室内噪声源等效室外声功率级计算 式中：、—分别为室内、室外倍频带声压级； TL——隔墙（或窗户）参考位置r0处的倍频带声压级； ②在仅知某声源某点的A声级时，按下式近似计算预测点处的A声级： 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ③预测点的A声压级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公示计算： 式中：—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB 预测结果：本项目声源为已知参考点（ro）处A计权声级，所以500HZ的衰减可作为估算最终衰减。根据本项目厂区平面布置情况及设备放置情况，根据预测，项目各厂界噪声预测情况见下表。 表4-19 噪声对各厂界的影响预测 预测点 本项目（声源） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 声压级LP(r0)，dB（A） 90.41 声源自参考点（r0）到预测点（r）传播衰减，dB 几何发散 Adiv 29.2 29.83 29.25 29.83 大气吸收Aatm 0.1 0.07 0.07 0.07 地面效应Agr / / / / 屏障屏蔽Abar 25 25 25 25 其它 树林Afoli 0 0 0 0 工业场所Asitei 0 0 0 0 房屋群Ahousei 0 0 0 0 衰减量合计，dB（A） 54.3 54.9 54.32 54.9 预测点A声级LA(r)，dB（A） 36.11 35.51 36.09 35.51 背景值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 55 45 55 47 55 44 55 46 预测值 dB（A） 55.06 45.53 55.05 47.3 55.06 44.65 55.05 46.37 标准值dB（A） 65 55 65 55 65 55 65 55 超标量dB（A） 0 0 0 0 0 0 0 0 根据上述计算，本项目各厂界噪声昼夜均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求。 3.4噪声监测要求 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-20 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 厂界四周 Leq 1次/年 4、固废废物 4.1固体废物产生源及产生量 危险废物 ①一次性实验器具：项目实验过程中产生的一次性实验器具（一次性手套、口罩、吸管等），产生量约为0.2 t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），一次性实验器具废物类别：HW49，废物代码：900-047-49； ②废样品：项目实验室样品检测完成后有废样品产生，为危险废物，产生量约为0.2t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废样品废物类别：HW49，废物代码：900-047-49； ③实验废液：项目实验室废液（包括第一次清洗废水、废化学试剂、包装瓶荡洗水）产生量约0.8t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），实验废液废物类别：HW49，废物代码：900-047-49。 ④废活性炭：项目废气处理过程中活性炭定期更换会产生废活性炭，对照《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49。 根据江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可证管理的通知》附件中的公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 项目实验过程中产生的有机废气采用两级活性炭吸附装置，处理效率按90%计，活性炭吸附有机废气（非甲烷总烃）总量约为0.0352t/a，排气筒FQ-01活性炭削减的VOCs（非甲烷总烃）平均浓度为9.787mg/m3，风机风量为1500m3/h，每天运行8h，更换周期为90天（每三个月更换一次），则计算得出活性炭用量约为4000kg，一年更换4次，每级活性炭填充量设为500kg，则活性炭填充量为4t/a，因此FQ-01废活性炭产生量约4.0352t/a（活性炭+有机废气），委托有资质单位处理。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭：HW49，废物代码：900-039-49。 （2）生活垃圾 项目员工日常生活会产生生活垃圾，项目建成后拟用员工3人，日产生量按0.5kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为0.45t/a，由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废物产生情况如下表所示。 根据《国家危险废物名录》（2021），判定该固体废物是否属于危险废物，本项目固体废物产生情况汇总见下表。 表4-21 本项目固废产生汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a 1 一次性实验器具 危险废物 实验室 固态 塑料等 T/In HW49 900-047-49 0.2 2 废样品 实验室 液态 试剂等 T/In HW49 900-047-49 0.2 3 实验废液 实验室 液态 有机溶剂 T/In HW49 900-047-49 0.8 4 废活性炭 废气处理 固态 碳、有机物等 T HW49 900-039-49 4.035 5 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 -- -- -- -- 0.45 表4-22 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 贮存方式 1 一次性实验器具 HW49 900-047-49 0.2 实验室 固态 塑料等 矿物油 每天 T/In 收集后分类暂存于危废库中，委托有资质单位处理 2 废样品 HW49 900-047-49 0.2 实验室 液态 有机物 矿物油 每天 T/In 3 实验废液 HW49 900-047-49 0.8 实验室 液态 有机物 矿物油 每天 T/In 4 废活性炭 HW49 900-039-49 4.035 废气处理 固态 碳、有机物等 矿物油 每季 T 4.2项目固体废物环境管理 4.2.1一般工业固废环境影响分析 （1）一般工业固废贮存及处置影响分析 项目在厂区内设置了一般工业固废贮存间，面积约40m2，一般工业固废贮存间需采取防风防雨措施、各类固废分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 （2）环境管理 应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 4.2.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废每季度周转一次，本项目危险固废堆场位于实验楼一层，面积为10m2，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》设置标示牌。 为避免危险废物对环境的危害，建议采取以下措施： ①载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 本项目严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求对危废进行科学评价，厂区危废贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》等文件要求，符合相关标准设置规范要求，危废均需要签订处置合同，按规范委托有资质单位处置，贮存期限不超过一年，项目符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号）要求，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-23建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 一次性实验器具 HW49 900-047-49 1F 0.5㎡ 桶装 0.5t 一年 2 废样品 HW49 900-047-49 0.5㎡ 桶装 0.5t 一年 3 实验废液 HW49 900-047-49 1㎡ 桶装 1t 一年 4 废活性炭 HW49 900-039-49 2㎡ 桶装 2t 3个月 本项目危废总量为5.235t/a，厂区内最大贮存量约4t，其所需面积约4m2（<10m2），故危废堆场贮存容量可满足本项目新增危废的贮存。 （2）环境管理 本项目在日常运营中，企业应制定的固废管理计划，将本项目固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入公司现有的管理制度，完善公司现有的固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 本项目油性涂料、固化剂等原料中含有化学原料，实验、储存过程中有可能由于跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。 5.2本项目采取以下污染防治措施： A、源头上控制对土壤、地下水的污染 积极推进清洁实验和循环经济，减少原料使用量和污染物的排放量。合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 本项目实验区域均采用钢筋混凝土地面，实验车间、原料仓库及危险废物堆场均采取了防渗措施，本项目不在地下设置化学品输送管线，采取防控措施，从源头控制对地下水、土壤的污染。办公区、实验区道路等一般污染防渗区采用水泥硬化地面。实验车间涉水区域、危废堆场、污水处理站等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）要求，采取严格的防渗措施。故正常情况下项目不会对地下水及土壤产生污染影响。 B、分区防控措施 重点防渗区：包括污水处理站、危废堆场、前处理线等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保物料不泄漏或者渗透进入地下水。重点防渗区的防渗性能不低于6.0m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水、土壤。 一般防渗区：厂区内一般防渗区实验车间、一般固废堆场等，采用抗渗混凝土地面。一般防渗区的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区内办公楼及道路等地面采用一般硬化。 综上所述，在建设单位采取以上分区土壤及地面硬化、防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 6、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次建成后厂区内环境风险单元为原料库、危废贮存间等。环境风险物质为：丙酮、及油墨、稀释剂原料及各类危险废物。 7.2环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。 表4-24 拟建项目涉及危险物质 q/Q值计算（单位：t） 序号 物质名称 CAS号 存储区临界量 最大存储量 q/Q 1 氨水 1336-21-6 10 0.0005 0.00005 2 丙酮 67-64-1 10 0.017 0.017 3 苯 71-43-2 10 0.85 0.085 4 苯乙烯 100-42-5 10 0.05 0.005 5 丙烷 74-98-6 10 0.01 0.001 6 丙烯 115-07-1 10 0.03 0.003 7 甲苯 100-88-3 10 0.012 0.012 8 甲醇 67-56-1 10 0.0125 0.00125 9 硫酸 7664-93-9 10 0.0025 0.00025 10 三氯甲烷 67-66-3 10 0.0005 0.00005 11 硝酸 7697-37-2 7.5 0.0005 0.00005 12 盐酸 7647-01-0 7.5 0.0005 0.00005 13 乙酸 64-19-7 10 0.0015 0.00015 14 异丙醇 67-63-0 10 0.0005 0.00005 15 正己烷 110-54-3 10 0.005 0.0005 16 废样品、实验废液、废活性炭等 / 100 5.165 0.05165 17 危害水环境物质 / 100 1.28 0.0128 合计 0.19 根据上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为0.19<1，环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3环境影响识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 考虑可能发生的事故情形，包括涉及危险物质的装置或物料泄漏、涉及危险物质的装置或物料泄露发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO等）对周围环境的影响等，本项目选取以下具有代表性的事故类型，见下表。 表4-25 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 危化品库 有机溶剂、酸性溶剂等 有机物 物料泄漏、火灾、爆炸 大气、地下水 长江 / 2 危废库 危废 废矿物油等 物料泄漏 大气、地下水 / 由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 最大可信事故设定：全厂主要存在物料的泄漏发生火灾爆炸可能造成人员伤亡。 7.4环境风险分析 物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放油性涂料、油类物质等危险物质，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 7.6分析结论 综上所述，本项目不构成重大危险源，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-01 | 实验分析 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+15高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准 |
|  | 无组织废气 | 未补集非甲烷总烃 | 实验室内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准 |
|  |  | 非甲烷总烃（实验室外） | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 生活污水接管至常州民生环保科技有限公司处理 | 常州民生环保科技有限公司接管标准 |
| 声环境 | 实验设备、风机 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目建成后产生的固体废物为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 厂区内设置一般固体废物堆场，用于贮存一般固体废物，定期外售综合利用。 厂区内设置危废贮存场所，用于贮存项目产生的危险固废。危险固废均委托有资质单位处置。 生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径，此外厂区设置分区防渗，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 |
| 生态保护措施 | 无。 |
| 环境风险 防范措施 | 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放油墨、丙酮等原料，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证：本项目实施正式排污前，建设方需按照规范进行申报排污许可证，填报本项目工艺、产能等相关内容。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入实验或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入实验或者使用。 |

# 六、结论

综上所述，本项目从事来料检验检测，符合国家及地方有关产业政策及相关法律法规；项目基本符合相关规划要求，项目基本符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，不会造成所在地环境功能下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 98.2233 | 98.2233 | / | 0.04785 | 0 | 98.2712 | +0.04785 |
| 废水 | 生活污水 | 19381 | 19381 | 0 | 242.4 | 0 | 19623.4 | +242.4 |
|  | COD | 1.55 | 1.55 | 0 | 0.09696 | 0 | 1.6470 | +0.09696 |
|  | SS | 1.357 | 1.357 | 0 | 0.02424 | 0 | 1.3812 | +0.02424 |
|  | NH3-N | 0.098 | 0.098 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.1028 | +0.0048 |
|  | TP | 0.0098 | 0.0098 | 0 | 0.00154 | 0 | 0.0113 | +0.00154 |
|  | TN | 1.1629 | 1.1629 | 0 | 0.01344 | 0 | 1.1763 | +0.01344 |
|  | 动植物油 | 0.9691 | 0.9691 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.9787 | +0.0096 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 4.035 | +4.035 |
|  | 一次性实验器具 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废样品 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废液 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 环评授权委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 房产证、土地证及租赁协议 附件5 危废处置承诺书 附件6 污水处理合同 附件7 现状检测报告 附件8 全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明； 附件9 建设单位承诺书（对提供资料真实有效性负责）； 附件10 主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件11 建设项目环评审批基础信息表 附件12 环评工程师现场照片 附件13 其他材料（规划环评审查意见、污水厂审批意见等） 附图 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边状况 附图3 项目总平面布置 附图4 项目水系图 附图5 生态红线规划图 附图6 园区规划图