# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：提高轻质保温装饰一体化板生产能力的技术改造

项目

建设单位（盖章）：    江苏朗旭节能科技有限公司

编制日期：             2023年9月11日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 提高轻质保温装饰一体化板生产能力的技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-320456-89-02-890067 |
| 建设单位联系人 | 蔡菊 | 联系方式 | 15995048525 |
| 建设地点 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号 |
| 地理坐标 | （ 120 度 6 分 30.857 秒， 31 度 49 分 44.941 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 常州市天宁区郑陆镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常郑经备〔2023〕1号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） | 0 | 施工工期 | 7月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7022.7 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | 名称：《常州市天宁区郑陆镇部分地块控制性详细规划（修改）》 审批机关：/ 文号：/ |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于郑陆镇，郑陆镇规划情况如下： 《常州市天宁区郑陆镇部分地块控制性详细规划（修改）》 （1）规划范围 规划范围：规划区范围为郑陆镇域范围。镇域指郑陆镇所辖的全部行政地域，总面积88.93平方公里。镇区东至朝阳路，南至规划建设用地边界，西至常焦路，北至北塘河和规划建设用地边界。总规模约10.44平方公里。 （2）发展目标：至规划期末，将郑陆镇打造成以生态为核心要素、以 创新为发展驱动、以文化为内涵体验的“千年圣贤地、山水梦想镇”。 （3）城镇性质：长三角都市绿心，集人文生态、商贸旅游、先进智造于一体的江南特色水镇。 （4）镇村体系规划：规划期末镇域形成“一主两片多点”的镇村布局结构。“一主”：即郑陆-三河口镇区，规划城镇人口6.2万人，郑陆镇域的政治、经济、文化、公共服务中心。“两片”：东青片区，规划城镇人口1.8万人，郑陆镇域与天宁城区融合发展板块；焦溪片区，规划城镇人口1.5万人，历史文化保护与旅游展示片区。多点：多个重点村、特色村和重点特色村，统称为规划发展村庄。 规划发展村庄111个，其中重点村96个，特色村9个，重点特色村6个。村庄总人口规模4.2万人。 （5）镇域空间结构：镇域空间结构为“山水围绕、一轴串三区、一环连多片”。山水围绕：依托生态优先理念，形成山水环绕、走廊联动的整体格局；一轴：以工业大道-常青北路为主要空间发展轴线；三区：镇域划分为郑陆-三河口镇区、东青片区、焦溪片区三个功能片区；一环：外围生态绿环；多片：黄天荡湿地片、东部山水片等多个生态片区。 （6）综合交通规划：1、现状京沪高速铁路自镇域西南部通过。2、沪蓉高速公路经由镇域西南部通过。干线公路包括232省道、261省道。3、道路网结构。骨干路网结构为“五纵四横”形式，镇区路网密度达4.2公里/平方公里。五纵为大明路、常青北路、232省道、河丰路、朝阳路；四横为常焦路、常郑路、新堂北路、武澄西路。4、常规公交。结合轨道交通线路布局，采取差异化的功能定位，对常规公交线网进行优化，形成相对完善的公交线网体系，提升公交走廊以外区域的公交服务覆盖率，方便居民日常出行。 （9）公共服务体系规划：按照均等服务、适当超前、城乡统筹的原则，逐步引导建立“镇区—片区—村”三级覆盖城乡、功能完善公共服务设施体系。 镇级公共服务主中心：郑陆公共服务主中心位于镇区常郑路两侧，三河口公共服务主中心位于镇区三河路两侧，重点布置教育、体育、商业、养老、旅游集散等服务功能。 片区级公共服务副中心：焦溪公共服务副中心位于常焦路两侧，东青公共服务副中心位于常青北路两侧，重点在沿线布置教育、医疗、商业等服务功能。 对照分析：本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，符合天宁区郑陆镇产业发展方向，项目生产过程中不含电镀和化学合成，符合天宁区郑陆镇产业定位，不在天宁区郑陆镇限制、禁止范围内。本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，根据江苏朗旭节能科技有限公司不动产权证书（苏(2017)常州市不动产权第0034642号），该地块属性为工业用地，与常州市天宁区郑陆镇规划图中用地性质一致。本项目轻质保温装饰一体化板生产过程中滚涂界面剂、滚涂漆等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后的有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）；本项目滚涂界面剂及每次滚（喷）涂漆之前，均会对匀质板进行除尘，混合砂浆、破碎过程会产生粉尘，本项目粉尘均经滤芯除尘器除尘后车间内无组织排放。离项目生产区最近敏感点为东侧约185m处的居民房，符合防护距离及污染物排放要求；江苏朗旭节能科技有限公司厂区按照“清污分流、雨污分流”的要求进行设计，并规划建设内部管网、排放口规范化设置设施；本项目设备清洗废水经三格式沉淀池进行沉淀处理后清水回用，不排放，生活污水进入区域污水管网，由常州市郑陆污水处理有限公司集中处理；项目危险废物集中委外处置；本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与常州市天宁区郑陆镇总体规划及控制性详细规划、土地利用规划、产业定位及审查意见相符。综上所述，本项目符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在生态红线区域管控范围内，选址与生态红线区域保护规划相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《常州市生态环境状况公报（2022年）》可知项目所在区域环境质量不达标，目前区域已经制定环境质量改善计划，在实施大气环境质量整治后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域地表水和噪声能够满足相应功能区划要求。本项目生产过程中产生废气、噪声，经采取有效措施治理后，均能达标排放，建设项目对周边环境影响较小，不改变区域环境功能区，不降低周边环境质量，建成后不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，本项目营运过程中用水主要为生活用水；项目所在区域水资源较为丰富，市政供水系统能满足本项目用水要求，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线不会突破资源利用上限。 （4）负面清单 经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制、禁止类，为允许类。 经查《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》（长江办〔2022〕7号），本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，为建材类技改项目，符合长江办〔2022〕7号要求的“禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。”，不在其禁止准入类和限制准入类中，对照《环境保护综合名录(2021年版) 》和《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目的清单》，本项目不属于高污染、高耗能、高环境风险项目，不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，用地性质为工业用地，与常州天宁区郑陆镇规划图中用地性质一致。本项目满足清洁生产要求，本项目轻质保温装饰一体化板生产过程中滚涂界面剂、滚涂漆等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后的有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）；本项目滚涂界面剂及每次滚（喷）涂漆之前，均会对匀质板进行除尘，混合砂浆、破碎过程会产生粉尘，本项目粉尘均经滤芯除尘器除尘后车间内无组织排放；本项目设备清洗废水经三格式沉淀池进行沉淀处理后清水回用，不排放，生活污水进入区域污水管网，由常州市郑陆污水处理有限公司集中处理；本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与园区产业定位相符。 （5）与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，属于天宁区一般管控单元中的天宁区郑陆镇管控单元，具体要求详见下表。 表1-2 常州市天宁区郑陆镇环境管控单元准入清单 准入清单 具体要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业。 （3）禁止引入不符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》要求的项目。 （4）不得新建、改建、扩建印染项目。 （5）禁养区范围内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，项目所在用地规划为工业用地，符合常州市天宁区郑陆镇总体规划等相关要求； 相符 污染物排放管控 （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污 染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目不涉及废水排放 相符 环境风险防控 （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 企业已建立环境应急体系，本项目后期将制定风险防范措施 相符 资源开发效率要求 （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）万元 GDP 能耗、万元 GDP 用水量等指标达到市定目标。 （3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 （4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。 本项目使用的水、电均为清洁能源 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、与相关政策相符性分析 （1）本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）（2021年修改）中限制、淘汰和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，不使用含磷洗涤剂，本项目设备清洗废水经三格式沉淀池进行沉淀处理后清水回用，不排放，生活污水接管进常州郑陆污水处理有限公司处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 （4）与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）相符性分析 本项目生产过程中使用的界面剂为丙烯酸酯类水基型胶水，《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372 - 2020)中建筑行业胶水VOC含量限值要求如下： 表1-3 水基型胶粘剂VOC含量限值 行业 限值（g/kg） 丙烯酸酯类 建筑 ≤100 对照分析：本项目所用界面剂为水基型胶粘剂，根据企业提供的界面剂VOC含量检测报告，界面剂VOC含量为30.1g/kg，与水基型胶粘剂的VOC含量限值要求相符，因此本项目所用的水基型胶粘剂中挥发性有机物含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中装配业的标准限值要求。 （5）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)相符性分析 本项目涂漆过程中使用丙烯酸岩片漆均为水性涂料，《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)中水性涂料VOC含量限值要求如下： 表1-4 水性涂料VOC含量限值 产品类别 主要产品类型 限值（g/L） 建筑用墙面涂料 装饰板涂料 其他类 ≤200 本项目使用的丙烯酸岩片漆为水性涂料，根据企业提供的丙烯酸岩片漆VOC含量检测报告，丙烯酸岩片漆VOC含量为2.36g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)表1-水性涂料中VOC含量的要求。 （6）与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉》（环大气[2019]53号）相符性分析 根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉》（环大气[2019]53号）规定：“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，项目所用的丙烯酸岩片漆VOC含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)中水性涂料VOC含量限值标准要求；项目所用的界面剂为水基型胶粘剂，属于低VOC含量的胶粘剂，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）限值标准要求。 故本项目符合《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉》（环大气[2019]53号）要求。 （7）与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号文）相符性分析 表1-5 与苏大气办〔2021〕2号文对照分析 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》( GB38507-2020)规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》( GB 38508-2020)规定的水基、水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目企业不在3130家清洁原料名单内；项目使用的胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中规定的水基型胶粘剂VOC含量的限值标准；项目使用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)限值中规定的水性涂料VOC含量限值标准要求。 符合 （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无） VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》( GB/T 38597-2020)。 本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，项目使用的胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中规定的水基型胶粘剂VOC含量的限值标准；项目使用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)限值中规定的水性涂料VOC含量限值标准要求。 符合 （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。 本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，本项目轻质保温装饰一体化板生产过程中滚涂界面剂、滚涂漆等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后的有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）；本项目滚涂界面剂及每次滚（喷）涂漆之前，均会对匀质板进行除尘，混合砂浆、破碎过程会产生粉尘，本项目粉尘均经滤芯除尘器除尘后车间内无组织排放。 符合 综上，本项目符合省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号文）。 （8）与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》相符性分析 表1-6 项目与常污防攻坚指办〔2021〕32号相符性分析 文件相关要求 本项目情况 相符性 （一）明确替代要求。……实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。 企业不在182家源头替代企业清单内；项目使用的胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372- 2020)中规定的水基型胶粘剂VOC含量的限值标准；项目使用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)限值中规定的水性涂料VOC含量限值标准要求。 符合 （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 符合 综上，本项目符合《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）相关要求。 （9）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 表1-7 与苏环办〔2019〕36号文对照分析 类别 文件要求（建设项目环评审批要点） 本项目 是否相符 《建设项目环境保护管理条例》 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 ①项目选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目未产生原有环境污染和生态破坏；⑤本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，本项目不存在不予批准的情形 符合 《农用地土壤环境管理办法（试行）》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，用地性质为工业用地 符合 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标 符合 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 （1）常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，规划为工业用地，符合《常州市天宁区郑陆镇总体规划（2015-2020）》要求 （2）本项目所在区域为不达标区，在实施区域消减方案后，本项目建成后大气环境质量不下降 符合 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外。本项目不属于三类中间体项目 符合 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目不在生态保护红线内 符合 《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》 （8）禁止在长江干支流、重点湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾款库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。（9）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（11）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 本项目为建材类技改项目，将原有项目生产的部分匀质复合板通过涂装后加工为轻质保温装饰一体化板，项目，项目利用原有车间，不属于新建、扩建项目，不属于《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》中禁止建设项目 符合 综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）。 （10）与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析 根据《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》要求：“深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求;承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。” 本项目不属于两高项目。符合《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）要求。 （11）与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》等相符性分析 根据《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》《常州市生态环境局关于调整建设项目报备范围的通知》中“1.重点区域：我市大气质量国控站点周边三公里范围。2.重点行业：①“两高”行业主要包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼和建材六大行业，以及制药、农药行业；②《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”和“高污染、高环境风险”类别项目”；③《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》要求：“深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求;承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。” 本项目从事轻质保温装饰一体化板生产，项目类别为C3039 其他建筑材料制造，根据《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号），C3039 其他建筑材料制造不属于“两高”项目。本项目距离最近的常州市大气质量国控站点为西南侧7.6km的常州刘国钧高等职业技术学校站点，不在重点区域三公里范围内。 （11）本项目危废暂存场所及危废暂存等严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 综上所述，本项目产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方产业政策、法律法规和相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江苏朗旭节能科技有限公司成立于2013年7月，位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，注册资本1280万元，经营范围：建筑节能材料的研发；墙体保温材料（界面砂浆、粘结砂浆、抹面抗裂砂浆、保温砌筑砂浆、保温砂浆）、保温板、保温装饰一体化板、彩钢夹芯板、增强网、玻纤网格布、锚固件制造，加工；建筑保温工程、建筑防水工程、建筑防腐工程施工；建筑材料、水性涂料销售；道路普通货物运输（以《道路运输经营许可证》核定范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业原有项目环评手续如下： 企业原有“15万立方米外墙保温板”项目于2015年3月12日取得常州市武进区环境保护局的审批意见，后因公司经营和发展的需要，搬迁至常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号厂房，该搬迁项目报告表《年产9万立方匀质复合保温板项目环境影响报告表》于2017年12月15日取得常州市天宁区环境保护局的批复（常天环（开）准字[2017]12004号），并于2021年2月5日完成自主验收（部分验收，建成“年产9万立方匀质复合保温板”生产线，“年产1万立方外墙保温板、10万平方保温装饰一体板”生产线未建）。 现企业为适应市场发展的需要，拟投资3000万元，利用现有厂房，购置匀质板复合面层设备2台、表面处理设备2台等设备，对原有项目生产的部分（1万立方米）匀质复合保温板继续加工，形成年产30万平方轻质保温装饰一体化板的生产能力。（产品流向图见图2-1） 本项目已于2023年1月30日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的项目备案证（常新行审备〔2023〕20号），目前处于前期准备阶段。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目为“二十七 非金属矿物制品业”中“56 砖瓦、石材等建筑材料制造 其他建筑材料制造（不含利用石材板材切割、打磨、成型的）”。项目须编制环境影响报告表，因此，江苏朗旭节能科技有限公司委托江苏润环环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。 2、产品方案 表2-1 产品方案一览表 序号 工程名称（生产线或生产车间） 产品名称 设计生产能力 年运行时数 技改前 技改后 变化量 1 匀质复合保温板生产线 匀质复合保温板 9万立方 9万立方 0 2400h 2 轻质保温装饰一体化板生产线 轻质保温装饰一体化板 0 30万平方 +30万平方 注：①匀质复合保温板项目为部分验收，其余“年产1万立方外墙保温板、10万平方保温装饰一体板”未建。本项目建成后，原有项目生产的9万立方匀质复合保温板中8万立方外售，1万立方作为本项目的原材料。②本项目产品规格：1220×2440×68mm（厚度根据项目情况提供，一般在28mm～68mm）；③轻质保温装饰一体化板的主要原料为企业所生产的匀质复合保温板，具体产品流向如下： 3、公用及辅助工程 表2-2项目工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 技改前 技改后 贮运工程 储存区 设置一般工业固废堆场1座，占地面积20m2；设置危废堆场1座，占地面积9m2；设置仓库，储存原辅材料，面积约2500m2 设置一般工业固废堆场1座，占地面积20m2；设置危废堆场1座，占地面积9m2；设置仓库，半成品堆放处，成品堆放处等，位于厂区内，面积约2500m2 利用原有 公用工程 给水 用水量4462t/a 用水量7096t/a，新增2634t/a 市政供水管网 排水 厂内实行“雨污分流”，生活污水960t/a，接管至常州市郑陆污水处理有限公司处理 厂内实行“雨污分流”，生活污水接管进常州市郑陆污水处理有限公司处理，生活污水1248m3/a 市政污水管网 供电 用电量20万度/年 用电量52.4万度，新增32.4万度/年 市政供电线路 蒸汽 2250吨/年 7050吨/年，新增4800吨/年 由常州市武进亚能热力有限公司提供蒸汽 环保工程 废气处理 蒸汽发泡废气经管道收集水喷淋+除水设施+活性炭吸附后通过1根15米高排气筒排放（FQ-1）；投料等粉尘经布袋除尘处理后无组织排放 蒸汽发泡废气经管道收集水喷淋+除水设施+活性炭吸附后通过1根15米高排气筒排放（FQ-1），投料等粉尘经布袋除尘处理后无组织排放；本项目轻质保温装饰一体化板生产过程中滚涂界面剂、滚涂漆等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后的有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）；本项目滚涂界面剂及每次滚（喷）涂漆之前，均会对匀质板进行除尘，混合砂浆、破碎过程会产生粉尘，本项目粉尘均经滤芯除尘器除尘后车间内无组织排放 / 废水处理 生活污水接入区域管网，排入常州郑陆污水处理有限公司集中处理；设备清洗废水经分离+沉淀设施处理后全部回用于清洗，不外排 设备清洗废水经分离+沉淀设施处理后全部回用于清洗，不外排；本项目设备清洗废水经三格式沉淀池沉淀处理后清水回用于面层砂浆的混合，不外排；生活污水接管进常州市郑陆污水处理有限公司处理处理； / 噪声处理 减振、厂房隔声，降噪25dB(A)，厂界噪声达标 减振、厂房隔声，降噪25dB(A)，厂界噪声达标 / 固废处理 分类处理或处置；一般固废堆场面积20m2；危废堆场面积9m2 分类处理或处置；一般固废堆场面积20m2；危废堆场面积9m2 利用原有 表2-4 本项目主要原辅材料 序号 名称 规格、成分 年消耗量 包装方式 运输方式 1 匀质复合板 水泥、乳胶粉等 10000m3 / 企业自产 2 界面剂 丙烯酸-丙烯酸酯共聚物54.3%、异噻唑啉酮0.1%、丙烯酸正丁酯0.1%、水45.5% 6 t 30kg/桶 国内，汽运 3 丙烯酸岩片漆 水性丙烯酸乳液：13%，天然彩砂石：80%，纤维素：0.2%，水：6.8% 300 t 20kg/桶 国内，汽运 4 耐碱玻纤网格布 / 30t 50kg/卷 国内，汽运 5 保护膜 塑料、胶 25t 50kg/卷 国内，汽运 6 水泥 / 289.5t 100kg/袋 国内，汽运 7 黄砂 / 579t 500kg/袋 国内，汽运 8 胶粉 / 5.79t 100kg/袋 国内，汽运 9 蒸汽 / 4800t / 管道输送 表2-5 主要原辅料理化性质 序号 名称 CAS号 理化性质 毒性毒理 致癌性 燃爆性 1 丙烯酸-丙烯酸酯共聚物 25133-97-5 密度：1.10 (30% aq.)g/cm3；沸点：99.5℃；闪点：15.6℃；用于油田水、锅炉用水及各种工业冷却水系统中作阻垢缓蚀剂和预膜剂。 -- -- 可燃 2 异噻唑啉酮 55965-84-9 闪点：74.9℃；沸点：100.1℃；密度：d20 1.19g/cm3；异噻唑酮对真菌、细菌、藻类、软体动物、黏泥等具有良好的杀灭、剥离效果。在使用含量下，能被自然降解为无毒物质，对环境不产生公害。混溶性好，能与氯气等氧化型杀菌剂、阻垢分散剂、多数阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂混溶并发挥协同效应，与季铵盐复合使用效果更佳。它能很好地穿过黏泥表层而杀灭黏泥中的菌藻，能阻止冷却水系统的黏泥生成。在较宽的pH值范围内都有优良的杀菌作用，在酸性和碱性水中都有效。可广泛用于造纸厂冷却水、油田注水、金属加工油、乳胶、纤维及涂料等防霉。但不能用于含硫化物的冷却水系统。 LD50：30mg/kg（兔经口） -- 可燃 3 丙烯酸正丁酯 141-32-2 密度0.894 g/cm3；沸点：61-63℃ ；熔点：-69℃；闪点：63°F；无色液体。 溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂。几乎不溶于水，20℃时在水中溶解度为0.14g/100mL。主要用于制合成树脂、合成纤维、合成橡胶、塑料、涂料、胶粘剂等 LD50：3730 mg/kg（大鼠经口） -- 易燃 4 丙烯酸 79-10-7 熔点：13℃；沸点：139℃；密度：1.051g/cm3；丙烯酸是最简单的不饱和羧酸，分子结构为一个乙烯基和一个羧基组成。纯的丙烯酸是无色澄清液体，带有特征的刺激性气味。酸性较强。有腐蚀性。溶于水、乙醇和乙醚。化学性质活泼。易聚合而成透明白色粉末。还原时生成丙酸。与盐酸加成时生成2-氯丙酸，用于制备丙烯酸树脂等，也用于其他有机合成。由丙烯醛氧化或由丙烯腈水解而得，也可由乙炔、一氧化碳和水合成，或由乙烯和一氧化碳加压氧化而制得。用途：通过均聚或共聚制备高聚物，用于涂料、粘合剂、固体树脂、模塑料等。 LD50：270 mg/kg（大鼠经口） -- 可燃 5 天然彩砂石 -- 彩砂现分为天然彩砂、烧结彩砂、临时染色彩砂、永久染色彩砂。其特点是：颜色鲜艳、耐酸碱、耐紫外线、不褪色。 天然彩砂：是由天然矿石粉碎而成，不褪色但是杂质色较多；用途：1、天然彩砂也可以被制造成任何形状。在天然彩砂的表面加工出孔和槽，使外墙.内墙的表面呈现出特殊的光学和视觉效果。在房屋的正面建筑中采用天然彩砂，可以使整个建筑气势显得更加宏大，建筑结构更加立体；2、天然彩砂冬暖夏凉，有利于节能。天然彩砂具有很好的导热性能和很高的储热能力，作为房屋外墙的建筑材料，可以隔绝夏天的日光照射，防止室内能源消耗。 -- -- -- 6 纤维素 -- 纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。纤维素具有吸附大量水分，增加粪便量，促进肠蠕动，加快粪便的排泄，使致癌物质在肠道内的停留时间缩短，对肠道的不良刺激减少的作用，从而可以预防肠癌发生。 -- -- -- 5、主要生产设施及参数 表2-6 本项目设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 技改前（台） 技改后（台） 变化量（台） 备注 1 匀质板复合面层线 / 0 2 +2 涂界面剂 2 表面处理线 / 0 2 +2 涂漆 3 刮浆线 / 0 1 +1 刮浆 注：匀质板复合面层线包括辊涂机、运输线、烘干通道等；表面处理线包括辊涂机、运输线、加热通道、烘干通道、喷涂机、立式烘房、覆膜切膜机等；刮浆线包括上料机、混合设备、涂覆线、切割机等。 6、劳动定员及工作制度 本项目新增员工10人，工作制度为300d/a，采用一班制，每班8小时。厂区不设食堂、浴室和宿舍。 7、厂区周围环境状况及厂区平面布置 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，项目南侧为蔡家头路，西侧为常州宝润涂料有限公司等，北侧北塘河，东侧为常州市东腾金属热处理有限公司等，距离本项目生产区最近的敏感点为东侧约185米处的居民房，详见附图2“项目周围环境状况示意图”。 本项目利用企业现有厂房进行生产，依托原有项目公辅设施。江苏朗旭节能科技有限公司宗地面积42361.30平方米，房屋建筑面积20029.13平方米。厂区有四个车间，原有项目位于车间一东侧，本项目位于车间一西侧以及车间二、三。详见附图4。 8、项目水平衡及物料平衡 （1）项目水平衡： 本项目新增员工10人，生活用水量按120L/人·d 计，生活污水产生量按生活用水量的80%计，年工作日为300天，则生活用水量为360t/a，排污系数按照80%计算，则生活污水排放量为288t/a。本项目建成后全厂水平衡图如下：图2-2项目水平衡图（t/a） （2）全厂水平衡 图2-3全厂水平衡图（t/a） （3）项目非甲烷总烃平衡： 项目非甲烷总烃原料投入主要为界面剂、丙烯酸岩片漆等，产出进入废气及固废。 有机溶剂元素物料平衡见下表。 表2-7 项目非甲烷总烃平衡表 序号 投入 产出 物料名称 物料数量(t/a) 非甲烷总烃含量 非甲烷总烃数量(t/a) 出方名称 非甲烷总烃数量(t/a) 1 界面剂 6 30.1g/kg 0.181 有组织废气 0.08 2 丙烯酸岩片漆 300 2.36g/L 0.708 无组织废气 0.089 3 废活性炭 0.72 合计(t/a) 0.889 0.889 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为轻质保温装饰一体化板，其生产工艺如下： 1轻质保温装饰一体化板生产工艺流程： 图2-4 轻质保温装饰一体化板生产工艺流程图 工艺流程简述： 滚涂界面剂：切割后的匀质复合板上残留较多灰尘，需在涂界面剂之前使用自带的除尘器进行除尘，以去除匀质板面上的杂物，该工序产生G2粉尘。除尘后对匀质复合板两面均匀滚涂一层配置好的界面剂（界面剂：水约1:10）。界面剂作用：增强匀质复合板表面的粘结度，减少后续工段粉尘的产生。该工序产生G1涂界面剂废气。 烘干：将滚涂界面剂后的匀质复合板通过流水线送入烘干通道，使用商业蒸汽进行烘干，烘干时间约40min，烘干温度约60℃，过程产生G3烘干废气。 混合：将水泥、黄砂、胶粉、水按10:20:0.2:75.5的比例混合搅拌成面层砂浆。该工序产生G4粉尘。 刮浆：在烘干了界面剂后的匀质复合板一面上均匀涂刮一层砂浆面层。砂浆面层厚度约为6mm，涂刮砂浆面层时需在砂浆层中压入两层耐碱玻纤网格布，以增强砂浆层的强度。刮浆后的匀质板在常温下放置一周左右，使其砂浆自然晾干。此道工序在每天下班前会用清水冲洗搅拌机，水流入三格式沉淀池进行沉淀，沉淀后清水回用于砂浆的混合。该工序产生W1清洗废水、S1沉淀污泥。刮浆后会对匀质板的边角进行修剪，产生S2边角料、G5粉尘。 滚涂底漆：对晾干后的匀质复合板有砂浆的一面均匀滚涂一层底漆。该工序产生G6涂漆废气。放置一周左右的匀质复合板上会有些许灰尘，为提高产品质量，在滚涂底漆前需用自带的除尘器先对匀质复合板板面进行清灰，该工序产生G7粉尘。注：底漆、中层漆、面漆、罩光面漆均为丙烯酸岩片漆。 烘干：将滚涂底漆后的匀质复合板通过流水线送入烘干通道，使用商用蒸汽进行烘干。烘干温度约60℃，烘干时间约2h。该工序产生G8烘干废气。 滚（喷）涂中层漆：将烘干后的匀质复合板刷底漆的一面滚（喷）涂一层中性漆（喷涂作为滚涂的补充，具体采用滚涂还是喷涂方式看生产需求选择）。该工序产生G9涂漆废气。 烘干：将滚（喷）涂中层漆后的匀质复合板通过流水线送入烘干通道，使用商用蒸汽进行烘干。烘干温度约60℃，烘干时间约20min。该工序产生G10烘干废气。 喷涂面漆：将烘干后的匀质复合板刷中层漆的一面喷涂一层面漆。该工序产生G11涂漆废气。 烘干：将喷涂面漆后的匀质复合板通过流水线送入烘干通道，使用商用蒸汽进行烘干。烘干温度约60℃，烘干时间约40min。该工序产生G12烘干废气。 滚涂罩光面漆：将烘干后的匀质板喷涂面漆的一面滚涂一层罩光面漆。该工序产生G13涂漆废气。 烘干：将滚涂罩光面漆后的匀质复合板通过流水线送入烘干通道，使用商用蒸汽进行烘干。烘干温度约60℃，烘干时间约2h。该工序产生G14烘干废气。 覆保护膜：对烘干后的匀质复合板覆一层保护膜（保护膜自带胶水，常温下进行）。成为轻质保温装饰一体化板成品。 质量检验：质检科通过观察的方式对生产出的轻质保温装饰一体化板成品进行质检，合格品出厂。该工序产生S3不合格品。 破碎：项目对匀质板边角进行修剪产生的可利用的边角料（约80%）以及不合格品进行破碎，破碎后可用的颗粒回收利用。该工序产生S4边角料、G15粉尘。 本项目产污环节及污染因子汇总见表2-7： 表2-7 本项目产污环节及污染因子 污染物类别 产污环节 编号 主要污染因子/污染物 废气 滚涂界面剂 G1、G2 非甲烷总烃、粉尘 混合 G4 粉尘 刮浆 G5 粉尘 滚涂底漆 G6、G7 非甲烷总烃、粉尘 烘干 G3、G8、G10、G12、G14 非甲烷总烃 滚（喷）涂中层漆 G9 非甲烷总烃 喷涂面漆 G11 非甲烷总烃 滚涂罩光面漆 G13 非甲烷总烃 破碎 G15 粉尘 废水 刮浆 W1 SS 固废 刮浆 S1 沉淀污泥 S2 边角料 质量检验 S3 不合格品 破碎 S4 边角料 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 江苏朗旭节能科技有限公司成立于2013年7月，位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，注册资本1280万元，经营范围：建筑节能材料的研发；墙体保温材料（界面砂浆、粘结砂浆、抹面抗裂砂浆、保温砌筑砂浆、保温砂浆）、保温板、保温装饰一体化板、彩钢夹芯板、增强网、玻纤网格布、锚固件制造，加工；建筑保温工程、建筑防水工程、建筑防腐工程施工；建筑材料、水性涂料销售；道路普通货物运输（以《道路运输经营许可证》核定范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业现有项目环评手续如下： 企业原有“15万立方米外墙保温板”项目于2015年3月12日取得常州市武进区环境保护局的审批意见，后因公司经营和发展的需要，搬迁至常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号厂房，该搬迁项目报告表《年产9万立方匀质复合保温板项目环境影响报告表》于2017年12月15日取得常州市天宁区环境保护局的批复（常天环（开）准字[2017]12004号），并于2021年2月5日完成自主验收（部分验收，“年产1万立方外墙保温板、10万平方保温装饰一体板”未建）。 现有项目环保手续履行情况见下表。 表2-15 现有项目环保手续履行情况 厂区 项目名称 产量或设备规模 批复情况 建设验收情况 天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号厂房 年产9万立方匀质复合保温板项目环境影响报告表 匀质复合保温板 9万立方/年 2017年12月15日取得常州市天宁区环境保护局的批复（常天环（开）准字[2017]12004号） 于2021年2月5日完成自主验收（部分验收，验收范围为“年产9万立方匀质复合板”，“年产1万立方外墙保温板、10万平方保温装饰一体板”未建） 江苏朗旭节能科技有限公司厂区内现有已建成项目正常生产。 2、排污许可证申领情况： 现有项目已于2022年11月7日变更了固定污染源排污登记，登记编号为：913204020727216598001X，有限期2020年04月26日至2025年04月25日止。企业按照环评、验收及排污登记要求建设生产。 3、现有项目主体工程及产品方案： 企业现有项目主体工程及产品方案见下表： 表2-16现有项目主体工程及产品方案表 厂区 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 环评批复规模（单位/a） 已批已验收产能（单位/a） 已批在建产能（单位/a） 年运行时数（h/a） 天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号厂房 匀质复合保温板生产线 匀质复合保温板 9万立方 9万立方 0 2400 4、现有项目产排污情况 （1）废水 企业厂区均实行“雨污分流、清污分流”制。雨水由厂内的雨水管网直接排放。现有项目设备清洗废水经分离+沉淀设施处理后全部回用于清洗，不外排，仅有生活污水接管进常州市郑陆污水处理有限公司处理。 验收监测期间厂区总排放口监测结果见下表。 表2-17厂区总排口废水检测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 检测地点 监测项目 监测结果 标准 限值（mg/L） 达标情况 采样日期：2020年12月07日 采样日期：2020年12月08日 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 污水总排口 pH值 7.29 7.24 7.14 7.17 7.33 7.22 7.26 7.18 6-9 达标 化学需氧量 128 156 144 132 131 148 158 126 500 达标 悬浮物 15 16 12 19 16 20 12 15 400 达标 氨氮（以N计） 2.45 2.27 2.55 2.13 2.19 2.04 2.31 2.44 35 达标 总磷（以P计） 0.70 0.88 0.76 0.94 0.67 0.74 0.85 0.91 8 达标 总氮（以N计） 6.14 5.98 6.04 6.20 6.34 6.43 6.22 6.29 70 达标 动植物油 0.23 0.30 0.27 0.33 0.26 0.22 0.29 0.31 100 达标 备注 参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 由以上两个表监测数据可知，现有项目厂区污水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮和动植物油排放浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 按照相关排污许可证申请技术规范及企业申领的排污登记可知，现有项目废水排放口不申请许可排放量，现有项目废水污染物排放量按照2020年的实测数据计算。 表2-19现有项目污水总排口排放情况表 污染源 水量（m3/a） 污染物名称 排放浓度(mg/L) 实际排放量(t/a) 排放去向 厂区污水总排放口 960 COD 140.4 0.134784 接管进常州市江边污水处理厂集中处理 SS 15.6 0.014976 NH3-N 2.3 0.002208 TP 0.8 0.000768 TN 6.2 0.005952 动植物油 0.3 0.000288 （2）废气 现有项目废气源主要为发泡废气（非甲烷总烃、苯乙烯）、投料、破碎粉尘等。项目发泡废气（非甲烷总烃、苯乙烯）经管道收集+水喷淋+除水设施+活性炭吸附后通过1根15米高排气筒（FQ-1）排放。投料、破碎等粉尘经布袋除尘处理后无组织排放。无组织废气主要是厂区为收集到的非甲烷总烃。 现有项目验收监测期间监测数据如下： 现有项目有组织废气排放情况汇总表 排放源 监测日期 污染因子 监测结果 执行标准 是否达标 排气量(Nm3/h) 排放浓度范围(mg/m3) 排放速率范围(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) FQ-1 2020-12-7 非甲烷总烃 9229 2.30-2.45 0.021-0.023 100 / 达标 2020-12-8 9127 2.30-2.46 0.021-0.023 达标 2020-12-7 苯乙烯 9098 ND / 50 / 达标 2020-12-8 8994 ND / 达标 注：监测结果表明，验收监测期间，有组织非甲烷总烃、苯乙烯的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准。“ND”表示未检出。 根据2020年12月7日-2020年12月8日监测结果（多次监测以平均速率计算），排放量计算如下： 现有工程废气污染物排放情况表 污染源 风量（m3/h） 污染物名称 排放速率（kg/h） 年运行时间（h） 实际排放量（t/a） FQ-1 9112 非甲烷总烃 0.023 2400 0.0552 苯乙烯 / / 合计 VOCs 0.0528 备注 VOCs包括非甲烷总烃和苯乙烯 无组织废气监测达标情况：无组织废气监测结果如下表所示。 表2-20现有项目厂区废气达标排放情况 采样日期 检测项目 检测点位 检测结果(mg/m3) 标准限值 第一次 第二次 第三次 最大值 2020年12月07日 颗粒物(mg/m3) 上风向〇01 0.133 0.111 0.178 0.178 / 下风向〇02 0.311 0.356 0.400 0.400 0.5 下风向〇03 0.422 0.378 0.467 0.467 下风向〇04 0.200 0.244 0.333 0.333 2020年12月08日 颗粒物(mg/m3) 上风向〇01 0.111 0.178 0.156 0.178 / 下风向〇02 0.222 0.267 0.378 0.378 0.5 下风向〇03 0.311 0.467 0.444 0.467 下风向〇04 0.333 0.400 0.289 0.400 备注 参考《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3中无组织排放监控浓度限值。 验收监测期间：颗粒物在厂区周界外最高点浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3中无组织排放监控浓度限值的要求。 无组织VOCs废气厂房外具体监测结果见下表： 表2-21无组织废气排放监测结果汇总 采样日期 检测项目 检测点位 检测结果(mg/m3) 标准限值 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 2021年03月25日 非甲烷总烃（以碳计） 生产车间外一米 0.90 0.86 0.85 0.81 0.86 6.0 备注 参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准。 验收监测期间：非甲烷总烃在厂区内车间外监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放标准。 （3）噪声 根据最新的验收监测，结果见表9.2-2。 表9.2-2环境噪声现状监测结果（单位：Leq[dB(A)]） 检测点位置 检测结果 标准限值 检测日期：2020年12月07日 检测日期：2020年12月08日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界外1米▲Z1 61.0 51.9 61.1 51.7 65 55 南厂界外1米▲Z2 61.3 52.3 60.8 51.8 西厂界外1米▲Z3 61.8 51.2 61.7 52.0 北厂界外1米▲Z4 61.5 51.3 60.9 52.2 备注 1、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准； 2、检测期间：天气均为晴，风速2.1-2.5m/s。 经监测，江苏朗旭节能科技有限公司东、南、西、北厂界测点昼、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放限值。 （4）固废 现有项目固废主要有一般固废、危险废物及生活垃圾，其产生及处置情况如下表所示。 表2-21现有项目固体废物产生及处理状况 序号 固废名称 产生来源 废物类别 实际产生量t/a 实际处置方式 2 粉尘 废气处理 / 3.8 回用于生产 3 污泥 沉淀处理 / 1.5 外售综合利用 4 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 6.6 常州市新宝铖环保科技有限公司 5 生活垃圾 员工生活 / 15 环卫部门统一处理 现有项目一般固废设置在车间内，设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。厂区设置危废堆场一处，面积约9m2，按照相关规定设置标识标牌，危险废物已与有资质单位签订处置合同，委托有资质单位处置，本项目危险固废已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格做好危废堆放场所防扬散、防流失、防渗漏措施，生活垃圾委托环卫部门清运处置。现有项目所有固废全部得到合理处置。 5、现有工程污染物排放量汇总 现有工程污染物汇总如下表所示。 表2-22 现有项目 “三废”排放情况一览表 单位：t/a 种类 污染物名称 现有项目实际排放量 环评批复量 排污许可证核定量 废气 非甲烷总烃VOCs 0.0528 2.51 / 废水 废水量 960 1200 / COD 0.134784 0.48 / SS 0.014976 0.3 / NH3-N 0.002208 0.036 / TP 0.000768 0.0048 / TN 0.005952 / / 动植物油 0.000288 / / 固废 一般固废 零排放 危险固废 零排放 生活垃圾 零排放 根据上表可知，现有项目废气污染物实际排放量、废水污染物实际排放量均未超过环评批复量。 6、现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 现有项目无环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 本次项目常规污染物环境质量现状引用《常州市生态环境状况公报（2022年）》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 单位 达标情况 SO2 年均值 7 60 μg/m3 达标 日均值浓度范围 4-13 150 达标 NO2 年均值 28 40 达标 日均值浓度范围 8-82 80 达标率99.5% PM10 年均值 55 70 达标 日均值浓度范围 13-181 150 达标率98.6% PM2.5 年均值 33 35 超标 日均值浓度范围 7-134 75 达标率94.6% O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 175 160 达标率82.5% CO 日均值第95百分位数 1.0 4 mg/m3 达标 日均值浓度范围 0.4-1.3 4 达标 由上表可知：2022年常州地区二氧化氮、PM10、PM2.5和臭氧的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域判定为不达标区。 区域大气污染物削减方案及措施： 《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案》 为全面贯彻落实《省委省政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，进一步加强生态环境保护，按照市第十三次党代会部署要求，结合“532”发展战略，制定本专项行动方案： 一、总体要求 工作目标：到2025年，全市生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，PM2.5浓度达到30微克/立方米左右，地表水国省考断面水质优III比例达到90%以上，优良天数比率达到81.4%，生态质量指数达到50以上。 二、重点任务 （一）着力打好重污染天气消除攻坚战 1.加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施，做好国家重大活动空气质量保障，基本消除重污染天气。严格落实点位长制，重点区域落实精细化管控措施。 2.推动重点行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。 3.强化建筑工地、道路、堆场、矿山等扬尘管控。推进智慧工地建设建设及全市工地扬尘监控信息化指挥控制平台建设。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，城市建成区全面使用新型环保智能渣土车。推动港口码头仓库料场全封闭管理，易起尘港口多点安装粉尘在线监测设备。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档并采取防尘措施。提高城市保洁机械化作业比率，城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。 到2025年，全市重度及以上污染天气比率控制在0.2%以内。 （二）着力打好臭氧污染防治攻坚战 1.以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。结合产业结构分布，培育源头替代示范型企业。对照国家强制性标准，每季度开展1次各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。 2.提高企业挥发性有机物治理水平。开展有机储罐分类深度治理及回头看工作。优化企业集群布局，积极推动企业集群入工业园区或小微企业园。按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的要求，对涉气产业集群开展排查及分类治理。 3.强化装卸废气收集治理。向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，换用自封式快速接头。推进万吨级及以上原油、成品油码头完成油气回收治理。长江和京杭运河沿线原油、汽油和石脑油装船作业码头加大改造力度。推进挥发性有机液体运输洗舱VOCs治理，油品运输船舶具备油气回收能力。 4.推进餐饮油烟污染治理和执法监管。推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。开展餐饮油烟专项整治或“回头看”，打造餐饮油烟治理示范项目。 到2025年，挥发性有机物、氮氧化物削减量完成省定下达目标，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。 通过以上措施，常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 1.1大气环境质量现状补充监测 本项目非甲烷总烃引用江苏久诚检验检测有限公司2021年3月16日-3月22日对常州市茂源精密钢管有限公司所在地的历史监测数据[JCH20210027]。 表3-2 补充监测点位基本信息 编号 位置 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m 东经 北纬 G1 常州市茂源精密钢管有限公司 120.0984522 31.8278442 非甲烷总烃 2021.3.16-3.22 W 900 表3-3 补充监测因子环境质量现状监测结果表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率（%） 达标情况 东经 北纬 常州市茂源精密钢管有限公司G1 120.0984522 31.8278442 非甲烷总烃 一次值 2.0 0.54-0.76 38 0 达标 *注：非甲烷总烃检出限为 0.07mg/m3； 非甲烷总烃引用数据有效性分析：①本项目引用2021年3月16日-3月22日对常州市茂源精密钢管有限公司空气质量现状的检测数据，引用时间未超过3年，引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，引用数据有效；③常州市茂源精密钢管有限公司位于本项目西方，引用点位距离本项目900米，在项目大气评价范围内，则大气引用点位有效。 （1）评价方法 根据环境大气质量现状调查和监测结果，采用单因子标准指数法对该区域的大气环境质量现状进行评价，即： 式中： ——i指标j测点指数； ——i指标j测点监测值（mg/m3）； ——i指标二级标准值（mg/m3）。 单项环境质量指数Pi等于或小于1表示某测点i项污染物浓度达到或低于相应的大气环境质量标准限值，而大于1表示超标，Ii越小表示某测点i项污染物的污染程度越轻。 （2）评价结果 单因子污染物指数计算结果见表3-4。 表3-4 污染物指数I值表 评价项目 评价指数Pi G1 小时 日均 非甲烷总烃 0.38 / 根据评价结果可知，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值2.0mg/m3的标准。 地表水环境质量现状 本项目生活污水进入常州市郑陆污水处理有限公司集中处理后排入舜河，项目舜河数据引用检测报告（编号：JCH20210027）地表水的历史监测数据（检测时间为2021年3月16日-18日），监测数据结果下表。 表3-5地表水环境质量现状监测结果统计表 mg/L 监测断面 评价指标 pH COD NH3-N TP 舜河W1郑陆污水处理有限公司排污口上游500m 监测数据（mg/L） 7.52-7.67 15-18 0.881-0.916 0.13-0.15 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 舜河W2郑陆污水处理有限公司排污口下游1000m 监测数据（mg/L） 7.57-7.74 14-15 0.846-0.878 0.16-0.18 超标率（%） 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 监测统计结果表明，舜河两个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 声环境质量现状 本项目50米范围内不存在声环境保护目标，为调查项目区域声环境质量现状，本次环评委托江苏久诚检验检测有限公司于2023年6月27日至6月28日，对厂界四周进行现状监测，监测结果如下： 表3-6 噪声质量现状监测 日期 2023.06.27 2023.06.28 标准值dB(A) 监测点位 监测结果（昼间）dB(A) 监测结果（昼间） dB(A) N1（东） 54 55 昼间≤65 N2（南） 54 55 N3（西） 53 54 N4（北） 56 56 N5（居民点） 55 55 昼间≤60 由监测结果可见，项目各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；周边居民环境噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，属于利用现有已建厂房进行生产的项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤、地下水 本项目利用现有已建厂房进行生产的项目，厂房已做好防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此无须开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，项目所在厂区边界500米范围内主要环境保护目标为村庄，环境保护目标见下表。 表 环境空气保护目标 环境要素 保护对象 经纬度坐标 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护对象 环境功能区划 经度（E） 纬度（N） 大气环境 零散居民房 120°6'40.382" 31°49'46.024" E 70-90 村民 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 蔡家头 120°6'52.929" 31°49'36.367" SE 360-790 村民 东白洋 120°6'6.813" 31°49'44.761" W 360-700 村民 东寺湾 120°5'45.503" 31°49'8.246" S 440-570 村民 东古村 120°6'27.510" 31°50'0.334" N 260-570 村民 2、声环境 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，项目所在厂区边界50米范围内不涉及环境保护目标。距离项目厂区最近的敏感点为厂区东侧的一间居民房，距厂界约70m，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、地表水环境 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，具体保护目标见下表。 表3-7项目地表水环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 北塘河 N 100 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类 舜河 E 6000 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类 4、地下水环境 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，项目所在厂区边界500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号，为技改项目，利用原有厂房进行生产，不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，具体详见下表。 表3-8 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 TSP 年平均 200 ug/m3 24小时平均 300 非甲烷总烃 一次 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 （2）地表水环境质量标准 根据 省生态环境厅 省水利厅 关于印发《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》的通知（苏环办〔2022〕82号），北塘河、舜河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。标准值见下表： 表3-9 地表水环境质量标准限值（单位： mg/L，pH无量纲） 污染物 pH COD NH3-N TP III类标准 6～9 ≤20 ≤1 ≤0.2 （3）声环境质量标准 本项目所在区域为3类声环境功能区。本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体噪声标准值见下表。 表3-10 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3类 65 55 2、污染物排放标准 （1）水污染物排放标准 本项目新增生活污水，接管进常州市郑陆污水处理有限公司集中处理，污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准；2026年3月28日之前常州市郑陆污水处理有限公司尾水COD、氨氮、总氮和总磷排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，pH、SS和动植物油执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，2026年3月28日起常州市郑陆污水处理有限公司尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中标准，具体详见下表。 表3-11 污水接纳标准及排放标准 单位：mg/L 污染物 污染物排放限值 GB/T 31962-2015 污水厂排放废水 2026年3月28日之前 2026年3月28日起 pH 6.5-9.5 6-9 6-9 COD 500 50 40 SS 400 10 10 氨氮 45 4（6） 3（5） 总磷 8.0 0.5 0.3 总氮 70 12（15） 10（12） 动植物油 100 1.0 1.0 备注 / 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值 大气污染物排放标准 本项目有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准；厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准，颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)；无组织非甲烷总烃废气厂房外监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准，废气标准见下表。 表3-12 大气污染物排放标准 类型 执行标准 污染物 监控点 浓度mg/m3 速率kg/h 有组织 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 非甲烷总烃 车间排气筒 出口或生产 设施排气筒 出口 60 3 类型 执行标准 污染物 监控点 浓度mg/m3 厂界无组织 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表3 颗粒物 企业边界外20m处上设参照点，下风向设监控点 0.5 类型 执行标准 污染物 限值含义 特别排放限值（mg/m3） 厂区内车间外 《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准 NMHC 监控点处1h平均浓度值 6 监控点处任意一次浓度值 20 （3）噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见下表： 表3-13 工业企业厂界噪声标准 厂界外声功能区类别 时段 dB(A) 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固废标准 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求； 危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范要求设置。 |
| 总量控制指标 | 总量平衡方案： 大气污染物：项目新增有组织VOCs 0.08t/a，无组织VOCs 0.089t/a，无组织颗粒物0.925t/a，总量在天宁区区域内平衡。 水污染物：项目新增污水量288t/a，COD 0.115t/a、SS 0.086t/a、氨氮0.007t/a、TP 0.001t/a、TN 0.017t/a、动植物油0.014t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 表3-14 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别 污染物名称 现有项目实际排放量 本项目产生量 本项目削减量 本项目排放量 最终实际外排环境量 2026年3月28日之前 2026年3月28日起 废水 废水量 960 288 0 288 1248 1248 COD 0.135 0.115 0 0.115 0.0624 0.0499 SS 0.015 0.086 0 0.086 0.0125 0.0125 NH3-N 0.002 0.007 0 0.007 0.0075 0.0062 TP 0.001 0.001 0 0.001 0.0006 0.0004 TN 0.006 0.017 0 0.017 0.0187 0.0150 动植物油 0.0003 0.014 0 0.014 0.0012 0.0012 有组织废气 非甲烷总烃 0.0552 0.8 0.72 0.08 0.1352 无组织废气 非甲烷总烃 0.1 0.089 0 0.089 0.189 颗粒物 0.22 4.868 3.943 0.925 1.145 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 注：表中非甲烷总烃数据取小数点后3位。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工废气对环境的影响及防治措施： 本项目在现有已建厂房内进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，具体环保措施如下： （1）废水：施工过程中无生产废水产生，施工人员的生活污水通过市政污水管网进入污水厂集中处理； （2）废气：本项目施工仅进行设备安装调试，施工过程无废气产生。 （3）噪声：施工噪声是短期行为，施工时应禁止夜间施工（22:00～6:00），若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；尽量采用低噪声施工机械，应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 （4）固体废物：生活垃圾由环卫部门统一收集处理。严禁随意焚烧、堆放或向河道倾倒，同时建筑垃圾在运输过程中要加以覆盖，防止沿途撒落。 （5）生态环境：做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 本项目施工内容简单，施工期较短，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目轻质保温装饰一体化板生产过程中滚涂界面剂、滚涂漆等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后的有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）；本项目滚涂界面剂及每次滚（喷）涂漆之前，均会对匀质板进行除尘，混合砂浆、破碎过程会产生粉尘，本项目粉尘均经滤芯除尘器除尘后车间内无组织排放。 本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果汇总表 工序 污染物 核算方法 污染物产生 治理设施 污染物排放 有组织 无组织 排放时间 废气产生量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 收集效率% 治理工艺 去除效率% 是否为可行技术 排放浓度 排放量 排放量 mg/m3 kg/h t/a kg/h t/a h/a 滚涂界面剂、涂漆、烘干 非甲烷总烃 物料平衡法 15000 24.667 0.370 0.889 90 过滤棉+二级活性炭吸附 90 是 2.2 0.033 0.080 0.037 0.089 2400 涂界面剂、涂漆、混合砂浆、破碎 颗粒物 产污系数法 5000 81.12 2.028 4.868 90 滤芯除尘器 90 是 / / / 0.385 0.925 2400 表4-2 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 工序 污染物 排气筒 排放标准及限值 高度 直径 温度 编号 名称 地理坐标 排放口类型 浓度 速率 标准名称 m m ℃ mg/m3 kg/h 涂界面剂、涂漆、烘干 非甲烷总烃 15 0.8 25 FQ-2 废气排放口 120.1084257°E 31.8289242°N 一般排放口 60 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。 表4-3 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值 颗粒物 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表3限值 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 （1）有组织废气 滚涂界面剂及滚涂界面剂后烘干废气：项目生产过程中，需要在匀质板双面滚涂界面剂，以减少后续工序产生的粉尘。滚涂界面剂后需对界面剂进行烘干。此过程界面剂挥发会产生有机废气（以非甲烷总烃），滚涂界面剂产生的有机废气通过集气罩收集，烘干产生的有机废气经通过管道抽风收集，收集后通过过滤棉+二级活性炭处理后通过一根15m高排气筒排放（FQ-2）。 根据企业提供的界面剂的MSDS和VOC检测报告，界面剂VOC含量为30.1g/kg，本项目界面剂用量为6t/a，则界面剂挥发产生的非甲烷总烃为0.181t/a。 涂漆及涂漆后烘干废气：项目生产过程中需经过滚涂底漆、滚（喷）涂中层漆、喷涂面漆、滚涂罩光面漆四道涂漆工序，涂漆后需对漆进行烘干，此过程中丙烯酸岩片漆挥发会产生有机废气（以非甲烷总烃），滚涂漆产生的有机废气通过集气罩收集，喷涂漆及烘干产生的有机通过管道抽风收集，收集后通过二级活性炭处理后通过一根15m高排气筒排放（FQ-2）。 根据企业提供的丙烯酸岩片漆的MSDS和VOC检测报告，丙烯酸岩片漆VOC含量为2.36g/L，本项目丙烯酸岩片漆用量为300t/a，岩片漆密度1-1.2g/cm3，以最小值1g/cm3计算，则油漆挥发产生的非甲烷总烃为0.708t/a。 （2）无组织废气 未捕集废气：项目滚涂界面剂、滚涂漆等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）通过集气罩收集，捕集效率为90%，喷涂漆、烘干产生的有机废气（非甲烷总烃）通过管道抽风收集，捕集效率为90%，则本项目未捕集非甲烷总烃量为0.089t/a，未捕集废气车间内无组织排放。 粉尘：本项目滚涂界面剂及滚涂底漆之前，均需对匀质板进行除尘，混合砂浆、破碎等过程会产生粉尘，粉尘采用集气罩、管道抽风收集，综合捕集效率以90%计，捕集的粉尘通过滤芯除尘器处理后无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》分册《3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册》中“物料搅拌-轻集料混凝土制品-水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等-物料混合搅拌-颗粒物-3.25×10-1千克/吨-产品”“破碎粉磨-石膏板-破碎粉磨-颗粒物-7.8×10-2千克/吨-产品”，项目水泥、黄砂、胶粉总量约874.29t，则混合砂浆过程中产生的粉尘量约0.284t，根据企业提供资料，需破碎的边角料约16t、不合格品约0.5%即12t，则破碎产生的粉尘量约2.184；根据同行业类比，对板面进行除尘产生的粉尘量为板材总量的0.1%，项目板材总量约2400t，则除尘过程产生的粉尘量约为2.4t；项目粉尘捕集率为90%，滤芯除尘器除尘效率以90%计，则本项目粉尘产生量约4.868t/a，排放无组织粉尘量为0.925t/a。 1.2废气处置措施及可行性分析 1.2.1废气处置设施 滚涂界面剂、涂漆、烘干废气：项目滚涂界面剂、涂漆、烘干产生的有机废气（非甲烷总烃）通过集气罩及管道抽风进行收集，收集效率较高，仅有极少量废气逸散，逸散量极小，废气捕集率按90%计。废气采用二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（FQ-2）。 涂界面剂、涂漆、混合砂浆、破碎粉尘：项目涂界面剂、涂漆、混合砂浆、破碎等工序产生的粉尘通过集气罩抽风进行收集，收集效率较高，仅有极少量废气逸散，逸散量极小，废气捕集率按90%计。粉尘经滤芯除尘器处理后无组织排放。 1.2.2 废气处置设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），项目涂界面剂、涂漆、烘干过程产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附处理，属于污染防治可行技术，项目涂界面剂、涂漆、混合砂浆、破碎产生的粉尘采用滤芯除尘处理，属于污染防治可行技术。 本项目涂界面剂、涂漆、混合砂浆、破碎产生的粉尘经集气罩及管道抽风收集后通过滤芯除尘器处理后无组织排放，本项目滚涂界面剂、涂漆、烘干产生的有机废气（非甲烷总烃）经集气罩及管道抽风收集后通过二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）。 本次项目实施后，废气处理系统示意图见下图。 图4-1 项目废气处理系统示意图 废气技术可行性分析： ①滤芯除尘器：滤芯除尘器又被称为滤筒除尘器，是一种干式滤尘装置。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤芯除尘器具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点，广泛应用于焊接、水泥、钢铁、电力、食品、冶金、化工等工业领域，适宜处理粒径小于25μm收尘，除尘效率能稳定达到99%以上。本项目除尘效率按照保守估计90%计。项目产生的粉尘采用收集后通过滤芯除尘器除尘后无组织排放，该处理方式可行。项目所有除尘器均采用同种型号，参数如下。 滤芯除尘器参数如下： 滤芯除尘器 规格 处理风量（m3/h）5000 总过滤面积（m2）8 滤筒数（只）8 除尘器室数 1 脉冲阀数量（个）4 脉冲阀的规格（英寸）1寸直角式 耗气量m³/min 0.4 布袋规格（直径mm×长度mm）φ300×1000 滤筒材质 ：阳极滤袋 清灰方式 脉冲清灰 过滤风速（m/min）＜1.25 承受负压（Pa ）≤5000 除尘器阻力（Pa ）≤1200 漏风率(%) ≤1 收尘效率(%)＞99.9 除尘器尺寸：长1900*宽930*高4800mm ②活性炭吸附：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。一般活性炭吸附对有机废气的去除效率可达80%，根据《工程机械制造业挥发性有机物治理实用手册》中表3-1有机废气采用活性炭，去除效率在90%以上。本项目有机废气采用两级活性炭吸附，处理效率取90%。项目产生的有机废气采用集气罩收集，参考《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）上部伞形罩排气量计算方法对控制点风速进行倒推计算，过程如下： Q=1.4pHVx 其中：Vx—控制风速，m/s； P—罩口周长，m； H—排风罩离最远处的非甲烷总烃控制点位置，m； Q—单个集气罩排气量，m3/h； 项目在滚涂界面剂及滚涂漆的位置共设置4个1.8×1.8m的集气罩，Vx取0.2m/s，H取0.2m，则每个集气罩排气量Q为1451.5m3/h。项目喷漆废气采用管道抽风收集，项目设3个喷漆房，抽风管道直径300mm，管道风速为10m/s，则每个喷漆房的排气量Q为2543.4m3/h；项目烘干废气通过管道抽风收集，项目3个喷漆房后各设一个立式烘房，每个烘房上设一个直径150mm的排风口，设管道风速10m/s，则每个烘房的排气量Q为636.2m3/h；项目涂界面剂后设一个20m厂烘干通道，通过集气罩收集废气，烘道两端各设一个2×1m的集气罩，Vx取0.2m/s，H取0.2m，则两个集气罩总排气量为1209.6m3/h；项目滚涂底漆后设置一个10m长加热烘道，通过集气罩收集废气，烘道两端各设一个2×1m的集气罩，Vx取0.2m/s，H取0.1m，则两个集气罩总排气量为1209.6m3/h；项目设2个折页烘道，通过集气罩收集废气，每个烘道两端各设一个1.8×0.7m的集气罩，Vx取0.2m/s，H取0.2m，则每个折页烘道总排气量为2016m3/h；3个喷涂房和3个立式烘房同一时间只运行一个，则算得项目所需的最大总排风量为14800.6m3/h，项目在涂界面剂及涂界面剂后烘干处设置一台5000m3/h的风机收集涂界面剂及涂界面剂后烘干产生的有机废气，收集后通过管道接入到收集涂漆及涂漆后烘干废气的管网中一起处置，二级活性炭装置设计风量为15000m3/h>14800.6m3/h，则该工段处理技术可行。 本项目活性炭吸附箱参数如下： 活性炭吸附箱 产品规格 L2200×W1500×H1300mm 装填量 2200kg 碘吸附值 860mg/g 比表面积 863m2/g 四氯化碳吸附率 49.27% 灰分 9.60% 水分 1.008% 着火点 438℃ 装填密度 529g//L 抗压强度 横向>0.9，纵向>0.4 风量 15000m3/h 1.2.3无组织控制措施 （1）针对无组织排放废气，进一步采取以下措施减轻或消除对周围环境以及操作人员的影响：①提高废气收集效率，选用环保型原辅料，从源头减少无组织废气排放量。②生产过程中尽量采用管道输料，设备密闭，采用自动控制系统，加强车间通风和操作管理，尽量减小其对操作工人的危害。③厂区保持清洁，定期检查，防止存在“跑冒滴漏”的现象。④加强车间通排风设施建设。 （2）VOCs无组织排放控制要求 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，对本项目VOCs 无组织排放提出如下要求： ①VOCs物料储存无组织排放控制要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ②VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器。 ③其他要求：企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照（1）、（2）的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 1.2.4废气排放达标分析 1.2.4.1有组织排放分析 经采取处理措施后，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-5。本项目实习一班制，每班8h，1年开工300d，则FQ-2年排放时间为2400h/a。 表4-4 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 工段 风量Nm3/h 污染物产生量 采取的处理方式 去除率% 排放状况 执行标准 排放去向 名称 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 涂界面剂、涂漆、烘干 15000 非甲烷总烃 24.667 0.370 0.889 过滤棉+二级活性炭吸附 90 2.2 0.033 0.080 60 3 FQ-2(时间2400h/a) 根据上表，有组织废气非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。 1.2.4.2无组织排放分析 本项目无组织废气产排情况见下表。 表4-5 无组织废气产生情况一览表 污染源位置 产生源 污染物 产生量 （t/a） 治理措施 处理效率（%） 排放量 （t/a） 面源面积(m2) 面源高度(m) 厂界外监控最大浓度标准（mg/m3） 车间 涂界面剂、涂漆、烘干 非甲烷总烃 0.089 / / 0.089 4600 10 4 混合砂浆、涂界面剂、涂漆、破碎等 颗粒物 4.868 滤芯除尘器 90 0.925 0.5 由上表可知，本项目无组织废气排放量较少，通过采取相关控制措施后，无组织排放的非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求；颗粒物能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表3中标准要求。 1.2.3 大气防护距离 本项目不需设定大气环境防护距离。 1.2.4卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm——环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L——工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D——计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-6 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据卫生防护距离的制定原则，各污染物卫生防护距离计算结果见下表。 表4-7卫生防护距离计算结果 影响因子 Qc（kg/h） R（m） A B C D Cm（mg/m3） L计算 （m） L（m） 车间 非甲烷总烃 0.037 38.27 470 0.021 1.85 0.84 2.0 0.391 50 颗粒物 0.385 350 0.021 1.85 0.84 0.5 23.053 50 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，确定以本项目生产区设置100米的卫生防护距离包络线，根据现场调查，距离本项目生产区最近的居民敏感点为项目东侧185米远的蔡家头，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求；根据现有项目环评，确定现有项目以车间一的50米、车间二的50米为边界设置卫生防护距离包络线，根据现场调查，距离现有项目生产区最近的居民敏感点为项目东侧110米远的蔡家头，现有项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求。综上，卫生防护距离满足要求。 1.3 项目废气非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1.3.1非正常工况源强分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺装备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。结合本项目生产实际，本项目开停车废气源强一般不会超过正常工况下废气源强，本次评价不作详细分析。 设备故障时将立即停止作业，检修过程废气处理装置将保持继续运行，确保检修过程污染物被完全收集处理后才关闭，结合本项目生产实际，本项目设备检修废气源强一般不会超过正常工况下废气源强，本次评价不作详细分析。 本项目混合砂浆、涂界面剂、涂漆、破碎等产生的粉尘采用滤芯除尘处理，若滤芯折损，会降低废气处理效果；项目涂界面剂、涂漆、烘干产生的非甲烷总烃采用过滤棉+活性炭吸附处理，如果活性炭吸附饱和，不定期进行更换，会降低废气处理效果。 本项目选取废气处理装置发生故障时，废气排放作为非正常工况下污染源强。假设滤芯不定期保养、更换、活性炭吸附饱和，废气的去除率下降为50%， 在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-8 非正常工况大气污染物源强及排放状况表 污染源 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 FQ-2 涂界面剂、涂漆、烘干 废气设施故障 非甲烷总烃 2.2 4.4 1 <1 定期对废气装置进行巡查，及时更换滤芯、活性炭等，避免废气设施故障 车间 混合砂浆、涂界面剂、涂漆等 废气设施故障 颗粒物 / 0.77 1.4废气环境影响分析 本项目废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了可行的废气处理装置，产污节点废气捕集效率高，废气经收集有效措施处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |

|  | 2、废水 本项目废水主要为生活污水、设备清洗废水，设备清洗废水经三格式沉淀池沉淀后清水回用于生产。 本项目废水污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-9 本项目废水污染源源强核算结果汇总表 废水来源 类别 污染物种类 核算方法 污染物产生 治理设施 污染物排放 废水产生量m3/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 治理工艺 处理能力m3/d 治理效率% 是否为可行技术 废水排放量m3/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 排放时间d 生活污水 生活污水 COD 排污系数法 288 400 0.1152 / / / / 288 400 0.1152 300 SS 300 0.0864 300 0.0864 NH3-N 25 0.0072 25 0.0072 TP 4 0.001152 4 0.001152 TN 60 0.01728 60 0.01728 动植物油 50 0.0144 50 0.0144 设备清洗废水 生产废水 SS 类比法 15 5000 0.075 三格式沉淀池 20 90 是 全部回用不外排 本项目废水排放信息汇总于下表所示。 表4-10 本项目废水排放信息汇总表 工序 污染源 类别 污染物种类 排放方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放标准 编号 名称 类型 地理坐标 生活污水 生活污水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 间接排放 常州市郑陆污水处理有限公司 废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 DW001 厂区污水总排放口 一般排放口 120.1083963°E 31.8294531°N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 本项目废水例行监测信息汇总于下表所示。 表4-11 本项目废水例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 生活污水 DW001园区污水总排放口 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 1次/年 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.1废水污染源强核算 （1）生活污水 企业新增员工10人，根据《常州市农业、林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》（2021年修订），员工生活污水按120L/人·d计算，全年工作300天，则用水量为360t/a，污水产生量按照用水量的80%计算，则污水产生量为288t/a，污染物浓度为：COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L、动植物油50mg/L，生活污水接管进常州市江边污水厂集中处理。 （2）清洗废水 本项目每天下班前会用清水清水冲洗搅拌机，废水主要杂质为砂浆等。根据企业提供数据，清洗用水量约100kg/d，则用水量约30t/a，废水水质约为SS 5000mg/L，设备清洗废水经沉淀处理后回用。 2.2废水治理措施 本项目设备清洗废水经三格式沉淀池沉淀处理后清水回用，生活污水经化粪池预处理后接管进常州郑陆污水处理有限公司处理，尾水排入舜河。 2.2废水排放达标分析 本项目设备清洗废水经沉淀处理后回用。新增生活污水接管进常州市郑陆污水处理有限公司。 本项目废水产生及排放情况汇总于下表所示。 表4-12本项目废水产排及去向情况表 废水来源 废水量m3/a 污染物产生情况 处理方法 排放情况 污水厂接管标准 排放 方式与去向 名称 浓度mg/L 产生量t/a 名称 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 288 COD 400 0.115 化粪池 COD 400 0.115 ≤500 接管进常州市郑陆污水处理有限公司 SS 300 0.086 SS 300 0.086 ≤400 NH3-N 25 0.007 NH3-N 25 0.007 ≤45 TP 4 0.001 TP 4 0.001 ≤8 TN 60 0.017 TN 60 0.017 ≤70 动植物油 50 0.014 动植物油 50 0.014 ≤100 2.3废水纳管可行性分析 本项目生活污水接管进常州郑陆污水处理厂处理，不直接排至周边水体，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，本项目为废水间接排放，应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面分析依托污水处理厂的可行性。 ①处理工艺可行性：常州郑陆污水处理有限公司污水处理工艺流程为：进水→粗格栅→集水池→细格栅→曝气沉砂池→初沉池→预缺氧池→Orbal氧化沟→污泥回流泵房→二沉池→滤高效沉淀池→滤布滤池→紫外消毒/ NaClO消毒→尾水排放，处理后的尾水排入舜河。本项目废水水质简单，污水厂处理工艺能处理本项目污水。 ②服务范围：常州郑陆污水处理有限公司接管的废水主要来自和平工业集中区、东青集镇区、郑陆工业园东区、郑陆主镇区、焦溪集镇区、武澄工业园，污水干管布置在武澄西路、常焦路、常郑路、朝阳路等道路沿线。本项目位于郑陆镇工业集中区三河口分区内，属于常州郑陆污水处理有限公司废服务范围。 ③处理能力：本项目接管废水量为288 t/a（约0.96t/d），目前，常州郑陆污水处理有限公司总的污水处理能力是3万m3/d，根据常州郑陆污水处理有限公司提供的统计资料，目前，常州郑陆污水处理有限公司总的实际接管水量约1万m3/d，尚余2万m3/d，本项目接管废水总量约0.96m3/d，常州郑陆污水处理有限公司尚有余量接纳本项目产生的废水，因此，接管水量可行。 ④污水接管水质可行性：本项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 ⑤处理水质可行性 本项目接管废水污染物浓度较低，且项目污水管网已建成，污水接入污水管网，进常州郑陆污水处理厂处理。项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 表4-13项目废水水质和污水处理厂接管标准的对比（单位:mg/l） 污染物指标 pH COD SS NH3-N TP TN 动植物油 排放浓度 6~9 400 300 25 4 60 50 接管标准 6~9 500 400 35 8 70 100 综上所述，本项目设备清洗废水经沉淀处理后回用，生活污水纳入区域污水管网，进常州郑陆污水处理厂集中处理，能够得到及时有效处理，尾水可实现达标排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 3、噪声 3.1项目噪声源强 项目噪声源主要为各生产装置及风机等设备运行时产生的噪音，项目噪声源强及防治措施情况详见表4-14、表4-15（500HZ倍频带声压级，r0=1m）。 表4-14 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m) 1 风机 / 72 110 0.5 85/1 减振、消音 8h 2 风机 / 65 110 0.5 85/1 减振、消音 8h 注：以厂区西南角为坐标原点 表4-15 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 数量 声源源强 空间相对位置/m 声源控制措施 距室内边界距离/m 室内边界声级 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 （声压级/距声源源强）/(dB(A)/m) X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 匀质板复合面层设备 / 2 70/1 10 30 1 减振、消音 1 50 8h 25 25 1 2 表面处理设备 / 2 70/1 70 38 1 减振、消音 7 51 8h 25 26 1 3 刮浆设备 / 1 75/1 15 12 1 减振、消音 5 61 8h 25 36 1 4 风机 / 1 80/1 10 40 1 减振、消音 3 60 8h 25 35 1 5 风机 / 1 80/1 3 15 1 减振、消音 1 71 8h 25 46 1 6 风机 / 1 80/1 18 10 1 减振、消音 1 74 8h 25 49 1 7 风机 / 1 80/1 38 30 1 减振、消音 10 55 8h 25 30 1 注：以设备所在车间西南角作为坐标原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2项目噪声污染防治措施 本项目对各噪声源拟采取减振、合理布局等措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 3.3项目噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）声环境评价导则的规定，选用预测模式，然后根据公式计算影响。 ①室内噪声源等效室外声功率级计算 式中：、—分别为室内、室外倍频带声压级； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②在仅知某声源某点的A声级时，按下式近似计算预测点处的A声级： 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ③预测点的A声压级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式计算： 式中：—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB 预测结果：本项目声源为已知参考点（r0）处A计权声级，所以500HZ的衰减可作为估算最终衰减。根据本项目厂区平面布置情况及设备放置情况，根据预测，项目各厂界噪声预测情况见下表。 表4-16 本项目设备噪声对厂界各预测点的影响值表 (单位：dB(A)) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 背景值dB(A) 55 / 55 / 54 / 56 / 贡献值dB(A) 50 / 47 / 57 / 50 / 预测值dB(A) 56 / 56 / 59 / 57 / 标准值dB(A) 65 55 65 55 65 55 65 55 超标和达标情况 达标 / 达标 / 达标 / 达标 / 本项目夜间不生产，故不考虑设备噪声对夜间的影响。根据上表，项目噪声经厂房隔声、减振、距离衰减后，各厂界噪声贡献值均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值，噪声排放对周边声环境影响较小。 3.4噪声监测要求 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-17 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 厂界四周 Leq 1次/年 4、固废废物 4.1固体废物产生源及产生量 （1）一般固废： 不合格品：项目检验过程有不合格品产生，根据企业提供数据，产生量为25t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为900-999-99，企业破碎后回收利用。 沉淀污泥：项目刮浆后每天用清水冲洗设备，废水经三格式沉淀池处理，会产生沉淀污泥，根据企业提供数据，产生量为10t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为320-001-10，企业外售综合利用。 边角料：项目刮浆后会对匀质板边角进行修剪，产生边角料，产生量约20t/a，该部分边角料的80%可以破碎回收使用，剩余20%做一般固废处置，则该部分产生不可回收的边角料4t。项目进行破碎回收时会产生不可回收的边角料，根据企业提供数据，产生量为8t/a，则项目产生的不可回收的边角料为12t，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为900-999-99，企业外售综合利用。 废滤芯：项目使用滤芯除尘器收集粉尘，收集后的粉尘回用于生产，此过程产生废滤芯。根据企业提供数据，产生量为0.6t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为900-999-99，企业外售综合利用。 （2）危险废物： 废活性炭：项目废气处理过程中活性炭定期更换会产生废活性炭，对照《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49。 根据江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可证管理的通知》附件中的公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 项目产生的有机废气采用过滤棉+两级活性炭吸附装置，处理效率按90%计，活性炭吸附有机废气（非甲烷总烃）总量约为0.72t/a，排气筒FQ-2活性炭削减的VOCs（非甲烷总烃）浓度为22.467mg/m3，风机风量为15000m3/h，每天运行8h，每级活性炭装填量为1200kg，则计算出更换周期为约89.019天，全年工作300天，根据苏环办【2022】218号文，活性炭更换周期不应超过3个月，则按照全年更换4次计算，则项目生产时废活性炭产生量为9.6t/a。 （3）生活垃圾： 项目员工日常生活会产生生活垃圾，项目建成后新增员工10人，日产生量按0.5kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废物产生情况如下表所示。 根据《国家危险废物名录》（2021），判定该固体废物是否属于危险废物，本项目固体废物产生情况汇总见下表。 表4-18 本项目固废产生汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a 1 不合格品 一般固废 检验 固态 聚苯乙烯等 根据《国家危险废物名录》（2021年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 -- -- 900-999-99 25 2 沉淀污泥 刮浆 固态 水泥、砂等 -- -- 900-999-99 10 3 边角料 刮浆 固态 聚苯乙烯等 -- -- 900-999-99 12 4 废滤芯 废气处理 固态 滤芯 -- -- 900-999-99 0.6 5 废活性炭 废气处理 固态 有机物等 T HW49 900-039-49 9.6 6 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 -- -- -- -- 1.5 表4-19 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 贮存方式 1 废活性炭 HW49 900-039-49 9.6 废气处理 固态 有机物等 有机物 每月 T 即产即运，不在厂区贮存 4.2项目固体废物环境管理 4.2.1一般固废环境影响分析 （1）一般工业固废贮存及处置影响分析 本项目产生的一般固废存放于厂区内的一般固废堆场，面积约20平方米，本项目一般固废产生量较小，且通过增加周转周期，设置的一般固废库能够满足本项目贮存要求，一般工业固废贮存间防风防雨、各类固废分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 （2）环境管理 应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 4.2.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废堆场位于厂区内，危险固废存放于车间内危废堆场，，并设置危险废物标识和警示牌。本项目废活性炭每三个月产生一次，本项目产生的废活性炭在更换后立即运走处理，不在厂区贮存，本项目危废不占用危废堆场面积。各堆场场所按照《省生态环境厅关于做好危险废物贮存污染控制标准等标准规范实施后危险废物环境衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）的规定要求设置标示牌。 为避免危险废物对环境的危害，建议采取以下措施： ①载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 本项目严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求对危废进行科学评价，危废贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等文件要求，符合相关标准设置规范要求，危废均需要签订处置合同，按规范委托有资质单位处置，贮存期限不超过一年，项目符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号）要求，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-20建设项目（全厂）危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 / 废活性炭 HW49 900-039-49 / / / / 即产即运 本项目建成后，本项目及原有项目产生的活性炭在更换后即时运走处理，不在厂区贮存，不占用危废堆场贮存容量，故危废堆场贮存面积依托可行。 本项目在日常运营中，企业应制定固废管理计划，将本项目固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入公司现有的管理制度，完善公司现有的固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 本项目利用现有已建厂房进行生产的项目，厂房已做好防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径。 5.2本项目采取以下污染防治措施： A、源头上控制对土壤、地下水的污染 积极推进清洁生产和循环经济，减少原料使用量和污染物的排放量。合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 本项目生产区域均采用钢筋混凝土地面，一般固废堆场、危险废物堆场等均采取了防渗措施，本项目不在地下设置化学品输送管线，采取防控措施，从源头控制对地下水、土壤的污染。危废堆场等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2023）要求，采取严格的防渗措施。故正常情况下项目不会对地下水及土壤产生污染影响。 B、分区防控措施 重点防渗区：包括化学品存放区、危废堆场、污水管道等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求设置防漏、防渗措施，确保物料不泄漏或者渗透进入地下水。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水、土壤。 一般防渗区：生产车间其他区域等，采用抗渗混凝土地面。一般防渗区的防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区内办公区及道路等地面采用一般硬化。 本项目利用现有厂房进行生产，厂房内已做好防渗措施，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 6、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目建成后厂区内环境风险单元为原料库等。环境风险物质为：界面剂、丙烯酸岩片漆等原辅料及各类危险废物。 7.2环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。 表4-21 拟建项目涉及危险物质 q/Q值计算（单位：t） 序号 物质名称 CAS号 存储区临界量 最大存储量 q/Q 1 界面剂 / 100 1.5 0.015 2 丙烯酸岩片漆 / 100 25 0.25 3 废包装桶 / 50 0.1 0.002 合计 0.267 本项目产生的活性炭即时产生即时处置，不在厂中贮存，不列在上表中。根据上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为0.267<1，环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3环境影响识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 考虑可能发生的事故情形，包括涉及危险物质的装置或物料泄漏、涉及危险物质的装置或物料泄漏发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO等）对周围环境的影响等，本项目选取以下具有代表性的事故类型，见下表。 表4-22 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 危险化学品堆放处 界面剂、丙烯酸岩片漆 有机物质 物料泄漏 地表水 蔡家头、北塘河 / 2 危废堆场 危废 有机物质 物料泄漏 地表水 / 由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 最大可信事故设定：全厂主要存在物料的泄漏对地表水造成污染。 7.4环境风险分析 物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防控措施 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业设置专用区域用于存放界面剂、丙烯酸岩片漆等危险物质，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄漏，切断泄漏源，当厂区发生火灾爆炸事故时，关闭雨水排放口的截流阀，将产生的消防废水导入应急事故池中，杜绝以任何形式流出厂区。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 （2）应急要求 成立应急救援小组，当发生泄露、火灾等事故时，根据工艺规程、安全操作规程的技术要求，应该采取以下应急救援措施： 1）应急救援小组在事故发生后应根据接到的通知迅速到制定区域集中，然后由总指挥统一调度。应急人员应有针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。 2）事故警戒组立即根据事故影响的范围确定安全警戒线；抢险疏散组立即负责对发生事故区域外的危险化学品根据具体情况进行转移或采取相应保护措施，并对厂区的人员按安全警戒组规定的路线进行疏散；后勤保障组应根据现场的具体情况确定抢险、救护、疏散所需的物资的供应。 3）消防组人员应占领上风或侧风阵地。先控制，后消灭。针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。 4）对有可能会发生爆炸、爆裂等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或听到，并应经常演练）。 5)事故结束后，善后处理组仍然要派人监护现场、保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和安全监督管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安消防监督部门和安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。 6）当发生火灾时，在组织灭火的同时迅速切断事故池与外界的联通，保证雨水排口等的截流阀必须全部关闭，不外排。 7.6分析结论 综上所述，本项目不构成重大危险源，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 表4-20拟建项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 提高轻质保温装饰一体化板生产能力的技术改造项目 建设地点 江苏省常州市天宁区郑陆镇施家巷东白洋村108号 地理坐标 经度 120 度 6 分 30.857 秒 纬度 31 度 49 分 44.941 秒 主要危险物质及分布 危险废物：危废堆场； 界面剂、丙烯酸岩片漆等原料：原料库； 环境影响途径及危害后果 事故状态下，项目物料发生泄漏后，有机物质等废气会对周边大气造成一定的影响；有机物质遇明火会引起火灾、爆炸。物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响 风险防范措施要求 危险废物和有毒有害物质的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 8、电磁辐射 本项目不涉及辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-2 | 非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准 |
|  | 无组织废气 | 车间外非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准 |
|  |  | 厂界非甲烷总烃、颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 接管至郑陆污水处理有限公司处置 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 风机、生产设备 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目建成后产生的固体废物为一般固废和危险废物。 厂区内设置一般固废贮存场所，用于贮存项目产生的一般固废，项目一般固废外售资源回收单位。 危废存放在危废堆场，项目产生的所有危险固废均委托有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区拟设置分区防渗，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 |
| 生态保护措施 | 无。 |
| 环境风险 防范措施 | 项目厂区物料的运输、使用应严格按相关安全管理规定进行。一旦发生泄漏，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证：本项目实施后，建设方需在本项目竣工调试前进行重新申报排污许可证，填报本项目新增设备等相关内容。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

综上所述，本项目为提高轻质保温装饰一体化板生产能力的技术改造项目，符合国家及地方有关产业政策及相关法律法规；项目符合相关规划要求，项目符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，不会造成所在地环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1552 | 2.51 | 0 | 0.169 | / | 0.3242 | +0.169 |
|  | 颗粒物 | 0.22 | / | 0 | 0.925 | / | 1.145 | +0.925 |
| 废水 | 废水量 | 960 | 1200 | 0 | 288 | / | 288 | +288 |
|  | COD | 0.135 | 0.48 | 0 | 0.115 | / | 0.115 | +0.115 |
|  | SS | 0.015 | 0.3 | 0 | 0.086 | / | 0.086 | +0.086 |
|  | NH3-N | 0.002 | 0.036 | 0 | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
|  | TP | 0.001 | 0.0048 | 0 | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | TN | 0.006 | / | 0 | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
|  | 动植物油 | 0.0003 | / | 0 | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
| 一般固废 | 粉尘 | 3.8 | / | 0 | 4.868 | / | 8.668 | +4.868 |
|  | 污泥 | 1.5 | / | 0 | 10 | / | 11.5 | +10 |
|  | 边角料 | 0 | / | 0 | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 废滤芯 | 0 | / | 0 | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 6.6 | / | 0 | 9.6 | / | 16.2 | +9.6 |
|  | 废包装桶 | 0 | / | 0 | 1 | / | 1 | +1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 环评授权委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4不动产证 附件5危废处置承诺书 附件6 污水处理承诺书 附件7现状检测报告 附件8 全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明； 附件9 建设单位确认说明（对提供资料真实有效性负责）； 附件10 主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件11 环评工程师现场照片 附件12 其他材料（规划环评审查意见、污水厂审批意见等） 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境状况图 附图3 项目周边水系图 附图4 项目厂区平面图 附图5 生态红线图 附图6 郑陆镇规划图 附图7 常州市生态环境管控单元图

# Text boxes

可发性聚苯乙烯、水泥等

9万立方

8万立方

1万立方

外售

界面剂、丙烯酸岩片漆等

轻质保温装饰一体化板生产

切割

10万平方

30万平方

外售

匀质复合保温板生产

图2-1 产品流向图

新鲜水

2634

288

生活用水

360

接管至常州郑陆污水

处理有限公司处理

损耗72

化粪池

288

配置砂浆用水

2200

损耗2000

损耗200

搅拌机清洗用水

三格式池沉淀

清水回用16

损耗6

14

损耗8

24

晾干

界面剂配水

60

损耗6

损耗54

烘干

新鲜水

7096

1248

生活用水

1560

接管至常州郑陆污水

处理有限公司处理

损耗312

化粪池

1248

混合砂浆用水

2200

损耗2000

损耗200

搅拌机清洗用水

三格式池沉淀

清水回用16

损耗6

14

损耗8

24

设备清洗用水

22

分离+三级沉淀

20

损耗3

20回用

除水器水1

混合时进入产品

3240

晾干

界面剂配水

60

损耗6

损耗54

烘干

匀质复合板

刮浆

喷涂面漆

滚涂罩光面漆

烘干

成品

界面剂、水

滚涂底漆

涂刷界面剂

覆保护膜

质量检验

网格布

岩片漆

岩片漆

岩片漆

保护膜

G1 涂胶废气（非甲烷总烃）

G2 粉尘

G6 涂漆废气（非甲烷总烃）

G7粉尘

G121涂漆废气

（非甲烷总烃）

G13 涂漆废气（非甲烷总烃）

G14烘干废气

（非甲烷总烃）

S3不合格品

水泥、黄砂、胶粉、水

混合

面层砂浆

滚（喷）涂中层漆

岩片漆

G9 涂漆废气（非甲烷总烃）

烘干

G3 烘干废气

（非甲烷总烃）

烘干

G10 烘干废气

（非甲烷总烃）

烘干

G12烘干废气

（非甲烷总烃）

G5粉尘

S1沉淀污泥

S2 边角料

烘干

G8 烘干废气

（非甲烷总烃）

G4 粉尘

破碎

G15粉尘

S4边角料

涂界面剂、涂漆、烘干

集气罩、管道抽风

过滤棉+二级活性炭

非甲烷总烃

未捕集废气

无组织排放

1根15m高排气筒排放（FQ-2）

混合砂浆、涂界面剂、涂漆、破碎等废气

集气罩、管道抽风

滤芯除尘

颗粒物

无组织排放